# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁夏尊胜工贸有限公司年产10万吨风积沙生产线环保项目

建设单位（盖章）：宁夏尊胜工贸有限公司

编制日期：         2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏尊胜工贸有限公司年产10万吨风积沙生产线环保项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2205-640502-07-01-282192 |
| 建设单位 联系人 | 乔智 | 联系方式 | 15847817778 |
| 建设地点 | 中卫市沙坡头区迎水镇牛滩村宁夏新美亚陶瓷有限公司院内 |
| 地理坐标 | （105度 7 分 14.49秒， 37度 30 分 20.8 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非技术矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30：60石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 中卫市沙坡头区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2205-640502-07-01-282192 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 56 |
| 环保投资占比（%） | 9.3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《中卫市城市总体规划（2011-2030）》 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为宁夏尊胜工贸有限公司年产10万吨风积沙生产线环保项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合国家产业政策要求。项目已取得中卫市沙坡头区发展和改革局企业投资项目备案证，项目代码为2205-640502-07-01-282192，见附件2。 2、土地规划相符性分析 项目位于中卫市沙坡头区迎水镇牛滩村宁夏新美亚陶瓷有限公司院内，项目地理位置示意图见附图1，宁夏新美亚陶瓷有限公司已取得土地使用证（卫国（2008）第04052-54号），项目用地性质为工业用地，土地使用证见附件3。宁夏尊胜工贸有限公司租赁宁夏新美亚陶瓷有限公司厂房、办公楼等进行项目建设，租赁合同见附件4。 根据《中卫市城市总体规划（2011-2030）》,中卫市中心城区北起包兰（宝中）铁路，南至黄河北岸，东起、柔远镇，西至迎水桥镇西侧，面积约51.5平方公里。城市路网以三轴为中心，三轴为：鼓楼南北街：将城市商业中心与城市行政中心连接，并以黄河南岸城市主要节点--南山台子为对景，形成城市南北向综合发展轴；沙坡头大道：从城市中部自东至西贯穿整个城市，串联柔远组团中心、城市主中心、迎水组团中心，将形成城市东西向的综合发展轴。滨河大道：着力打造自然与人文交汇的黄河生态带，将形成城市滨河生态轴，项目用地符合《中卫市城市总体规划（2011-2030）》要求。 3、项目与《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号）符合性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)、《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号）文件要求，基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，将中卫市划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。优先保护单元主要以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设护。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，实施环境治理修复和差异的环境准入。一般管控单元主要以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号) 要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建设项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。项目中卫市“三线一单"的符合性分析判定如下： 表1-1 项目与中卫市“三线一单”符合性一览表 “三线一单”生态环境分区管控要求 本项目情况 是否符合要求 生态红线 根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发[2018]23号），宁夏回族自治区生态保护红线总面积12863.77km2，占国土总面积的24.76%。宁夏回族自治区生态保护红线包括重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、水土流失控制等5大类9个片区，构成了“三屏一带五区”为主的生态保护红线空间格局。其中，“三屏”为六盘山生态屏障、贺兰山生态屏障、罗山生态屏障，“一带”为黄河岸线生态廊道，“五区”为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失控制区、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。 项目位于中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村，项目不在生态红线规划范围内。距项目最近生态保护红线区为北部引黄灌区湿地保护、生物多样性维护生态保护红线，符合生态红线要求。本项目与中卫市生态保护红线位置关系图见附图2。 符合 环境质量底线及管控分区 （1）大气环境质量底线 根据《2020年宁夏生态环境状况公报》中中卫市沙坡头区环境空气质量监测结果，SO2、NO2、CO及O3年平均浓度均满足《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准限值，PM10和PM2.5年平均浓度均不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。 （2）中卫市大气环境分区管控 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 ①大气环境优先保护区：将全市 范围内的自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境空气质量功能一类区识别为大气环境优先保护区，总面积375.26平方公里，占全市面积的2.75%。 ②大气环境重点管控区：将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等对环境空气质量影响较显著的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，总面积1111.64平方公里，占全市面积的8.14%。 ③大气环境一般管控区：将大气环境优先保护区与重点管控区之外的其他区域纳入大气环境一般管控区，总面积12164.47平方公里，占全市面积的89.11%。 大气环境一般管控区：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防 治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措 施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建 项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案 或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 （1）项目污染物均达标排放，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。 （2）本项目位于大气环境一般管控区，项目运营期及施工期在采取严格的污染防治措施基础上，污染物均能稳定达标排放，满足大气环境一般管控区要求。项目与中卫市大气环境分区管控相对位置见附图3。 符合 （1）水环境质量底线 按照水环境质量“只能变好、不能变差”的原则，基于水环境功能和承载能力、水环境质量现状、污染源分布等情况，衔接自治区水功能区划、“水十条”实施方案、水污染防治目标责任书等现行要求，考虑水环境质量改善潜力，参照《关于印发2021年度大气、水、土壤污染防治和应对气候变化等重点工作安排的通知》（宁生态环保办〔2021〕5号），综合确定全市水环境控制断面2025年、2035年的水环境质量底线目标（表3-1）。其中2025年目标以水环境现状为基础，结合水环境质量改善潜力分析，进行目标指标预测；远期2035年，以水环境功能区稳定达标和水生态系统整体恢复为目标，预测设定水环境质量目标。黄河干流2025年和2035年中卫市水环境质量底线目标为Ⅱ类。 （2）中卫市水环境分区管控 中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 ①水环境优先保护区：将全市自然保护区、饮用水水源保护区、河湖源头、河湖岸线、湿地公园及其他重要湿地、水产种质资源保护区等保护区域，识别为水环境优先保护区。全市共划定水环境优先保护区15个，面积为553.88平方公里，占全市国土面积的4.06%。 ②水环境重点管控区：将工业园区所在控制单元作为水环境工业源重点管控区，将对应断面水质超标（或存在黑臭水体）的控制单元作为重点管控区，其中结合控制单元污染源分布情况继续划分为水环境城镇生活源重点管控区、水环境农业源重点管控区。全市共划定水环境重点管控区3个，面积为 108.97平方公里，占全市国土面积的0.80%。 ③水环境一般管控区：将除水环境优先保护区、水环境重点管控区之外的其他区域作为水环境一般管控区。全市共划定水环境一般管控区21个，面积为12988.51平方公里，占全市面积的95.14%。 对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 （1）本项目中卫市沙坡头区，根据《2020年宁夏生态环境质量状况》黄河干流宁夏段水质为优，监测的6个国家考核断面水质均达到Ⅱ类，满足地表水中卫市水环境质量底线目标要求。 （2）本项目外排废水为生活污水，生产废水不外排，生活污水经厂内化粪池预处理后排入城镇污水管网，对周围水环境质量的影响较小，满足水环境一般管控区要求。项目与中卫市水环境分区管控相对位置见附图4。 符合 （1）土壤污染风险防控底线 以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，依据“土十条”及国家、自治区相关要求，预期到2025年，中卫市受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%。 （2）中卫市土壤环境分区管控 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。 ①农用地优先保护区：根据农用地土壤污染状况详查结果，暂将永久基本农田作为农用地优先保护区。由 于全市农用地土壤环境质量总体良好，暂不划分农用地污染风险重点管控区。后续将进一步衔接农用地类别划分结果对农用地优先保护区和农用地污染风险重点管控区进行更新。 ②建设用地污染风险重点管控区：根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关环境保护主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。 ③一般管控区：除农用地优先保护区及建设用地污染风险重点管控区之外的其他区域。 一般管控区：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 项目位于中卫市沙坡头区，属于土壤环境一般管控区。本项目为风积沙建设项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业，对周围土壤环境影响极小，满足土壤污染风险防控底线要求。 （2）本项目位于土壤一般管控区，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业，确保需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，符合土壤环境一般管控区要求。 项目与中卫市水环境分区管控相对位置见附图5。 符合 资源利用上线及管控分区 （1）能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 根据《中卫市能源产业发展“十四五”规划（征求意见稿）》，到2025年，全市一次能源年消费总量控制在1450万吨标煤，煤炭消费量控制在1200万吨标煤/年，单位地区生产总值能耗降低率达到国家和自治区要求。上述目标指标在自治区和中卫市相关规划、考核指标正式发布后同步更新衔接。 考虑大气环境质量改善要求，将全市各县（区）已发布的高污染燃料禁燃区作为能源利用重点管控区。全市高污染燃料禁燃区的面积为58.00平方公里，占全市面积的0.42%。根据《关于发布<高污染燃料目录>的通知》（国环规大气〔2017〕2号）要求，按照控制严格程度，将禁燃区内禁止燃用的燃料组合分为Ⅰ类（一般）、Ⅱ类（较严）、Ⅲ类（严格）。 （2）水资源利用上线及分区管控 选取用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量以及农业灌溉水利用系数等4项约束性指标，作为水资源利用上线指标。当前，衔接《中卫市国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》，到2025年，中卫市单位GDP用水量降低比例完成自治区下达目标任务，其他目标指标尚未明确。上述目标指标在自治区和中卫市相关规划、考核指标正式发布后同步更新衔接。 中卫市各县级行政区中取用水总量未达标的区域（中宁县、海原县），作为水资源利用效率重点管控区，作为水资源利用上线重点管控区——认真贯彻落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》。严格落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，建立水资源刚性约束制度，落实水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制“三条红线”管控。 （3）土地资源利用上线及分区管控 选取耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标，作为中卫市土地资源利用上线。到2025年，中卫市土地资源利用各项目标完成自治区下达目标任务，目前尚未明确。上述目标指标在自治区和中卫市国土空间规划等相关规划指标正式发布后同步更新衔接。 土地资源重点管控区：从生态环境保护的角度出发，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。中卫市无土地资源重点管控区。按照“以水定城、以水定地”的原则，优化城乡土地供给，严格落实耕地占补平衡，严控新增建设用地规模，严格按照投资强度核定用地面积，盘活利用闲置土地，合理控制土地开发强度，优化土地利用结构和布局，清理低效用地，集约化、规模化开发土地资源，提高土地集约化利用程度和开发利用效益。 本项目位于中卫市沙坡头区，燃料为天然气，不涉及高污染燃料使用，项目不位于中卫市高污染燃料禁燃区。项目与中卫市高污染燃料禁燃区相对位置见附图6。 本项目位于中卫市沙坡头区，不属于水资源利用效率重点管控区。本项目用水为职工生活用水，年耗水量较少，不触及水资源利用上限。 本项目用地属于工业用地，且租赁现有厂房进行建设，不新增占地，项目用地不属于耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标用地范围，不触及中卫市土地资源利用上限，不属于土地资源重点管控区。项目与中卫市土壤污染风险分区管控相对位置见附图7。 综上，本项目的实施符合资源利用上线要求。 符合 环境管控单元生态环境准入清单 （1）中卫市环境管控单元生态环境准入清单 中卫市共划定环境管控单元49个，其中优先保护单元25个，优先保护单元个数占全市总单元个数的51.02%，优先保护单元面积为6103.96 平方公里，其面积占全市总面积的44.71%。重点管控单元个数为12个，占全市总单元个数的24.49%，重点管控单元面积为945.59平方公里，占全市总面积的6.93%。一般管控单元个数为12个，占全市总单元个数的24.49%，其面积为6601.82平方公里，占全市总面积的48.36%。 ①优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环 境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 ②重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上限、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。 ③一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 （2）项目所属：沙坡头区东园镇,迎水桥镇、柔远镇一般管控单元（ZH64050230001） ①空间布局约束：1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。 ②污染物排放管控：无 ③环境风险防控：无 ④资源开发效率要求：无 本项目位于一般保护单元：沙坡头区东园镇,迎水桥镇、柔远镇一般管控单元(ZH64050230001)，项目与中卫市环境管控单元相对位置见附图8。 （2）本项目用地属于工业用地，租赁宁夏新美亚陶瓷有限公司现有厂房进行建设，不新增占地，不位于农用地优先保护区，不属于医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目，符合沙坡头区东园镇,迎水桥镇、柔远镇一般管控单元空间布局约束要求。 通过上表分析，项目的建设符合生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)要求，即本项目建设满足中卫市“三线一单”的要求。 与《宁夏回族自治区大气污染防治条例（2017）》符合性分析 项目与《宁夏回族自治区大气污染防治条例（2017）》符合性分析内容见表1-2。 表1-2 项目与《宁夏回族自治区大气污染防治条例（2017）》 符合性一览表 条例相关内容 本项目情况 是否符合要求 第九条 自治区大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭等 量或者减量替代。 未达到大气环境质量标准的地区，新增排放大气污染物项目大气污染物排放总量实行倍减 置换；已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排 放量。 对可能造成大气环境影响的重大建设项目，人民政府或者有关部门应当通过论证会、听证 会等方式，事先听取社会公众的意见。论证、听证结果应当作为审批环境影响评价文件的重要 依据。 本项目属于风积沙建设项目，燃料为天然气，所属区域为环境质量达标区，不属于重大建设项目。项目施工期和运营期均采取严格的污染防治措施，确保“三废”达标排放。 符合 第十四条 钢铁、建材、石油、化工等企业及燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施，排放污染物应当达到国家或者地方规定的排放标准。 本项目主要污染物为天然气燃烧产生的燃烧废气，筛分工序和包装工序产生的粉尘，项目配套除尘器，确保颗粒物达标排放。 符合 第二十三条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当采用密闭、遮盖等方式，按照规定的路线、时间段行驶，不得遗撒、泄漏物料。 项目施工期、运营期运输砂石、土方、原料天然风积沙等采用密闭、遮盖等方式，按照规定的路线、时间段行驶，不会遗撒、泄漏物料 符合 综上，项目的建设符合《宁夏回族自治区大气污染防治条例（2017）》要求。 5、与集中式饮用水水源保护区符合性分析 根据宁夏回族自治区中卫市人民政府关于印发《中卫市沙坡头区集中饮用水源保护区划分方案》的通知，沙坡头区城市集中式饮用水水源地保护区包括沙坡头区城市饮用水水源地和沙坡头区城市备用饮用水水源地。根据《自治区人民政府关于中卫市沙坡头区城市饮用水水源地保护区调整方案的批复》（宁政函〔2016〕155号）以及《自治区人民政府关于中卫市沙坡头区城市备用饮用水水源地保护区划分方案的批复》（宁政函〔2017〕3号），划定方案分别如下： （1）中卫市沙坡头区城市饮用水水源地保护区：调整后的范围为：黄河南岸以北，中央大道、迎大路以南，滨河西路以东，机场路以西，面积23.33平方公里。其拐点地理坐标为： A:X 4152377.176；Y 513568.974 B:X 4148974.66；Y 513567.971 C:X 4148892.582；Y 508399.488 D:X 4150631.184；Y 507554.404 E:X 4151464.059；Y 508197.476 F:X 4151916.076；Y 509486.537 G:X 4152147.710；Y 510201.582 （2）中卫市沙坡头区城市备用饮用水水源地保护区范围为：滨河西路以西，迎大路以南，黄河南岸以北，总面积4.82平方公里。其拐点地理坐标为： A:X 4148892.582；Y508399.488 B:X 4147481.467；Y 506329.161 C:X 4148238.989；Y 505871.324 D:X 4150631.184；Y 507554.404 根据饮用水水源保护区内的环境管理要求，“在一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目”、“禁止在二级保护区水体内清洗船舶、车辆”、“在准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目”等。 拟建项目位于中卫市沙坡头区迎水镇牛滩村宁夏新美亚陶瓷有限公司院内，不在饮用水水源保护区范围内，项目建设不会对饮用水源保护区产生不利影响。 项目与水源地保护区相对位置关系示意图见附图13。 6、项目与中卫沙坡头国家级自然保护区符合性分析 根据《中卫沙坡头国家级自然保护区总体规划》（2021-2030）：宁夏沙坡头国家级自然保护区地处内蒙古高原、黄土高原和腾格里沙漠的交汇地区，主要保护对象为以防护林为主体的人工自然复合生态系统及其治沙科研成果；温带荒漠自然生态系统及其生态演替，以及特有的稀有野生沙地动植物，调整后面积为14043公顷，位于东经104°49′25″-105°09′24″，北纬37°25′58″-37°37′24″。按照区划原则和区划依据，在实地考察、广泛调研和科学分析的基础上，根据保护对象的时间、空间分布格局以及道路、生态旅游点、居民点及其生产生活需要等情况，以“五带一体”铁路防护体系、“三北”防护林体系和野生动物及其栖息地为重点，将保护区综合划为定核心区、缓冲区和实验区。 本项目不位于中卫沙坡头国家级自然保护区范围内，项目与中卫沙坡头国家级自然保护区相对位置关系见附图14。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、地理位置 项目位于中卫市沙坡头区迎水镇牛滩村宁夏新美亚陶瓷有限公司院内，总占地面积14000m2。项目地理位置见附图1。 项目背景 本项目属于新建项目，项目原料为天然风积沙，通过烘干、筛分、除杂等工序，生产风积沙。风积沙的应用遍布各行业各业，譬如农田改良、水利及工程的建设、沙雕工艺品的制作等。本项目位于中卫市沙坡头区，与内蒙古左旗接壤，天然风积沙资源丰富。本项目利用现有风积沙资源，经过烘干、筛分、除杂等工序做成沙雕制品的原材料，合理利用资源，节约了成本，并带来一定的经济和社会效益。 3、项目组成 本项目为宁夏尊胜工贸有限公司年产10万吨风积沙生产线环保项目，租赁宁夏新美亚陶瓷有限公司厂内现有闲置厂房，对租赁生产车间进行改造扩建，对原料库进行封闭处理，项目总投资600万元，总建筑面积3970m2，建设2条年产5万t/a风积沙生产线，项目建成后可年产风积沙10万吨。 工程主要组成见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 工程类别 名称 主要建设内容 备注 主体工程 生产车间 1座，钢混结构，新增500m2，扩建后1500m2（60m×25m），占地面积1500m2，建筑面积1500m2，设置2条年产5万t/a风积沙生产线，采取封闭式管理，依工艺流程依次布置生产加工设备 对租赁厂房进行改造，新增设备 辅助工程 办公室 1座，建筑面积120m2，租赁厂区现有 租赁原有 宿舍楼 1座，建筑面积150m2，租赁厂区现有 租赁原有 储运工程 成品库 2座，占地面积分别为1000m2（40m×25m）、600m2（40m×15m），总建筑面积1600m2，用于储存成品风积沙 租赁现有厂房 原料库 1座，占地面积600m2，建筑面积600m2（40m×15m），对现有厂房进行封闭改造，用于储存天然风积沙原料 租赁现有厂房，进行密闭改造 公用工程 给水系统 依托中卫市沙坡头区迎水桥镇自来水管网引入 依托原有 排水系统 生活污水经化粪池预处理后排入城镇污水管网 依托原有 供电系统 由中卫市沙坡头区迎水桥镇电网引入 依托原有 环保工程 废气 烘干废气/筛分废气、包装下料经袋式除尘器TA001处理后经15m高排气筒DA001排放; 食堂油烟经油烟净化器（净化效率70%）处理后经高于本体建筑无1.5m的排气筒DA002排放； 生产车间、成品库、原料库均密闭；原料装卸采取洒水抑尘措施；皮带输送带、料仓均密闭. 新建 废水 生活污水经化粪池预处理后排入城镇污水管网，最终排入中卫市第一污水处理厂集中处理后达标排放 依托原有化粪池 固废 生活垃圾、筛分杂质由环卫部门定期清运；除尘器收尘外售砂浆厂进行综合利用；废包装袋外售物资回收单位进行综合利用；废机油及油桶暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置 新建 危废暂存间 1间，占地面积20m2，位于生产车间东面 新建 一般固废暂存间 在生产车间西南角隔离出一块区域作为一般固废暂存间，占地面积40m2 新建 噪声 采取厂房隔声、基础减振、合理布局等措施 新建 4、原辅材料及能源情况 原辅材料消耗见表2-2。 表2-2 原辅材料及能源消耗量一览表 序号 材料种类 材料用量 备注 1 天然风积沙 12万t/a 外购、货车运输、存于原料库 2 天然气 288000m3/a 管道输送 3 新鲜水 450m3/a 自来水管网提供 4 电 50.79万kWh 供电管网 5、主要设备清单 主要生产设备见表2-3。 表2-3 生产线设备一览表 名称 规格 数量 单位 安装位置 烘干机 7.6*3.2m 1 台 生产车间 方形摇摆筛 3.3*2.3m 8 台 生产车间 输送机 15m 14 台 生产车间 引风机 37kW 1 台 生产车间 燃烧机 7.5kW 1 台 生产车间 滚筛 自制 3 台 生产车间 6、产品方案 项目产品方案见表2-4。 表2-4 项目产品方案一览表 序号 产品名称 规格（目） 产量（t/a） 设备 1 风积沙 70-140 5万 方形摇摆筛 2 风积沙 40-70 2万 滚筛 3 风积沙 20-40 3万 滚筛 7、主要构筑物 项目主要构筑物一览表见表2-5。 表2-5 项目主要构筑物一览表 建筑物名称 楼层数 长度（m） 宽度（m） 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 生产车间 1 60 25 1500 1500 成品库1 1 40 25 1000 1000 成品库2 1 40 15 600 600 原料库 1 40 15 600 600 办公楼 1 20 6 120 120 宿舍楼 1 25 6 150 150 8、劳动定员 本项目职工定员15人，其中行政管理人员4人，辅助工程4人，生产车间7人，全年工作300天。采用车间管理体制，生产车间采用3班制，每班8h，三班倒，年工作7200h。管理人员实行白班8h制，配值班制度，年工作2400h。 9、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水及生产用水。 ①生活用水 本项目职工定员15人，年工作时间300天，均在厂内食宿，用水量按100L/d·人计，则职工生活用水量为1.5m3/d（450m3/a）。 ②生产用水 本项目原料为天然风积沙，天然风积沙有少量泥土、细小颗粒物，需要进行水洗。 项目于成品库东北侧的空地建设一座1500m3循环水池（50×10×3m）。拟配备1台60m3/h循环给水泵，运行时间为7200h/a，则项目总循环水量为4.32×105m3/a，补水量约占循环水量的1.5%，废水循环使用不外排。经推算，循环补水量为6480m3/a，来自一次水。 综上所述，本项目用水量为6930m3/a，由迎水桥真镇自来水管网引入，依托厂内现有供水系统，可满足项目用水要求。 （2）排水 本项目废水主要为职工生活污水及生产废水，生产废水不外排。生活污水产生量按用水量的80%计，则产生量为1.2m3/d（360m3/a），生活污水集中收集排入化粪池，排入城镇污水管网，最终经中卫市第一污水处理厂深度处理后达标排放。 水平衡：本项目运营期水平衡情况见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 （单位：m3/a） （2）供电 本项目年用电量为50.79万kWh，依托沙坡头区迎水桥镇供电系统。 （3）供热 本项目办公区采用空调供暖。 10、项目平面布置 遵循紧凑布局、节约用地的原则，从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，认真贯彻执行国家防火、防爆、安全、卫生、节能、环保等规范要求，在满足生产工艺，结合公用设施的前提下进行场地总体平面布置。 本项目租赁宁夏新美亚陶瓷有限公司厂房、办公楼等进行项目建设，租赁的生产车间、成品库、原料库位于宁夏新美亚陶瓷有限公司原厂区的西北侧；租赁的宿舍楼、食堂位于宁夏新美亚陶瓷有限公司原厂区的西南侧；租赁的办公楼位于宁夏新美亚陶瓷有限公司原厂区的东南侧。项目厂房自北向南一次为生产车间、成品库1、成品库2、原料库。 整个厂区南侧设置一处出入口，本项目车间功能分区分明，流程顺畅，可以减少相互影响。 综上所述，厂区总平面布置分区明确、布置紧凑，平面布置从环境保护角度基本合理。本项目于宁夏新美亚陶瓷有限公司厂区关系图见附图9。 本项目平面布置详见附图10。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程 本项目租赁宁夏新美亚陶瓷有限公司现有闲置厂房和楼房，施工期工程量较少，主要为生产车间扩建及原料库密闭以及设备安装和调试。 施工期包括场地清理、基础工程、主体工程等工序。拟建项目施工期建设在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。建设项目施工工艺流程及产污节点见图2-1。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点示意图 2、运营期生产工艺流程 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ①清洗：由于原料天然风积沙含有少量粉尘、沙土，影响产品品质，因此需要进行清洗，清洗水排污循环水池循环使用不外排，定期补水。沉淀的沉泥定期清理后外委综合利用。 ②烘干：将清洗后的天然风积沙通过原料料仓经密闭皮带输送机投入三回程烘干机，烘干机由燃烧机燃烧天然气提供热能，将风积沙中的水分烘干。此过程会产生投放粉尘以及烘干废气，烘干废气为天然气燃烧产生的NOx、SO2、颗粒物、烟气黑度。 ③筛分除杂：将烘干后的原料由密闭皮带输送机送入分料仓，再由分料仓通过密闭皮带传输机将风积沙均匀分入方形摇摆筛或滚筒筛，风积沙经过筛分机精确筛分后去除多余杂质后再经过输送机送入成品料仓，其中方形摇摆筛产品规格为70-140目，滚筛产品规格为20-40目、40-70目。此过程会产生筛分粉尘以及筛选杂质，筛分杂质混入生活垃圾，由环卫部门清运。 ④包装：成品料仓下接入规格为1.5t的封闭包装袋，产品完成包装，送入成品库暂存。此过程会产生包装下料粉尘以及废包装袋，废包装袋混入由物资回收单位进行回收。 物料皮带传送均为密闭传送，原料料仓、分料仓及成品料仓均为密闭料仓，此过程不在考虑，此过程产生的粉尘均不外排。 2、主要污染工序 （1）废气 本项目废气主要为烘干工序烘干废气；筛分除杂工序产生的筛分粉尘；包装工序产生的包装下料粉尘；原料库装卸粉尘。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水，生产过程不产生废水。 （3）固体废物 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、清洗沉泥、除尘器收尘、筛分杂质、废包装袋以、废机油及油桶。 （4）噪声 本项目主要噪声源均布置在厂房内部，车间密闭性较好，主要为输送机、筛分机、风机等设备噪声，噪声值范围为70dB（A）～80dB（A）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租赁宁夏新美亚陶瓷有限公司厂区内现有闲置厂房和楼房进行建设，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）常规污染物 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》，2020年中卫市全区五地市平均优良天数比例为85.1%，比2019年下降2.8个百分点。2020年中卫市常规监测项目年平均浓度监测统计结果见表3-1。 表3-1 区域空气监测统计结果统计表 单位：µg/m3 项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3 中卫市年均值 13 25 65 33 1000 134 标准值 60 40 70 35 1400 160 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》中卫市监测点位监测结果，剔除沙尘天气后中卫市PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年均值和相应的百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018年修改单中的二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）特征污染物——TSP 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，本次TSP评价在项目所在区域当季主导风向下风向——夹道村四队进行布点监测，经查询中卫市近20年常规气象统计数据，中卫市6月份主导风向为东南风。本次监测委托宁夏测衡联合实业有限公司进行，监测报告见附件5。 ① 监测点位 项目所在区域当季主导风向为东南，频率为10.7%，6月平均风速为2.4m/s。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），结合项目区域特征，本次监测在项目建设地址当季主导风向下风向布设1个环境空气监测点，监测点基本情况见表3-2，附图12。 表3-2 环境空气现状监测点 编号 名 称 相对方位 相对本项目厂界距离(m) 布设意义 1# 夹道村四队 NW 1770 当季主导风向下风向 ② 监测项目 TSP。同步观测总云量、低云量、风向、风速、气温、气压等气象参数。 ③ 监测频率及时间 监测频率：连续监测3d，保证3d的有效数据。 日均值监测，连续监测3天，每天采样24小时。 监测时间：2022年6月11日~6月14日 ④ 监测因子环境质量标准 项目所在区域环境空气质量属二类功能区。项目评价区域内无自然保护区和风景名胜区，监测因子环境质量执行标准值见表3-3。 表3-3 环境空气质量标准一览表 序号 项目 监测平均时间 标准值 单位 标准来源 1 TSP 24小时平均 300 μg/m3 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级 ⑤ 监测单位：宁夏测衡联合实业有限公司 ⑥监测仪器及检出限 监测仪器及检出限值见表3-4。 表3-4 监测仪器及检出限值一览表 检测项目 分析方法 方法检出限（mg/m3） 仪器型号 仪器编号 TSP 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995） 0.001 崂应2037型空气采样器 CHXCYQ-005 SQP/QUINTIX224-1CN万分之一天平 CHXCYQ-023 THCZ-150恒温恒湿称重系统 CHXCYQ-021 ⑦ 监测结果 监测期间气象条件见表3-5。 表3-5 监测期间气象参数表 采样时间 气压(kPa) 气温(℃) 风向 风速(m/s) 6月11日~6月12日 00:00~次日00:00 86.4 21 NW 2.7 6月12日~6月13日 00:10~次日00:10 86.5 23 W 2.5 6月13日~6月14日 00:20~次日00:20 86.4 22 NW 2.2 监测结果统计见表3-6。 表3-6 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点位 监测项目 24小时平均浓度监测结果 监测浓度μg/m3) 标准值(ug/m3) 是否达标 超标率(%) 夹道村四队 TSP 65 300 是 0 57 300 是 62 300 是 由表3-5可知，项目监测因子TSP的监测值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其2018修改单中二级标准要求。 2、地表水 本项目位于中卫市沙坡头区，项目所在区域的地表水系为黄河干流水系，黄河自中卫市南长滩进入宁夏境内，沿途流经中卫、吴忠、银川、石嘴山4个地级市，全程397公里，设中卫下河沿、金沙湾、叶盛公路桥、银古公路桥、平罗黄河大桥和麻黄沟6个国控监测断面。 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》全区地表水水质37个监测断面（点位）中，Ⅰ-Ⅲ类水质断面（点位）24个、Ⅳ类8个、劣Ⅴ类5个；15个地表水国家考核断面（点位）水质优良比例为93.3%，达到国家73.3%的考核目标。黄河干流宁夏段水质为优，监测的6个国家考核断面水质均达到Ⅱ类。9条黄河支流水质总体为中度污染，7个沿黄重要湖库水质总体为轻度污染，11个地级城市集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类标准的比例为81.8%，22条主要入黄排水沟水质总体为轻度污染。全区地下水水质总体保持稳定。 综上，黄河干流宁夏段水质为优，监测的6个国家考核断面水质均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准。 3、地下水、土壤 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行） 中“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目生产过程中不涉及有毒有害大气污染物或水污染物产生，项目生产过程中生产废水不外排，废水仅为生活污水，因此，本项目不进行地下水和土壤环境质量现状调查。 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此无须监测声环境质量现状。 5、生态环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）， “产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 本项目用地为工业用地，租赁宁夏新美亚陶瓷有限公司现有厂房，项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹。项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场勘查项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标情况见表3-7,周围环境及敏感目标示意图见附图11。 表3-7 大气环境保护目标一览表 名称 保护对象 相对厂址方位 相对厂址距离/m 环境功能区 夹道村 居民 NE 距厂界230m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区、 牛滩村 居民 SE 距厂界170m 2、地表水环境 根据现场勘查项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 3、地下水环境 根据现场勘查项目占地500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、声环境 根据现场勘查项目占地外50m范围内无声环境敏感保护目标。 5、生态环境 根据现场勘查项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹。项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目运营过程中涉及排放的有组织废气主要为烘干工序天然气燃烧烘干废气（污染物为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）、筛分除杂工序产生的筛分粉尘和包装工序产生的包装下料粉尘，均通过15m高的排气筒DA001排放： 二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4中二级限值要求，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2中限值要求；颗粒物、氮氧化物排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T 16297-1996）表2二级排放限值要求。 无组织废气为原料装卸粉尘，原料库密闭，装卸时采取洒水抑尘措施。 厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2无组织排放监控浓度限要求，具体见表3-8。 表3-8 大气污染物排放限值 污染物 排放形式 排气筒高度（m） 排放标准 排放限值 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 二氧化硫 有组织 H=15m DA001 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996） 850 / 烟气黑度 1级 颗粒物 《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2二级排放限值 120 3.5 氮氧化物 240 0.77 颗粒物 厂界无组织 / 《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2无组织排放限值 1.0 / 项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2小型规模标准，具体排放浓度限值见表3-9。 表3-9 食堂油烟排放浓度限值 排气筒 污染物项目 标准限值 标准来源 H=5.5m （高于本体建筑物1.5m） DA002 油烟最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2小型规模 净化设施最低去除效率（%） 60 2、废水 本项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入城镇污水管网，最终排入中卫市第一污水处理厂进行集中处理，生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准。 表3-10 废水排放标准限值 单位mg/L 项目 COD 氨氮 总氮 总磷 BOD5 SS 动植物油 pH 标准 500 45 70 8 350 400 100 6-9（无量纲） 3、噪声 施工期噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，见表3-6。 表3-11 厂界噪声排放标准一览表 时段 标准限值dB(A) 昼间 夜间 施工期 70 55 运营期（2类） 60 50 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单(公告2013年第36号)中要求，暂存于危废暂存间并定期交有资质单位处置。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目新增颗粒物排放量为0.265t/a，其中有组织颗粒物0.164t/a，无组织颗粒物0.101t/a；新增氮氧化物排放0.36t/a；新增二氧化硫排放0.058t/a；新增COD 排放0.108t/a，氨氮0.013t/a。 上述污染物排放总量指标应由建设单位向有审批权限的生态环境行政主管部门提出申请，排放总量指标以最终批复为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁宁夏新美亚陶瓷有限公司现有闲置厂房和楼房，施工期工程量较少，主要为生产车间扩建及原料库密闭以及设备安装和调试，废物产生量较少，且施工工期较短，随施工期结束污染物也随之消失。本次评价提出项目施工期环境保护措施，具体如下。 1、施工期废气污染防治措施 结合《宁夏回族自治区大气污染防治条例》(2017年9月28日)，本次评价对项目建设施工过程提出以下具体要求： ①严格按照有关控制扬尘污染等规定，强化建设期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生，着力解决扬尘污染等突出环境问题。 ②严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施和扬尘在线监测系统并联网管理。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。 ③施工工地周边必须设置1.8m高以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期清洗，保证施工工地周围环境整洁。 ④建设过程需湿法作业，如每日定期洒水等，减少扬尘产生；土方工程作业时，应当采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；遇到四级以上大风时，应停止施工。 ⑤建设施工期，工地内堆放易产生扬尘污染物料的，应密闭存放。 ⑥施工过程采用合法购进的商品混凝土，严禁现场露天搅拌。 ⑦运送散装物料，应当采用密闭方式清理运输，禁止高空抛掷、扬撒。 ⑧建筑垃圾不能在规定的时间内及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖。 ⑨对施工机械和运输车辆定期检修，使其在最佳工况下运行。 ⑩在项目管理方面设置专门的环保管理员，负责与当地环保部门联系沟通有关环保方面的事宜，并负责对施工场区环保措施进行监督管理。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、施工期废水污染防治措施 施工期废水主要来源于施工人员产生的生活污水和施工过程中的施工废水，其主要污染物为BOD5、COD和SS等。 本项目施工现场设置有简易沉淀池。施工过程中产生的施工废水主要污染物为SS，经沉淀池沉淀处理后全部回用；生活污水依托厂区化粪池进行处理后排入城镇污水管网。 采取上述措施后施工废水对周边环境影响较小。 3、施工期噪声污染防治措施 ①从声源上控制：选用低噪声机械设备，设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间，禁止夜间22:00~06:00施工。 ③采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和立面改造阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 ④施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取上述噪声防治措施后，项目施工噪声对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物处置措施 ⑴固体废物种类 施工期的固体废物主要为建筑垃圾，包括产生的废混凝土沙石、废砖等，地基开挖时产生的废弃土方，混凝土浇筑过程中的漏浆，填充墙砌筑时洒落的砂浆，建材废包装，建材的废边角料、生活垃圾等。 ⑵固体废物处理、处置措施 本项目施工期的建筑垃圾应严格按《城市建筑垃圾管理规定》执行，禁止乱堆乱倒，必须将建筑垃圾运至政府指定位置堆放。同时，弃土应尽量回用，确实无法回用的弃土与其他建筑垃圾一起运至当地政府部门指定的建筑垃圾堆放场，并通过设置围栏、洒水及设置防渗措施以减少扬尘及水土流失对周围环境的影响，直至其被再利用或妥善处置。 施工人员生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、环境空气影响分析 营运过程中产生的大气污染物主要为有组织废气和无组织废气：有组织废气主要为烘干工序烘干废气；筛分除杂工序筛分粉尘；包装工序产生的包装下料粉尘。无组织废气主要为原料库装卸粉尘以及筛分、包装工序未收集的粉尘。 物料皮带传送均为密闭传送，原料料仓、分料仓及成品料仓均为莫比料仓，此过程不再考虑，此过程产生的粉尘均不外排，此过程产生粉尘不再考虑。原料库正常情况下密闭，定期进行洒水抑尘，此过程产生粉尘不再考虑。 （一）源强核算 （1）烘干废气 烘干废气包括两部分：一是烘干物料产生的颗粒物，及烘干粉尘；二是燃烧机天然气燃烧废气。 根据企业提供资料，烘干机每小时消耗天然气40m3，采取低氮燃烧措施，生产车间年工作7200h，年用天然气28.8万m3，烘干废气经15m高排气筒DA001有组织排放。 ①烘干粉尘：本项目原料为天然风积沙，含有少量尘土，产品风积沙加工工序为清洗——烘干—筛分除杂—包装，因此经过清洗后，风积沙含有的尘土极少，因此后续加工工序起尘量极少。 本次评价烘干物料产生的颗粒物源强核算参考《工业源系数手册(2019年)》中的“3099其他非金属矿物制品制造行业”中的“物干燥产排污系数表”，烘干粉尘颗粒物产污系数取该系数的1/10，见表4-1。 表4-1 燃气工业锅炉排污系数表 产品 名称 原料 工艺 名称 规模 等级 污染物指标 单位 产污 系数 风积沙筛分 产污系数 硅藻土 硅藻土、添加剂等 烘干炉 所有 规模 颗粒物 千克/吨—产品 0.763 0.0763 本项目年烘干天然风积沙12万吨，则烘干物料颗粒物产生量为9.156t/a，整个烘干过程全密闭，颗粒物后经布袋除尘器TA001处理后经15m高排气筒DA001有组织排放。除尘器除尘效率取99%，废气收集效率为100%，经计算，烘干粉尘颗粒物排放总量为0.092t/a，年工作7200h，排放速率为0.012kg/h。 ②燃烧废气：燃烧机燃烧废气源强核算参考《工业源系数手册(2019年)》中“4411火力发电、4412热电联产行业产排污系数表-天然气燃机”。天然气燃烧废气产生后经15m高排气筒DA001有组织排放。燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产污系数见表4-2。 表4-2 燃气工业锅炉排污系数表 产品名称 原料 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 排污系数 电能/电能+热能 天然气 燃机 所有规模 工业废气量 标立方米/立方米-原料 24.55 直排 24.55 二氧化硫 毫克/立方米-原料 2S① 直排 2S 氮氧化物（低氮燃烧法） 克/立方米-原料 1.27 直排 1.27 颗粒物 毫克/立方米-原料 103.9 直排 103.9 注：根据《天然气》(GB17820-2018)，作为民用燃烧的天然气，总硫应符合一类气或二类气的技术指标(总硫(以硫计)≤100mg/m3)，取最大值，故S=100。 因此，天然气燃烧废气污染物产生情况见表4-3。 表4-3 天然气燃烧废气产排情况表 污染源 污染物名称 产生量 排气筒 排放量 天然气燃烧 废气 工业废气量 707.04万m3/a（982m3/h） H=15m Φ=0.4m 编号：DA001 707.04万m3/a（982m3/h） SO2 0.058t/a（0.008kg/h） 0.058t/a（0.008kg/h） NOx 0.36t/a（0.05kg/h） 0.36t/a（0.05kg/h） 颗粒物 0.03t/a（0.004kg/h） 0.03t/a（0.004kg/h） 烘干废气产排污情况一览表见表4-4。 表4-4 烘干废气产排污情况一览表 废气 污染源 污染物名称 产生量 治理措施 污染物排放量总计（t/a） 排放速率（kg/h） 有组织：H=15m Φ=0.4m 编号：DA001 烘干 废气 SO2 0.058t/a (0.008kg/h) 袋式除尘器TA001，除尘效率取99%，风机风量5000m3/h 0.058 0.008 NOx 0.36t/a (0.05kg/h) 0.36 0.05 颗粒物 9.186t/a (1.27kg/h) 0.122 0.017 （2）筛分粉尘、包装下料粉尘 ①筛分粉尘源强核算 本项目设置方形摇摆筛8台、滚筛3台，本次评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中“1011石灰石、石膏开采行业”中产污系数表，筛分粉尘颗粒物产污系数取该系数的1/10，筛分过程产尘量按0.04kg/t·产品计，项目年加工天然风积沙原料约12万t/a，则筛分工序粉尘产生量为4.6t/a。 ②包装下料粉尘源强核算 项目产品（粒径1~0.8mm）经成品料仓采用吨袋进行包装，由于产品粒径较大，包装过程会产生少量粉尘，粉尘产生系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十三章表13-2水泥装袋颗粒物排放因子为0.005kg/t，包装下料粉尘颗粒物产污系数取该系数的1/10，项目年产风积沙成品10万t/a，则包装工序粉尘产生量为0.05t/a。 筛分工序及包装工序粉尘总产生量为4.65t/a。项目筛分工序、包装工序在密闭生产车间内进行，筛分工序8套方形摇摆筛以及3套滚筛装置以及包装下料环节（成品料仓）通过布袋除尘器TA001（除尘效率按99%计），废气收集效率取90%。项目筛分工序、包装工序产生的粉尘经布袋除尘器TA001处理后经15m高DA001排气筒有组织排放。除尘风机设计风量为5000m3/h，经计算，筛分工序及包装工序粉尘排放总量为0.042t/a，年工作7200h，排放速率为0.006kg/h。 筛分工序及包装工序未收集的无组织粉尘量为0.465t/a。考虑到项目生产车间全密闭，未收集的粉尘排放到密闭车间内，通过车间密闭、加强车间湿式清扫等措施后，筛分工序及包装工序排到外环境的无组织量为该工序无组织颗粒物产生量的20%，因此筛分工序及包装工序排放到外环境的无组织颗粒物量为0.093t/a。 项目筛分工序及包装工序污染物产排污情况见表4-5。 表4-5 筛分粉尘、包装下料粉尘产排污情况一览表 废气 污染源 污染物名称 产生量 治理措施 污染物排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 有组织H=15m Φ=0.4m 编号：DA001 筛分粉尘、包装下料粉尘 颗粒物 4.65t/a (0.65kg/h) 袋式除尘器TA001，除尘效率取99%，风机风量5000m3/h 0.042 0.006 无组织 0.093t/a （3）装卸扬尘 本项目原料装卸粉尘量参考《无组织排放源常用分析与估算方法》(西北铀矿地质，2005年10月)中室外污染物无组织排放量计算公式(山西环保科研所、武汉水运工程学院推荐的经验公式)进行估算，公式为： Q=0.03u1.6H1.23e-0.28w 式中：Q-物料起尘量，kg/次； u-平均风速，取0.5m/s（本项目装卸在密闭厂房内进行，平均风速取静风风速0.5m/s）； H—物料落差，m，取1m； W—物料含水率，%，本次取5%。 结合上述公式计算，每次装车产生粉尘量为0.0097kg/次。项目天然风积沙为12万t/a，单车载重按30t计，则需装车4000次，即装卸过程产生粉尘量为0.039t/a，属无组织排放，采用洒水抑尘，其抑尘效率为80%，装卸无组织粉尘排放量为0.008t/a。 生产环节各废气产生排放情况见表4-6。 表4-6 生产环节产排污情况一览表 废气 污染源 污染物名称 产生量 治理措施 污染物排放量总计（t/a） 排放速率（kg/h） 有组织H=15m Φ=0.4m DA001 烘干 废气 SO2 0.058t/a (0.008kg/h) 袋式除尘器TA001，除尘效率取99%，风机风量5000m3/h 0.058 0.008 NOx 0.36t/a (0.05kg/h) 0.36 0.05 颗粒物 9.186t/a (1.27kg/h) 0.122 0.017 筛分粉尘、包装下料粉尘 颗粒物 4.65t/a (0.65kg/h) 0.042 0.006 H=5.5m Φ=0.2m DA002 食堂油烟 油烟 2.31kg/a (1.05g/h) 油烟净化器，净化效率70% 0.7kg/a 3.2*10-4 无组织废气 0.101t/a 原料库、成品库、生产车间密闭加强管理，加强湿式清扫；原料装卸采取洒水抑尘措施；皮带输送带、料仓均密闭 0.101t/a （4）食堂油烟 拟建项目提供食宿，劳动定员15人，设置食堂一处，配置两个灶头。额定天然气用量取6m3/h。厨房在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。食堂拟供15个劳动人员的三餐，每人每日消耗动植物油以14g/d计，年消耗食用油0.077t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约2.31kg/a。每天烹饪时间按6h计，项目油烟净化器废气量为1000m3/h，则油烟产生速率为1.05g/h，产生浓度为1.05mg/m3，建设单位安装净化效率不低于70%的油烟净化装置，经处理后由高于本体建筑物1.5m的排气筒（DA002）排放（食堂为1层，高4m，则DA002高5.5m）。经计算，处理后餐厅油烟年排放量为0.7kg/a，排放速率为3.2*10-4kg/h，排放浓度为0.315mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2小型规模排放标准要求。 拟建项目食堂油烟排放情况见表4-7。 表4-7 食堂油烟排放情况一览表 污染源 污染物名称 废气量(m3/h) 排气筒高度 治理措施 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 标准限值(mg/m3) 达标情况 食堂油烟 油烟 1000 高出本体建筑物1.5m 油烟净化器，净化效率70% 0.315 3.2×10-4 7×10-4 2.0 达标 综上，油烟采用油烟净化器净化处理，措施有效、可行。 项目废气产生排放情况汇总见表4-8。 表4-8 项目废气产生排放情况一览表 排气筒 污染源 污染物名称 产生量 治理措施 污染物排放量总计(t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 标准限值 是否达标 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) DA001 烘干 废气、筛分粉尘、包装下料粉尘 SO2 0.058t/a (0.008kg/h) 袋式除尘器TA001，除尘效率取99%，风机风量5000m3/h 0.058 0.008 1.6 850 / 是 NOx 0.36t/a (0.05kg/h) 0.36 0.05 10 240 0.77 是 颗粒物 13.836t/a (1.92kg/h) 0.164 0.023 3.4 120 3.5 是 DA002 食堂油烟 油烟 2.31kg/a (1.05g/h) 油烟净化器，净化效率70% 0.7kg/a 3.2*10-4 0.315 2.0 / 是 无组织废气 0.101t/a 原料库、成品库、生产车间密闭加强管理，加强湿式清扫；原料装卸采取洒水抑尘措施；皮带输送带、料仓均密闭 0.101t/a （二）达标可行性分析 本项目生产废气包括烘干废气、筛分粉尘、包装下料粉尘、装卸粉尘。烘干废气包括烘干物料产生的颗粒物和燃烧机天然气燃烧废气，烘干工序完全密闭；筛分粉尘、包装下料粉尘设置集气罩集气收集，烘干废气、筛分粉尘、包装下料粉尘经袋式除尘器TA001处理后经15m高排气筒DA001排放。袋式除尘器除尘效率可达99%，天然气燃烧采取低氮燃烧措施，经采取以上措施后，外排有组织废气中颗粒物、氮氧化物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T 16297-1996）表2二级排放限值要求；二氧化硫满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4中二级限值要求。 项目生产车间全密闭，通过车间密闭、加强车间湿式清扫、加强管理、定期洒水抑尘等，确保厂界无组织颗粒物能够满足《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2无组织排放监控浓度限要求达标排放。 食堂油烟经油烟净化器（净化效率70%）处理后可满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2小型规模标准限值要求。 （三）废气排放口信息 废气排放口基本情况见表4-9。 表4-9 排放口参数一览表 编号 排放口类型 地理坐标 高度 出口内径 烟气温度 污染物 DA001 一般排放口 E：105.119611° N：37.505996° 15 m 0.4m 25℃ 颗粒物、SO2、NOx DA002 一般排放口 E：105.120384° N：37.504186° 5.5m 0.2m 50℃ 油烟 可见，项目大气污染物均达标排放，对周围环境影响较小。 （四）项目非正常排放核算 项目非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 ① 设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现非正常/超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 ② 工艺设备运转异常 本项目采用的工艺设备安全可靠性较高，且操作条件比较温和，每年会定期对工艺设备进行检修，故项目出现工艺设备运转异常的情况几率较小。 ③ 污染物控制措施达不到应有效率 若废气设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，均达到饱和失效，废气未经处理直接排放。 综合以上分析，本项目非正常排放主要考虑污染物控制措施达不到应有效率时非正常工况下的排放。本项目物料混合搅拌工序配套布袋除尘处理系统，非正常排放情况下，处理效率按照60%（完全失效）计。 表4-10 项目非正常排放量核算表 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放 浓度(mg/m3) 非正常排放速率(kg/h) 单次持续时间 年发生频次 应对 措施 筛分粉尘、包装下料粉尘（DA002） 处理设施失效 颗粒物 359 2.58 60 min 2次/a 立即停车检修 烘干废气（DA001） 处理设施失效 颗粒物 706.4 5.09 60 min 1次/a 立即停车检修 由上表可知，非正常工况下，本项目颗粒物排放浓度及速率无法满足《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2二级排放限值要求。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。 综上分析，为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施： ① 对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 ② 建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 ③ 如出现事故情况，必要时应立即停产检修。 2、地表水环境影响分析 （1）废水产生类别及排放去向 厂区排水采用“雨污分流制”，雨水经落水管排至室外沟渠。结合公用工程分析可知，项目外排废水为生活污水，生产废水循环使用不外排。 项目定员15人，年工作时间300天，均在厂内食宿，用水量按100L/d·人计，则职工生活用水量为1.5m3/d（450m3/a）。生活污水产污量为用水量的80%，为1.2m3/d（360m3/a），生活污水水质简单，主要污染物为COD、SS、氨氮、动植物油等，参照城市生活污水，主要污染物为CODCr 300mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油20mg/L等。生活污水排入化粪池，经化粪池预处理后排入城镇污水管网，最终排入中卫市第一污水处理厂深度处理后达标排放。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）规定，本项目地表水评价等级为三级B，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性进行评价。 生活污水主要无污染产生浓度、产生量见表4-11。 表4-11 项目污水产生情况表 废水类型 废水量(t/a) 污染因子 产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 排放去向 生活污水 360 pH 6～9 经厂区化粪池处理后排至中卫市第一污水处理厂 COD 300 0.108 SS 200 0.072 NH3-N 30 0.011 动植物油 20 0.0072 厂区化粪池均按照相关要求进行防渗。 项目在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 （2）依托污水处理设施环境可行性评价 拟建项目外排总废水量为450m3/a（1.5m3/d），为生活污水。生活污水产生后经污水管网排入中卫市第一污水处理厂进行集中处理。中卫市第一污水处理厂设计处理能力40000m3/d，目前平均污水处理量约34000m3/d，处理工艺为：除渣+提升+除渣+除砂+A2/O+二沉池+接触消毒。 1）水量冲击分析 从水量上分析，拟建项目排入中卫市第一污水处理厂的废水量约为1.5m3/d，仅占该污水处理厂剩余处理能力的0.025%。因此项目污水排放对中卫市第一污水处理厂造成的水力冲击极小，基本无影响。 2）水质影响分析 项目外排废水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水水质符合《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准，符合中卫市第一污水处理厂的设计进水水质和接管水质标准，废水水质可接受。 综上分析，本项目运营期项目污水排水量较小，水质可接受，对污水处理厂的处理负荷冲击较小。项目污水排入中卫市第一污水处理厂处理可行，不会对污水处理厂正常运行造成明显不利影响。中卫市污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，外排至第四排水沟，不会对周围水环境造成明显不利影响。 综上，在落实好各项环保设施的情况下，本项目污水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成明显影响。 （3）污染源排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-12，废水间接排放口基本情况见表4-13，废水污染物排放信息见表4-14。 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 生活污水 污染物种类 COD、SS、氨氮、动植物油 排放去向 进入中卫市第一污水处理厂 排放规律 连续排放，流量稳定 污染治理设施编号 TW001 污染治理设施名称 化粪池 污染治理设施工艺 预处理 排放口编号 DW001 排放口设置是否符合要求 (是(否 排放口类型 (企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标（a） 废水排放量/ （万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称（b） 污染物种类 国家或者地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 105.119402° 37.503799° 0.0360 进入城市下水道 连续排放 -- 中卫市第一污水处理厂 COD、SS、氨氮、石油类 COD：50；SS：10； 氨氮：5；动植物油：1 4-14 废水污染物排放信息表（拟建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 新增日排放量/（t/d） 全厂日排放量/（t/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂年排放量/（t/a） 1 DW001 水量 / 1.2 1.2 360 360 CODCr 300 0.00036 0.00036 0.108 0.108 SS 200 0.00024 0.00024 0.072 0.072 NH3-N 30 0.000036 0.000036 0.011 0.011 动植物油 20 0.000024 0.000024 0.0072 0.0072 本项目废水为间接排放，废水为生活污水，运营期生产废水不外排。生活污水经厂区化粪池预处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级后排入城镇污水处理厂管网，最终排入中卫市第一污水处理厂集中处理，污水处理厂具备充足的接纳能力，处理工艺可行，可确保尾水达标排入纳污河流，对地表水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 (1) 主要噪声源分析 本项目噪声源主要是筛分机、风机、皮带输送机等设备运转产生的噪声，其噪声源强约为70~80dB(A)，设备噪声源强及治理措施情况见表4-15。 表4-15 项目主要噪声源情况一览表 噪声设备 数量 单台设备噪声级dB(A) 拟采取的降噪措施 采取措施后声级值dB(A) 噪声源位置 筛分机 8 70 平衡安装 基础减震 厂房隔声 50 生产车间 皮带运输机 14 75 55 生产车间 滚筛 3 70 50 生产车间 风机 2 80 距离衰减、平衡安装 70 生产车间外部 本项目单个设备噪声值较弱，但设备数量较多，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。各种噪声生产设备布置在生产车间内，固定噪声源安装减震底座，经过建筑隔声、距离衰减降噪；同时建设单位应加强管理和设备润滑，做到文明生产等措施，尽可能减轻人工操作产生的瞬时噪声对环境的影响。 拟建项目噪声源距离四厂界距离见表4-16。本项目以租赁生产区四周边界为厂界。 表4-16 拟建项目噪声源到厂界的距离 噪声源 噪声源位置 距厂界距离（m） 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 方形摇摆筛 生产车间 177 40 20 60 风机 生产车间 145 80 10 38 皮带运输机 生产车间 170 48 60 25 滚筛 生产车间 155 66 50 38 备注：将皮带运输机概化为位于生产车间中间的点源 (2) 评价范围 本项目厂区边界外200m范围。 (3) 评价标准 本项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，执行2类标准，即昼间应达到60dB（A）、夜间应达到50dB（A）的标准限值。 (4) 预测模式 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2022）中的推荐模式对厂界噪声进行预测，分析项目厂界噪声源对厂界的影响。 点声源衰减公式 Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)-Abar 式中： Lp(r)—距声源r处（厂界处）的A声级。dB(A)； Lp(r0)—距声源r0处（声源）的A声级。dB(A)； Abar——声屏障引起的倍频带衰减（建筑隔声），dB。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； (5) 预测结果 根据上述模式预测，并通过减震降噪措施、墙体隔声和距离衰减后项目噪声在项目厂界外1m处的预测贡献值见表4-17。 表4-17 厂界贡献值噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 预测点 贡献值（昼间） 1 东厂界 19.85 2 南厂界 21.54 3 西厂界 22.39 4 北厂界 22.02 为进一步减小设备运行过程中噪声对外界环境的影响，确保厂界稳定达标，本环评建议项目建设单位采取以下措施： ① 源头控制：尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ② 合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 ③ 加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减少职业伤害。加强工人的操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 ④ 厂界加强绿化，既可以吸声，又可以降低废气对周围环境影响。 经上述噪声防治措施治理后，项目对厂区各厂界的噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，项目噪声对周边声环境和敏感保护目标影响较小。 4、固体废物环境影响分析 （1）源强分析 项目生产固废主要为除尘器收尘、筛分杂质、产品废包装、生活垃圾、废机油及油桶，其中除尘器收尘、筛分杂质、产品废包装为一般工业固体废物，废机油及油桶根据《国家危险废物名录》（2021年版）为危险废物。 ①清洗沉泥：项目循环水池会产生沉泥，产生量约15t/a（含水率80%），为一般工业固体废物，产生后外委综合利用。 ②除尘器收尘：本项目除尘器收集的粉尘量约为13.2t/a，主要为粒径较细的沙子，为一般工业固体废物，集中收集后外售砂浆厂进行综合利用。 ③筛分杂质：筛分工序会产生筛分杂质，主要为碎叶子、梗、细小颗粒物等，为一般工业固体废物，年产生量为19862t/a，由环卫定期清运处理。 ④产品废包装：产品废包装主要产生于产品包装环节，年产生量为100条，每条包装袋重约2.5kg，年产生量为0.25t/a，外售物资回收单位进行综合利用。 ⑤职工生活垃圾 项目职工人数15人，在厂内食宿，生活垃圾按每人每天产生量1.0kg/d计算，则项目生活垃圾产生量约为5.47t/a，集中收集后交由环卫部门处置。 ⑥废机油及油桶：项目机械设备保养会产生废机油、废油桶，年产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）为危险废物，危废代码为HW08 900-249-08，产生后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置。 项目固废产生及排放情况见表4-18。 表4-18 项目固废产生和排放情况一览表 序号 产生 环节 名称 属性 主要成分/有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量(t/a) 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量(t/a) 污染防治措施 1 办公 生活 生活 垃圾 生活垃圾 果皮、纸屑、塑料袋等 固态 / 5.47 桶装 环卫部门清运 5.47 定点 收集，由环卫处置 2 风积沙清洗 沉泥 一般工业固废900-999-99 泥 固态 / 15 袋装 外委综合利用 15 一般 固废 暂存区 3 除尘器粉尘 尘灰 一般工业固废900-999-99 细沙 固态 / 13.2 袋装 外售综合利用 13.2 4 筛分工序 筛分杂质 一般工业固废 900-999-99 碎叶子、梗、细小颗粒物等 固态 / 19862 袋装 环卫部门清运 19862 5 产品包装 产品废包装 一般工业固废 900-999-99 编织袋 固态 / 0.25 捆绑贮存 外售综合利用 0.25 6 机械保养 废机油及油桶 危险废物 HW08 900-249-08 酚类、多环芳烃、苯系物等 液态 T，I 0.1 密闭桶装 委托有资质单位处置 0.1 危废暂存间 合计 19896.02 / / / / 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，分析拟建项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表4-19。 表4-19 危险废物产生处置一览表 序号 名称 危险废物类别 危废代码 年产生量（t/a） 物理性状 环境危险特性 处置方式和去向 1 废机油及油桶 HW08 900-249-08 0.1 液态 T，I 暂存于危废间内，委托有资质单位处置 合计 0.1 / / / （2）固废环境管理要求 1) 生活垃圾 定点存放于带盖生活垃圾桶，由环卫部门统一清运。 2) 一般工业固废 本项目拟在生产车间设一般工业固体废物暂存区；该暂存地面应进行硬化处理，满足防风、防雨、防渗等要求，并设有标识牌，不与生活垃圾混入，有固定的堆放场所；一般工业固体废物暂存场所应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定执行。 公司应建立档案制度，记录一般固废台账，长期保存，供随时查阅。 除尘器收尘集中收集后外售砂浆厂进行综合利用。筛分杂质由环卫定期清运处理。产品废包装外售物资回收单位进行综合利用。 经采取上述措施后，该项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求，对周围环境影响很小。 3）危险废物 本项目拟在生产车间东侧建设面积为20m2的危险废物暂存场所，为独立建筑，由专人负责管理，为防止危废暂存期间对环境产生不利影响，贮存室内应有隔离设施、防风、防晒、防雨、防渗、防火设施，具体要求如下：建设单位设置的危废贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求进行建设，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求进行。具体要求如下： ①企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。 ②应建设危险废物暂存库，危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ③公司应设置专门危险废物管理人员，主要负责危险废物的收集、贮存及处置，按产生处置周期统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等。 ④危险废物的转移和运输应按《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的规定报批危险废物转移计划，填写好转移联单办理转运手续，并交由有资质的单位承运。 ⑤危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ⑥危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ⑦危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑧一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 此外，项目还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。工程产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。 拟建项目固体废弃物产生总量约为19896.02t/a，其中危险废物0.1t/a，通过采取措施后，一般工业固体废物暂存和处置措施案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的暂存和处置措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，不会对周围环境产生不利影响。 5、土壤、地下水环境影响分析 项目污染土壤、地下水的途径主要是生活污水、危废泄漏、固废渗滤液等通过包气带渗漏污染土壤和地下水。 ① 项目厂区内生活污水若发生渗漏，主要为化粪池发生渗漏，导致含有较高浓度污染物将渗入地下从而污染地下水； ② 生产车间、原料库、成品库、化粪池、危废暂存间应采取混凝土防渗措施，做好防渗基础。 生产车间、原料库、成品库属于一般防渗区，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能。化粪池、危废暂存间属于重点防渗区，防渗性能不应低于6.0 m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能。 企业在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，按要求做好分区防渗处理，各类固废分别集中收集，做好防雨、防晒措施，可有效防止液体物料、固废渗滤液以及废水渗入地下。同时，应加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。采取以上措施，项目的建设对周围土壤、地下水环境影响较小。 6、环境风险影响分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境应急损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 (1) 风险识别 本项目为风积沙生产项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，对环境风险源进行了识别，本项涉及的风险物质为废机油（油类物质）和天然气中甲烷（天然气中甲烷含量为85%），本项目天然气为市政管道接入，不在厂内暂存，管道内最大存在量约0.06kg，废矿物油在厂内的最大暂存量为0.1t/a。 拟建项目运营期的危险物质情况见表4-20。 表4-20拟建项目运营期的危险物质情况一览表 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质的Q值 天然气（甲烷） 74-82-8 0.00006 10 0.000006 废矿物油 / 0.1 2500 0.00004 项目Q值Σ 0.000046 该项目的危险物质数量与临界量比值∑Q=0.000046，故拟建项目Q＜1。 矿物油和天然气的理化性质见表4-21和4-22。 表4-21 矿物油理化性质一览表 中文名称 机油、润滑油 英文名称 Lubricating oil；Lube oil 分子式 / 分子量 230-500 CAS号 / 危险性特性 4（易燃液体） 性质 油状液体、淡黄色至褐色，无气味或略带异味 相对密度 <1 燃烧性 可燃 溶解性 不溶于水 闪点 76 引燃温度 248℃ 燃烧分解产物 一氧化碳、二氧化碳 危险特性 遇明火、高热可燃 健康危害 进入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。 慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激性状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 灭火方法 戴防毒面具、穿全身消防服，尽可能将容器从火场移至空旷处；喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 表4-22 天然气的理化性质和危险特性 中文名称 天然气 别名 -- 英文名称 Natural gas 主要成分 主要成分为甲烷； H2S≤15mg/m3、CO2≤3.0mg/m3、O2≤0.5mg/m3（101.325kPa，20℃） UN编号 1971 相对分子量 40 CAS 8006-14-2 熔点 -182.5℃ 稳定性 稳定 沸点 -160℃ 密度 相对密度(水=1)0.45（液化）；相对密度(空气=1)0.62 危险标记 易燃气体 溶解性 溶于水 燃烧分解产物 CO、CO2、H2O 侵入途径 吸入 外观与性状 无色、无臭气体 主要用途 重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其他有机化合物，亦是优良的燃料。 健康危害 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。 危险特性 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 泄漏应急处理 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 防护措施 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿防静电工作服。 手防护：必要时戴防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其他高浓度区作业，须有人监护。 急救措施 吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 灭火方法 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。灭火器：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 本项目环境风险源主要为火灾事故、危险废物泄漏、天然气泄漏事故。 (2) 环境影响途径及危害 ① 天然气泄漏 天然气的泄漏途径有管道破裂、阀门损坏导致天然气泄漏。 天然气泄漏的环境风险危害影响途径及影响方式如下： 天然气泄漏到环境后，会对周围环境造成一定的影响。泄漏的天然气可能造成大气污染；遇明火引发火灾、爆炸主要是伴生/衍生大气污染。 在事故状态下，若发生火灾或者爆炸事故，天然气燃烧产生的污染物主要是二氧化碳、水，仅在事故刚发生时有少量的甲烷、乙烷等释放，若引起爆炸会对环境空气产生较明显影响。 ② 生产过程中发生火灾 发生火灾或爆炸时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。如抢救不及时，会迅速危害到原材料、产成品及机械设备等，进而给企业造成人力、物力及财力的极大损失。 ③ 危废收集过程潜在风险识别 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门的危险货物运输资质”。厂区主要从事废机油的收集，运输委托具有危险废物运输资质的单位进行运输，在收集运输过程中潜在风险主要有： 因路基不平或发生车祸导致废机油泄漏，随雨水进入地表水体，污染事故周边地表水、土壤、农作物、对附近人员可能造成一定影响。 运输人员玩忽职守，未严格遵守相关危废运输管理规定，如无证上岗、不熟悉废机油危险特性、未对其采取防护措施（防晒、防火、粘贴危险标志等）导致废机油泄漏发生危险事故。 ④危废贮存、装卸过程潜在风险识别 贮存桶破损、装卸过程中人为操作不当等，可能导致废机油泄漏；废机油若遇明火或高温，以及其他自然因素，温度达到200℃以上可能会引起火灾等事故的发生。 ⑤一般的安全隐患 项目存在一般的安全隐患，如电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故等。这些事故中，火灾风险防范为重中之重。可以引起火灾的因素较多，如电器设备多，维护管理和使用不当，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当气等，可以说火灾的潜伏性和可能性是很大的，具有较大的危害性。 (3) 风险防范措施 ① 在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等，定期检测天然气阀门、管道。同时安装天然系泄漏报警装置并联动天然气控制阀门，一旦发生泄漏能及时关闭天然气阀门。 ② 厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③ 采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④ 禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤ 危废暂存间设置托盘，若废机油不慎发生泄漏，可以完全拦截在托盘内，危废间内同时设置通信设备、消防设备、观察窗等，一旦发生泄漏能够及时进行处置，避免事故进一步扩大。 ⑥ 制定突发环境时间应急预案：明确事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撤离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 综合以上分析，本项目无重大危险源，环境风险主要为危废泄漏及火灾事故。危废泄漏及火灾事故其对主要发生事故的厂房及厂房周围较近范围内，可能会造成厂内人员伤亡和财产损失，对厂外敏感点影响较小。项目采取相应风险防范措施后，风险处于可以接受的水平。但项目仍应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。为确保环境安全，防止突发环境事件发生，建议建设单位组织编制《突发环境事件应急预案》，经有关专家评审后，到中卫市生态环境沙坡头区分局备案。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，公司已配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。 项目运行期的环境保护管理措施如下： ① 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ② 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③ 负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④ 该项目运行期的环境管理由安全环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤ 负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑥ 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 （2）排污口规范化管理 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》部令第33号、《排放口规范化整治技术》环发[1999]24号文等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ① 项目废气排气筒，按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ② 固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 ③ 主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 （3）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。开展环境监测的目的在于： ① 检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ② 了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行。 对项目所有的污染源(废水、废气、噪声等)情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，针对本项目排放的污染物，建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。并按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 本项目监测计划见表4-23。 表4-23 项目环境监测计划表 类型 监测点位 监测项目 监测频次 废气 排气筒DA001 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 1次/季度 厂界 颗粒物 1次/季度 噪声 厂界外1m处 厂界噪声 1次/季度 固废 一般固废：统计固废种类、产生量、处理方式和去向，每月统计1次； 危险废物：按照产生、处置周期记录入库、出库台账 （4）排污许可要求 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可证》（国办发[2016]81号）、《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号）及《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》（环规财[2018]80号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）等文件规定，项目建成后应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理，做到持证排污。排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护；无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求；自行监测、执行报告等信息公开要求。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 建设单位应严格执行排污许可的规定，遵守下列要求: ①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ②落实重污染天气应急管理措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ③按照排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并进行信息公开。 ④按规定进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可管理信息平台填报信息、编制排污许可证执行报告，及时报送核发权的环境保护主管部门并公开、执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况，污染物按证排放情况等。 ⑥法律法规规定的其他义务。 （5）环境设施竣工验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)相关规定可知，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）要求，建设单位应依据环评文件、环评批复中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，按照验收暂行办法规定的程序和标准，在具备项目竣工验收条件后组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 1）环保工程设计要求 ① 照环评报告表提出的污染防治措施，做好废气、废水、噪声治理以及固废收集等工作； ② 核准环保投资概算， 要求做到专款专用，环保投资及时到位。 2）环保设施验收建议 ① 验收范围 a、与本工程有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建设的配套工程、设备、装置和监测手段等。 b、本报告表和有关文件规定应采取的其他各项环保措施。 ②“三同时”验收内容 本项目“三同时”验收内容详见表4-24。 表4-23 项目环境保护措施验收一览表 类别 验收内容 环保措施 治理效果 建设时间 废气 烘干废气、筛分、下料粉尘DA001 袋式除尘器TA001，除尘效率取烘干工序全密闭，筛分、下料工序粉尘收集效率取90%，风机风量5000m3/h SO2满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4中二级限值要求 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用 颗粒物、氮氧化物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2二级排放限值要求 厂界无组织 废气 生产车间、成品库、原料库均密闭；原料装卸采取洒水抑尘措施；皮带输送带、料仓均密闭，加强管理 颗粒物厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2无组织排放监控浓度限要求 食堂油烟 安装油烟净化器，净化效率70% 满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2小型规模要求 废水 生活污水 生活污水经化粪池预处理后排入城镇污水管网 外排生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级 生产废水 循环使用不外排 噪声 厂界噪声：Leq(A) 合理布局，车间隔声、基础减振 经确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 固废 一般固废种类、产生量、处理方式、去向 一般固废合理处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599 -2020）要求。 危险废物 暂存于危废间内，危废间位于生产车间东侧，独立建筑，建筑面积20m2，委托有资质单位处置 危废贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单(公告2013年第36号)中要求 |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 布袋除尘器TA001+15m高排气筒DA001 | SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4中二级限值要求 |
|  |  |  |  | 颗粒物、NOx排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T 16297-1996）表2二级排放限值要求 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 原料库、成品库、生产车间密闭加强管理；原料装卸采取洒水抑尘措施；皮带输送带、料仓均密闭 | 颗粒物厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限要求 |
|  | 食堂烟囱 | 油烟 | 安装油烟净化器，净化效率70% | 执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2小型规模要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、COD、 BOD5、NH3-N、动植物油等 | 排入中卫市第一污水处理厂 | 满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准 |
| 声环境 | 厂界 | LeqA | 减震、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾在厂内集中收集后委托环卫部门统一清运。沉泥外委综合利用。 除尘器收尘收集后外售砂浆厂进行综合利用。筛分杂质由环卫定期清运处理； 一般固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求。 |
|  | 废机油及油桶产生后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置； 危废贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单(公告2013年第36号)中要求。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区分区防渗，车间地面硬化，化粪池和危废间做重点防渗处理。各类固废分别集中收集，做好防雨、防晒措施，确保废水、泄漏危废不会直接与土壤接触或随雨水外流污染土壤等。 |
| 生态保护措施 | 项目所在地附近没有珍稀动植物群落和其他生态敏感点，项目对周围生态环境影响不大。 |
| 环境风险 防范措施 | ① 在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等。同时安装天然系泄漏报警装置并联动天然气控制阀门，一旦发生泄漏能及时关闭天然气阀门。 ② 厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③ 采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④ 禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防安全培训。 ⑤ 危废暂存间设置托盘，若废机油不慎发生泄漏，可以完全拦截在托盘内，危废间内同时设置通信设备、消防设备、观察窗等，一旦发生泄漏能够及时进行处置，避免事故进一步扩大。 ⑥ 制定突发环境事件应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撤离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 |
| 其他环境 管理要求 | ①执行排污许可制度，在项目投产前完成排污许可证申报。 ②制定突发环境事件应急预案并备案。 ③应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求对排放口进行检测。 ④建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。 |

# 六、结论

综上所述，宁夏尊胜工贸有限公司宁夏尊胜工贸有限公司年产10万吨风积沙生产线环保项目山符合国家产业政策，符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，选址符合当地规划，在落实本报告表所提出的环保措施的前提下，项目运营中产生的污染物可达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响。故在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施并加强管理的基础上，从环境保护的角度讲本项目实施是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.265t/a | / | 0.265t/a | +0.265t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.058t/a | / | 0.058t/a | +0.058t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.36t/a | / | 0.36t/a | +0.36t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 360m3/a | / | 360m3/a | +360m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.108t/a | / | 0.108t/a | +0.108t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.011t/a | / | 0.013t/a | +0.013t/a |
| 一般工业固体废物 | 沉泥 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | +15t/a |
|  | 除尘器收尘 | / | / | / | 13.2t/a | / | 13.2t/a | +13.2t/a |
|  | 筛分杂质 | / | / | / | 19862t/a | / | 19862t/a | +19862t/a |
|  | 产品废包装 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | +0.25t/a |
| 危险废物 | 废机油及油桶 | / | / | / | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①