一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中卫市沙坡头区中沟中段盐碱地治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-640502-19-01-859807 |
| 建设单位联系人 | 许怀帅 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇 |
| 地理坐标 | 中沟起点坐标（E105°11′55.029″，N37°34′47.352″）、中沟终点坐标（E105°18′22.055″，N37°33′56.184″）； 西关退水沟起点坐标（E105°14′19.003″,N37°34′59.377″）、西关退水沟终点坐标（E105°14′0.135″,N37°33′36.220″）； 六支沟下段起点坐标（E105°16′35.827″,N37°34′52.251″）、六支沟下段坐标（E105°16′30.716″,N37°34′18.560″）。 |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利；128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）”的“其它”项 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 15400m2（其中：永久占地12400m2，临时占地3000m2）/9.25km |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 中卫市沙坡头区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 卫沙发改（审批）发[2023]47号 |
| 总投资（万元） | 2455.68 | 环保投资（万元） | 107.14 |
| 环保投资占比（%） | 4% | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （生态影响类）（试行）》：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目需进行地表水专项评价。 本次评价对项目区域底泥各项重金属污染物现状资料引用《沙坡头区中沟下段治理工程环境影响报告表》相关数据，宁夏中科精科检测技术有限公司于2022年3月17日在中沟下段设置2个采样点对底泥进行采样分析，根据监测数据分析结果，本项目沟道内底泥各项重金属污染物均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准，因此无需开展地表水专项评价内容。 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏水安全保障“十四五”规划》 发布机关：宁夏回族自治区人民政府办公厅（宁政办发[2021]82号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》 审查机关：自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：自治区生态环境厅关于《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的函（宁环函[2021]721号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《宁夏水安全保障“十四五”规划》的符合性 根据《宁夏水安全保障“十四五”规划》：“围绕先行区建设水安全保障目标，加快完善现代水网体系、水资源节约集约利用体系、水利科技创新体系、水利公共服务体系“四大体系”；努力建成流域河段堤防安全标准区、“互联网+城乡供水”示范省（区）、现代化灌区示范区“三个示范区”；全面推进深化用水权改革和水利投融资体制改革“两项改革”；聚力攻坚深度节水控水行动、美丽河湖示范建设行动、生态经济型小流域建设行动、水利工程建设领域重点问题专项整治行动、水利安全生产三年专项整治行动、引黄灌区管理服务体系建设行动、水利人才队伍建设行动、数字治水推进行动“八大行动”。到2025年，率先在全国基本建成以现代化灌区、城乡供水一体化和现代化防灾减灾体系为重点的现代水网体系，水资源节约集约利用水平全国一流，黄河宁夏段保护治理水平流域领先，覆盖各领域各层级的水利监管体系基本形成，水利社会服务能力显著提升，在持久水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化方面明显提升，基本实现水利现代化。”“完善自治区骨干供水网架。加快推进银川都市圈西线、东线、中线城乡供水工程以及清水河流域城乡供水、中卫市城乡供水一体化等一批骨干水源和重点供水工程，改造提升固海扩灌扬水更新改造工程、中南部城乡供水水源工程，构建水系互联互通、资源统筹调配、南北山川互济、安全保障有力的骨干供水主动脉，提高区域水资源配置能力，解决供水水源不稳定问题。 本项目的主要建设内容为河湖清淤整治、沟道砌护等，项目的建设，旨在落实党中央“坚持山水林田湖草生命共同体理念开 展美丽河湖建设，水安全上补短板；水生态上重修复；水景观上显特色；水文化上重内涵；水产业上多融入；水管理上强监管”的治水新思路，项目的建设符合《宁夏水安全保障“十四五”规划》。 2.与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性 本项目与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》符合性分析详见表1-1。 表1-1 本项目与规划环评的符合性分析一览表 序号 ; 规划环评要求 ; 本工程具体情况 ; 是否符合 ; . 1 ; 空间布局约束： 1. 项目的永久、临时占地（包括水库淹没区）原则上不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。 2.确实无法避让、需占用环境敏感区的，应符合相关法律法规要求，并采取有效的恢复 和补偿措施。 3.项目占用耕地、林地等应符合相关法律法规、规划、政策要求，并采取必要的补偿措施。 ; 本工程占地不涉及不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。本工程均在原有沟渠及生产路上施工，不新增永久占地。 ; 符合 ; . 2 ; 污染物排放管控： 1. 项目的建设运行不新增主要水污染物排放，或主要水污染物排放量在相关河段或流域的水环境承载能力范围内。 2. 因水资源开发和配置造成河段水量减少、对水污染物稀释扩散能力减弱的，应确保相关河段水质满足环境质量底线和水功能区要求。 ; 本工程为沟道清淤项目，不新增水污染排放，不会改变区域水文情势，满足环境质量底线和水功能区的要求。 ; 符合 ; . 续表1-1 本项目与规划环评的符合性分析一览表 序号 ; 规划环评要求 ; 本工程具体情况 ; 是否符合 ; . 3 ; 资源利用效率要求： 1.项目取水量须满足区域水资源利用上线和相关河湖基本生态水量控制要求。 2.坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则，在优先保障人居用水和生态环境用水的基础上，合理确定供水规模。 ; 本工程为河道治理项目，不涉及水资源消耗。 ; 符合 ; ; ; ; . 4 ; 环境风险防控 ： 1. 项目建设不会影响现有饮用水水源地的供水能力和水质。 2. 新建水源或取水口应采取有效的水污染风险防控措施。 ; 不涉及 ; 符合 ; ; ; ; . 5 ; 重点工程在开展环境影响评价时，应就以下内容重点论证： 1.项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。 2. 水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用 系数满足流域区域用水效率控制要求。 3. 选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。 4. 取（蓄）水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，应统筹考虑上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态。用水及生产、生活用水需求，提出优化取水方案、泄放生态流量、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量，用水方式和规模具有环境合理性和可行性。采取上述措施后，不会造成河道脱水，河道生态环境及生产、生活用水需求能够得到满足。 ; 1.本工程的建设符合相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发总体符合流域区域综合相关规划及规划环评要求。 2.本项目为河道治理项目，不涉及水资源的开发利用。 3.选址不占用生态保护红线等环境敏感区。 本项目不涉及取水工程。 ; 符合 ; ; ; ; . 续表1-1 本项目与规划环评的符合性分析一览表 序号 ; 规划环评要求 ; 本工程具体情况 ; 是否符合 ; . 6 ; 规划方案设计阶段，对于新建水库、输水管线等工程，应从工程占地、环境影响、输水安全、施工条件等方面进行多方案技术经济比选确定，尽量避开自然保护区、水源地保护区、风景名胜区、湿地保护区、基本农田等生态环境敏感区。 ; 不涉及 ; 符合 ; ; ; ; ; . 7 ; 建设项目环境影响评价阶段，应重点调查受保护的国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木的类型、级别、分布、数量、保护状况等进行详细调查，明确影响性质与影响程度，尽量通过优化工程设计避让影响；对通过优化工程设计无法避让影响的，采取迁地保护措施进行保护。 ; 本工程环评阶段通过资料查阅、实地踏勘、走访调查当地居民等，未发现拟建工程选址涉及国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木。 ; 符合 ; ; ; ; . 8 ; 施工阶段，应注意优化施工方案、采用先进施工工艺，尽量减少开挖、取料对地表的扰动，减少资源消耗；合理布置和规划施工场地及其他临时用地，临时堆料做到不占耕地，不影响河道行洪；采取工程措施和植物措施相结合的水土保持综合措施，以工程措施控制水土流失，必要时增加临时防护措施，以减少施工扰动产生的新增水土流失，并为植物措施的实施创造条件，对施工迹地进行绿化恢复；土石弃渣的堆放应遵循“先挡后弃”的原则，同时以植物措施与工程措施配套，提高水保效果，减少工程施工带来的新增水土流失量，恢复原有植被；对于涉及自然保护区、水土流失重点防治区、风景名胜区、湿地公园、水源地保护区等重要生态敏感区的施工区域，应保证施工效率和施工质量，做到施工快，效果好，临时占地少的原则。 ; 对施工期提出优化施工方案，采用先进施工工艺，尽量减少开挖、取料对地表的扰动，合理布置和规划施工工区和临时用地；采取工程措施、植物措施、临时措施等相结合的水土保持综合措施，减少施工扰动产生的新增水土流失，对施工迹地进行绿化恢复。本工程不设置弃渣场，不能利用的建筑垃圾按照当地环境卫生主管部门的规定进行处置。 ; 符合 ; ; ; ; . 3、本项目与自治区生态环境厅关于《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的符合性 表 1-2 本项目与审查意见的符合性分析一览表 序号 ; 审查意见要求 ; 本工程具体情况 ; 是否符合 ; . 1 ; 严守生态保护红线，加强空间管控。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施严格保护，对所涉及的水利工程设施，严格执行各项生态环境保护要求。 ; 本工程不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等区域，不属于依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，通过严格落实临时占地的生态恢复措施的实施，确保临时占地生态环境的恢复。 ; 符合 ; . 续表 1-2 本项目与审查意见的符合性分析一览表 序号 ; 审查意见要求 ; 本工程具体情况 ; 是否符合 ; . 2 ; 严守环境质量底线，推进区域环境质量持续改善。坚持生态优先、绿色发展、协调发展理念，《规划》的环境目标应立足于生态环境的稳定和环境质量的改善，明确规划期重点工程、开发区域的生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束, 同步实现环境质量改善目标与水资源开发目标。 ; 本项目为河道治理项目，不涉及环境质量底线和资源利用上线。 ; 符合 ; ; ; ; . 3 ; 严格水利工程建设的环境准入条件。严格水利工程准入要求，从源头上避免对区域水环境质量及水生态造成影响。加强水资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。 ; 本项目为河道治理项目，从源头上避免对区域水环境质量及水生态造成影响。同时，通过本工程的实施，可进一步提高输水效率，提高水资源节约集约利用水平。 ; 符合 ; ; ; ; . 4 ; 加强水生态修复和水环境治理。统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。 ; 本工程施工期废水经处理后利用，不外排；运营期无废水排放，对区域水环境影响较小。 ; 符合 ; ; ; ; . 5 ; 在《规划》实施过程中，加强环境监督管理，落实各项生态环境保护措施，适时开展环境影响跟踪评价，在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。 ; 本工程严格落实各项生态环境保护措施。 ; 符合 ; ; ; ; . 6 ; 《规划》包含的重点建设项目在依法开展环境影响评价时，应符合规划环评结论和审查意见，落实规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展选址选线方案比选、工程分析，着重评价项目建设对区域生态系统、水环境等影响的途径、范围和程度，深入论证生态修复工程、环境保护措施的可行性。 ; 工程建设符合规划环评结论和审查意见，严格按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）要求，评价项目建设对区域生态系统和水环境的影响，并提出切实可行的环境保护措施和生态保护与恢复措施。 ; 符合 ; ; ; ; . |
| 其他符合性分析 | 1与中卫市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 ⑴生态保护红线及生态分区管控 根据《中卫市“三线一单”文本》中“2生态保护红线及生态分区管控”，中卫市生态空间总面积5284.56平方公里，占全市国土总面积的38.71%。其中生态保护红线面积约为3179.06平方公里，占全市国土总面积的23.29%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积2105.50平方公里，占全市国土面积15.42%。 生态分区管控要求：本项目与中卫市生态空间分布位置关系见附图1，由图可知，本项目不在中卫市生态保护红线管控范围，位于一般生态空间内，项目为河道治理项目，运营后无“三废”排放，不会对区域生态环境造成影响。故满足生态空间管控要求。 ⑵环境质量底线及分区管控 ①水环境质量底线及分区管控 水环境质量底线：根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-1 中卫市水环境质量底线目标”，黄河干流下河沿断面2025年、2035年水质目标均为II类标准要求。本次评价区域内地表水体为黄河，黄河中卫下河沿断面各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，符合水环境质量底线要求。根据《2021年宁夏生态环境质量报告书》中提到“中卫市5条排水沟水质总体为轻度污染，主要污染指标为氟化物。监测的6个断面中，Ⅱ~Ⅲ类水质断面4个，占66.7%；Ⅳ类2个，占33.3%。与上年相比，断面水质均无明显变化，无劣Ⅴ类水质现象发生。”本项目仅施工期产生生活废水，本项目施工期施工人员生活污水排入租用民房区域农村污水管网，进入污水处理站进行处理。 项目为河道治理项目，且运营过程中无废水排放，清淤后可有效改善中沟水质，符合水环境质量底线要求。 中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。本项目位于中卫市水环境管控分区中的一般管控区（本项目与中卫市水环境分区管控位置关系见附图2）。水环境一般管控区是水环境优先保护区、重点管控区以外的所有区域，水环境一般管控区应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。本项目用水主要为施工期生活用水，项目水资源消耗量相对区域资源利用总量较小。本工程实施后，各沟道底泥及水中垃圾、杂草均被清除，同时岸坡生态修复治理后，通过加强河道管护力度，让整个生态系统的恢复重建，净水植被的种植如芦苇等，其根系发达，通过植被自身的吸收、吸附作用，可有效净化沟内水质，减轻污染物对沟道的污染，改善沟道水质。其次，项目实施后，沟道流速均有不同程度的增大，加强了水体的流动性，减缓了悬浮物的滞留，减少了淤泥的沉积量。符合中卫市水环境质量底线一般管控区要求。 ②大气环境质量底线及分区管控 大气环境质量底线：根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-3中卫市大气环境质量目标建议值一览表”，中卫市2025年、2035年PM2.5目标值均为33μg/m3，本项目大气环境质量引用《2021年宁夏生态环境质量报告书》中2021年中卫市的监测数据，PM2.5为27μg/m3，已达到目标要求。 本项目为河道治理项目，运行过程中无废气排放，符合大气环境质量底线要求。 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。本项目建设地点位于中卫市大气环境一般管控区（本项目与中卫市大气环境分区管控位置关系见附图3）。大气环境一般管控区：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。本项目施工期严格落实建筑工地“六个100%”防控措施，建成后无废气产生，不会对项目周边环境空气质量造成不利影响，符合中卫市大气环境质量底线大气环境一般管控区要求。 ③土壤污染风险防控底线及分区管控 土壤环境质量底线：根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-5 中卫市土壤污染风险管控目标”，中卫市2025年污染地块安全利用率95%以上。本项目为河道治理项目，无生产性“三废”排放，其建设对土壤环境基本无影响，符合土壤环境质量底线要求。 土壤环境分区管控符合性分析：根据中卫市土壤污染风险管控分区，本项目主要位于中卫市土壤环境一般管控区域（本项目与中卫市土壤污染风险分区管控位置关系见附图4）。其具体要求为：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目为河道治理项目，不会对区域土壤及地下水环境造成污染，故项目建设符合中卫市土壤分区管控要求。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 ⑶资源利用上线及分区管控 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 本项目为河道治理项目，项目建设不涉及中卫市能源（煤炭）资源利用上线。 ②水资源利用上线及分区管控 本项目为河道治理项目，不涉及水资源消耗，符合水资源利用上线要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 本项目为河道治理项目，工程占地均在原有河道内，项目建设无重点污染物产生，故不在土壤资源重点管控区内。 综上分析，本项目符合资源利用上线要求。 ⑷环境管控单元与准入清单 本项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单的符合性见表1-3、1-4。项目与中卫市环境管控单元图位置关系见附图5，项目与中卫市生态保护红线关系具体详见附图6。 表1-3 中卫市生态环境总体准入要求一览表 中卫市生态环境总体准入要求 ; 本项目 情况 ; . 管控维度 ; 准入要求 ; . A1空间布局约束 ; A1.1 禁止开发建设活动的要求 ; 严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资"项目及相关产业园区。 ; 本项目不在黄河沿岸建设。 ; . 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。 ; . 所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目。 ; . 城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目。 ; 不涉及 ; . “十四五”期间不再新增燃煤自备电厂。 ; 不涉及 ; . 禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 ; 不涉及 ; . A1.2 限制开发建设活动的要求 ; 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批。 ; 本项目不属于两高项目，且符合产业政策。 ; . A1空间布局约束 ; A1.3 不符合空间布局要求活动的退出要求 ; 对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理。 ; / ; . 严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。 ; 本项目为河道治理项目，不属于生产类。 ; . 畜禽养殖禁养区内规模养殖场(小区)在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁。 ; . 产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰。 ; 不涉及 ; . A2污染物排放管控 ; A2.1 允许排放量要求 ; 化学需氧量、氨氮、氨氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。 ; 本项目不涉及重金属污染物、VOCs排放、烧结等内容 ; . 严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 ; . 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 ; . 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 ; . A2.2 现有源提标升级改造 ; 30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业(含自备电厂)以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求。2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值。 ; / ; . 续表1-3 中卫市生态环境总体准入要求一览表 中卫市生态环境总体准入要求 ; 本项目 情况 ; . 管控维度 ; 准入要求 ; . A3环境风险防控 ; A3.1 联防联控要求 ; 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险，落实环境风险预警和防范措施。 ; 不涉及 ; . A3.2 企业环境风险防控要求 ; 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管。 ; . A4资源利用效率要求 ; A4.1 能源利用总量及效率要求 ; 全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准。 ; 本项目为河道治理项目，不涉及煤炭行业，用水总量符合要求。 ; . 新建、改建、扩建耗煤项目(除煤化工、火电外)一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换。 ; . A4.2 水资源利用总量及效率要求 ; 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用，上限或承载能力。 ; . 表1-4 中卫市环境管控单元生态环境准入清单一览表 中卫市环境管控单元生态环境准入清单 ; 本项目情况 ; . 序号 ; ZH64050230001 ; / ; . 环境管控单元名称 ; 沙坡头区东园镇-迎水桥镇-柔远镇一般管控单元 ; / ; . 行政区划 ; 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区 ; 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇 ; . 要素属性 ; 一般管控区 ; / ; . 管控单元分类 ; 一般管控单元 ; / ; . 管控要求 ; 空间布局约束 ; 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危 险化学品生产、储存、使用等行业项目。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。 ; 本项目属于沟道治理项目，不属于空间布局约束中禁止、限制开展的相关工作，符合一般管控单元的要求 ; . 污染物排 放管控 ; / ; / ; . 环境风险防范 ; / ; / ; . 资源开发效率 ; / ; / ; . 综上所述，项目的建设符合“三线一清单”相关要求。 2、产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的第二项、水利类：第1条“江河湖海堤防及河道治理工程”。因此，本项目符合国家产业政策。 3、与黄河宁夏段生态保护治理规划的相符性 《黄河宁夏段生态保护治理规划》（2020-2025 年）提出的规划思路是：针对不同岸线、不同区域的实际情况和管控要求，对黄河宁夏段按照“一河双线三带四区” 进行空间划分和规划布局，分区分类进行保护治理。其“四区”之一的中卫，要以河道疏浚、防风固沙、清水河综合治理、黑山峡水利枢纽建设为重点，减少入黄泥沙，完善黄河水沙调控体系，凸显“沙漠水城”特色。 综上所述，本项目为河道清淤疏浚，项目的建设符合《黄河宁夏段生态保护治理规划》（2020-2025年）的要求。 4、与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相符性 2021年9月7日自治区人民政府办公厅《关于印发<宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划>的通知》(宁政办发〔2021〕59 号)，《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》提出，“十四五”期间，要“深化“三水”统筹，提升水环境质量，积极推动水生态修复......开展河湖岸线保护修复，强化岸线管控，实施最严格的黄河岸线保护制度和河湖水域岸线用途管制，推进沙湖、阅海等重点湖泊及黄河滩地治理。开展河湖生态缓冲带修复、建设，到2025 年，修复、建设河湖生态缓冲带65.6公里。持续加强黑臭水体治理，巩固提升地级城市建成区黑臭水体治理成果，努力实现长治久清......到2025年，基本消除城市建成区黑臭水体。加强重点河湖生态系统建设。管控生态水量底线，保障生态基流，确保重点河湖生态功能不退化。加强清水河、葫芦河、茹河、渝河、泾河等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境。” 本项目通过实施河(沟)清淤疏浚、岸坡整治工程，开展河湖岸线保护修复，提升区域水环境质量，积极推动水生态修复。因此，项目建设与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相符。 5、与《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》相符性 2022年1月14日自治区人民政府办公厅《关于印发<宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划>的通知》(宁环发〔2022〕5号)，《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》提出，“加强重点河湖保护与修复。加强重点河流治理，突出清水河、苦水河、葫芦河、茹河、渝河、泾河等支流，联动推进水土治理、污染治理、水源涵养、生物平衡、生态经济，综合治理水质量变差、水生态受损、水资源减少、水循环受阻、河湖岸线破坏问题，改善全流域生态环境系统。加强重点河湖治理，实施沙湖、阅海等河湖生态修复与综合治理工程，增强河湖生态调节能力，促进河湖生态系统健康。” 本项目通过实施河(沟)清淤疏浚、岸坡整治工程，开展沟道建筑物修复，对农田盐碱化进行治理。因此，项目建设与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》相符。 6、与《中卫市水生态环境保护“十四五”规划》相符性 《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》提出，“⑸实施重点排水沟综合治理。重点实施了中卫第三、第四排水沟上游排灌分离综合治理工程、海兴开发区污水处理厂尾水深度净化湿地建设、中卫第四排水沟水质提升工程、第九排水沟入黄口综合整治项目；实施了中宁县北河子沟生态湿地和入黄口人工湿地建设；建成莫楼人工湿地，取缔了中卫第一污水处理厂入第四排水沟的排污口，将污水处理厂尾水直接用管网引入湿地进行深度净化。” 本项目通过实施河(沟)清淤疏浚、岸坡整治工程，开展河湖岸线保护修复，提升区域水环境质量，积极推动水生态修复。因此，项目建设与《中卫市水生态环境保护“十四五”规划》相符。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 项目区位于沙坡头区东园镇境内，西起宁钢大道，东至石墩水沟，南起第一排水沟，北至北干渠，涉及东园镇辖区黑山、新星、郭滩3个行政村，距市区约10km。具体地理位置见附图7。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 现状情况及沟道功能说明 自1980年代开挖以来，一直没有进行过系统治理，现状沟道野草、树木杂乱丛生，影响沟道行水，加之沟道均为土质沟道，部分沟道处于流砂地段，沟道淤积严重、排水不畅，地下水位高，造成沟道两侧土壤盐渍化严重，沿线建筑物出现破损、漏水现象，影响正常生产条件。 为改善区域排水条件和土地盐渍化，有效降低地下水位，改善当地群众生产、生活条件和生态环境，沙坡头区水务局计划实施中卫市沙坡头区中沟中段盐碱地治理工程，设计对中沟宁钢大道至石墩水沟段（桩号K3+350～K8+950）5.60km及西关退水沟全段2.59km、六支沟下段1.06km进行综合治理。工程涉及东园镇黑山村、新星村、郭滩村3个行政村。 1、工程组成 本工程主要建设内容为护岸工程、建筑物工程、生产线路布置工程、护岸工程等。工程内容主要由主体工程、辅助工程、公用工程、临时工程和环保工程等组成。具体项目组成见表2-1。 表2-1 项目主要工程内容 类别 ; 项目 ; 工作内容 ; . 主体 工程 ; 沟道清淤疏浚 ; 计划清淤疏浚沟道总长度5.6km（桩号K3+350~K8+950）及西关退水沟全段2.59km（桩号K0+000~K2+590）、六支沟下段1.06km（治理桩号K0+000~K1+060）进行杂草清理、清淤疏浚。 ; . 护岸工程 ; 设计对中沟中段5.6km（桩号K3+350～K8+950）采用格宾基础+格宾网垫护坡砌护；设计对西关退水沟桩号K0+000～K0+060段60m、桩号K0+785～K0+810段25m采用浆砌石基础+浆砌石护坡砌护，桩号K0+060～K0+785段725m、桩号K0+810～K2+590段1780m采用格宾网垫护底+格宾网垫护坡砌护；设计对六支沟桩号K0+000～K0+060段60m、桩号K0+925～K1+060段135m采用浆砌石基础+浆砌石护坡砌护，桩号K0+060～K0+925段865km采用格宾基础+格宾网垫护坡砌护。 ; . 生产路布置 ; 设计对中沟中段左岸沟拜铺设4m宽砂砾石路面，右岸2m宽沟拜进行土路整修；西关退水沟左岸现状为4m宽混凝土硬化道路，维持原状不变，右岸沟拜铺设3m宽砂砾石路面；六支沟左岸沟拜铺设3m宽砂砾石道路，右岸2m宽沟拜土路整修。砂砾石路面铺设砂砾石厚度20cm，作为交通道路使用。现状路面宽于设计时，维持现状路宽。 ; . 续表2-1 项目主要工程内容 类别 ; 项目 ; 工作内容 ; . 主体 工程 ; 建筑物 工程 ; 改造建筑物72座，其中中沟改造建筑物55座（涵洞1座，生产桥9座，渡槽5座，桥带渡5座，沟尾水29座，渠尾水6座）；西关退水沟改造建筑物11座（生产桥4座，沟尾水7座）；六支沟改造建筑物6座（生产桥2座，路涵1座，渡槽1座，桥带渡1座，沟尾水1座）。 ; . 其他工程 ; 高压、通信电杆移设 ; 中沟中段（黑山嘴沟至柔石路段）左岸沟拜现状架设由中国移动光纤线缆2.5km，西关退水沟左岸沟拜现状架设有中国移动光纤线缆2道共3.42km（一条长2.59km，另一条长0.83km），六支沟右岸沟拜现状架设有中国移动光纤线缆1.06km。沟道治理的同时设计将移动光纤移栽至沟道拜顶外侧边线处。 ; . 自来水管道恢复布置 ; 中沟中段新兴村分散居民点至集中居民点段左岸沟拜现状布设有0.53km长自来水供水管道（de50mmPE管道，公称压力等级1.6MPa），沟道治理过程中将造成损毁，施工前应先将自来水供水管道向北移至沟道保护范围线以外布设，保证居民点自来水供给。 ; . 黑山嘴沟排水管道恢复布置 ; 黑山嘴沟跨中沟、穿中沟路处现状布设有D1000mm钢筋混凝土排水管1道（用于排泄沟道内上游地下水渗水），中沟中段治理过程中会造成排水管管道毁坏。设计中沟治理完成后恢复毁坏段30m排水管道（D1000mm钢筋混凝土排水管，Ⅱ级管），以保证原排水系统运行。 ; . 小高抽泵站拆除 ; 拆除中沟中段沿线沟道岸坡及沟拜上建设的12座废弃小高抽泵站。 ; . 渠道砌护布置 ; 中沟桩号K8+710处右岸小高抽泵站拆除后受水区将失去灌溉水源，设计改建下游约100m处废弃渡槽，并砌护U50-1渠道100m与原小高抽泵站输水渠道联通，利用中沟北侧郭滩支渠给受水区供水灌溉。 ; . 标志界桩 ; 设计在中沟中段5.6km（桩号K3+350～K8+950）沟道两侧，沟拜外边坡坡脚处每50m栽设界桩1座，共栽设界桩226座。 ; . 临时 工程 ; 施工临时房屋 ; 施工临时房屋包括施工营地的办公、生活及文化福利和施工仓库，其中，办公、生活及文化福利用房以租用当地民房为主，施工仓库用房按新搭建考虑，根据施工点布置，估算临时施工仓库面积1000m2。 ; . 施工便道 ; 本项目不设施工便道，利用项目周边公路及现有抢险道路运输施工器械及材料。 ; . 取弃土场 ; 本项目开挖量远大于回填量，满足本工程土方填筑需要，回填土不需要外购。多余土方在征地范围内加宽、加高现状堤岸或就近用于填方需要，不考虑专门弃土。 ; . 公用 工程 ; 供电 ; 本项目施工期用电量较小，由附近农村电网提供。 ; . 供水 ; 生产生活用水利用附近自来水管网解决。其余生产用水需用汽车或拖拉机从附近的水源拉运，生活用水全部采用就近拉运解决。 ; . 续表2-1 项目主要工程内容 公用工程 ; 排水 ; 本项目施工期施工人员生活污水排入租用民房区域农村污水管网，进入污水处理站进行处理。项目施工过程中，施工废水及车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，所用商品混凝土全部外购。 ; ; . 环保 工程 ; 废气治理 ; 施工期采取定期洒水抑尘、沟道疏浚、堤防砌护、以及排洪槽过程开挖的表土使用篷布进行遮盖、运输车辆限速等措施抑制施工扬尘。施工清淤、淤泥干化过程中，会散发少量恶臭，由于项目清淤沟道之前均进行了不同程度的治理，清淤深度内淤泥量不大，所以臭味有限，随着施工期的结束，该影响也会随之消失。 ; . 废水治理 ; 本项目施工期施工人员生活污水排入租用民房区域农村污水管网，进入污水处理站进行处理。施工废水经简易沉淀池沉淀后循环再利用。 ; . 噪声治理 ; 选用低噪声设备，同时加强运输车辆管理、控制车速、禁止鸣笛等措施。 ; . 固废治理 ; 清淤产生的淤泥，挖至沟拜、沟边进行干化处理后用于土方回填；树枝和杂草及时清运至一般工业固废填埋场填埋处理；建筑垃圾清运至沙坡头区市政规定的建筑垃圾堆放场地；在租住民房设立垃圾桶收集生活垃圾，定期运送至附近垃圾中转站由环卫部门处置；清基土方全部用于培宽道路、生态恢复以及平整洼地。 ; . 生态治理 ; 施工结束后，对抢险道路及护坡两侧裸露土地进行机械土地整治，通过人工种草措施进行植被恢复，草种选用沙蒿、冰草进行混播。 ; . 2、工程任务 通过实施中卫市沙坡头区中沟中段盐碱地治理工程，对中沟宁钢大道至石墩水沟段（桩号K3+350～K8+950）5.6km、西关退水沟全段2.59km、六支沟下段1.06km，通过清淤疏浚、岸坡砌护、配套改造建筑物、铺设巡护道路、栽设沟道界桩等措施进行综合治理，进一步完善排水体系，提高沟道排水能力，使项目区2.43万亩盐渍化耕地改良为非盐渍化耕地。 3、项目工程等级及总体设计建设规模 3.1工程等级、建筑物级别 按照《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），排水设计流量小于10m³/s，确定本工程等别为Ⅴ等，主要、次要建筑物按5级设计。 按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），沟道涉及治涝面积为小于3万亩，确定工程等别为Ⅴ等，主要、次要建筑物按5级设计。 综上可知，确定本工程等别为Ⅴ等，主要、次要建筑物按5级设计。 根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014），本工程格宾段及主要建筑物合理使用年限为30年。 3.2总体设计规模 （1）沟道清淤设计 本次规划清淤采用局部重点清淤治理，全程疏通清理的方式，对淤积面进行清理。清淤设计比降采用沟道设计比降，清淤断面原则要求不小于设计断面。在沟道底高程低于设计底高程时，不考虑回填；沟道断面大于设计断面时，在现状堤岸线合理、边坡稳固的情况下，不考虑缩断面。沟道清淤土方原则上不外运，多余土方场内转运至拜顶回填。 本工程共清淤沟道9.25km，其中：中沟中段清淤长度5.6km，西关退水沟清淤长度2.59km，六支沟下段清淤长度1.06km。 （2）护岸砌护断面设计 本工程设计对中沟中段（桩号K3+350～K8+950）5.6km、西关退水沟（桩号K0+000～K2+590）2.59km及六支沟下段（治理桩号K0+000～K0+925）0.925km采用双断面格宾砌护。其中中沟中段（桩号K6+540～K7+840）1.3km从郭滩村居民点穿过，该段设计在格宾护坡上增加植草砖护坡至沟拜；六支沟稍段（治理桩号K0+925～K1+060）0.135km采用双断面无锈熔接网箱砌护。 ①中沟中段 桩号K3+350～K8+950段设计采用梯形断面，砌护形式为格宾网箱基础+格宾网垫护坡，格宾网箱基础采用块石填充格宾网箱护脚，护脚高1m，宽1m。岸坡采用块石填充格宾网垫护坡，格宾砌护高度1.1m，砌护斜长2.0m，厚0.3m。格宾护坡下部铺设200g/m²土工布，左右岸护坡均进行石碴换填，石碴粒径20～30cm。 ②西关退水沟 桩号K0+000～K2+590段设计采用梯形断面，其中桩号K0+000～K0+060段、桩号K0+785～K0+810段因受现状地形条件限制，设计采用浆砌石基础+浆砌石护坡砌护，浆砌石基础断面尺寸为0.8×1.0m，浆砌石护坡砌护高度1.6m，坡比1：0.75，上顶宽0.3m，下底与基础同宽。桩号K0+060～K0+785段、桩号K0+810～K2+590段砌护形式为格宾网垫护底+格宾网垫护坡，即块石填充格宾网垫护底，尺寸长×宽×高=2×2×0.3m。岸坡同样采用块石填充格宾网垫护坡，格宾护坡砌护高度1.0m，砌护斜长1.8m，厚0.3m。格宾护坡下部铺设200g/m²土工布，左右岸护坡均进行石碴换填，石碴粒径20～30cm。 ③六支沟下段 桩号K0+000～K1+060段设计采用梯形断面，其中桩号K0+000～K0+060段、桩号K0+925～K1+060段因受现状地形条件限制，设计采用浆砌石基础+浆砌石护坡砌护，浆砌石基础断面尺寸为0.8×1.0m，浆砌石护坡砌护高度2.0/1.7m，坡比1：0.75，上顶宽0.3m，下底与基础同宽。桩号K0+060～K0+925段设计采用梯形断面，砌护形式为格宾网箱基础+格宾网垫护坡，格宾网箱基础采用块石填充格宾网箱护脚，护脚高1m，宽1m。岸坡采用块石填充格宾网垫护坡，格宾砌护高度1.0m，砌护斜长1.8m，厚0.3m。格宾护坡下部铺设200g/m²土工布，左右岸护坡均进行石碴换填，石碴粒径20～30cm。基础网箱顺水流方向的长度为2.0m，宽度1.0m，高度1.0m。 （3）格宾砌护工程设计 按照《宁夏水利工程格宾应用技术导则》要求，格宾网片采用机编网片。格宾基础网箱采用“低碳钢丝+（锌-5%铝-稀土合金镀层）”Ⅱ类格宾；网目尺寸为100×120mm，网面金属丝线径2.7mm，边丝径3.4mm，绑扎丝直径2.2mm，钢丝抗拉强度应力≥350N/mm（350MPa），钢丝伸长率应≥10%，网片沿纵向（X方向）的抗拉强度要求＞30KN/m。填充石料采用块石，粒径120-400mm，空隙率不超过30%，公差控制在30mm以内，石料强度等级Mu30，薄片、条状等形状的石料不宜采用。 格宾护垫采用“低碳钢丝+（锌-5%铝-稀土合金镀层）”Ⅱ类格宾；网目尺寸为（D×X）80×100mm，网面金属丝线径2.2mm，边丝径2.7mm，绑扎丝直径2.2mm，钢丝抗拉强度应≥350N/mm（350MPa），钢丝伸长率应≥10%，网片沿纵向（X方向）的抗拉强度要求＞30KN/m；填充材料为块石，粒径120—400mm，空隙率不超过30%,公差控制在30mm以内，石料强度等级Mu30，薄片、条状等形状的石料不宜采用。 基础网箱顺水流方向的长度为2.0m，宽度1.0m，高度1.0m。 护坡网箱顺水流方向的长度为2.0m，斜长为1.5m、2.0m、2.5m，厚度均为0.3m。 为了加强格宾的强度，在其1m位置处设一道隔板，高度同网箱相同。网垫与网箱层与层之间要错缝，纵横交错，上下连接，严禁“通缝”。 各沟道砌护断面如下图8-1~图8-8： 图8-1中沟K3+350-K8+950格宾砌护横断面图 图8-2西关退水沟K0+000-K0+060浆砌石单面砌护横断面图 图8-3西关退水沟K0+060-K0+785格宾砌护横断面图 图8-4西关退水沟K0+785-K0+810浆砌石砌护横断面图 图8-5西关退水沟K0+810-K2+590格宾砌护横断面图 图8-6六支沟K0+000-K0+060浆砌石砌护横断面图 图8-7六支沟K0+060-K0+925格宾砌护横断面图 图8-8六支沟K0+925-K1+060浆砌石砌护横断面图 （4）建筑物工程 （1）沟道清淤：沟道清淤总长9.25km，其中：中沟中段清淤长度5.60km，西关退水沟清淤长度2.59km，六支沟清淤长度1.06km。 （2）岸坡砌护：沟道砌护治理长度9.25km，其中：中沟护岸砌护长度5.60km，西关退水沟砌护长度2.59km，六支沟砌护长度1.06km。 （3）改造建筑物：改造建筑物72座，其中中沟改造建筑物55座（涵洞1座，生产桥9座，渡槽5座，桥带渡5座，沟尾水29座，渠尾水6座）；西关退水沟改造建筑物11座（生产桥4座，沟尾水7座）；六支沟改造建筑物6座（生产桥2座，路涵1座，渡槽1座，桥带渡1座，沟尾水1座）。 （4）砂砾石路面：铺设拜顶砂砾石路总长8.93km，其中中沟中段铺设拜顶砂砾石路5.6km，西关退水沟铺设拜顶砂砾石路2.47km，六支沟铺设拜顶砂砾石路0.86km。 （5）界桩栽设：中沟中段栽设界桩226座。 （6）光缆移栽：光缆移栽总长度6.98km，中沟中沟沟拜光缆移栽2.5km，西关退水沟左岸沟拜光缆移栽3.42km，六支沟右岸沟拜光缆移栽1.06km。 （7）自来水管道恢复：恢复中沟新星村居民点沟道左岸沟拜铺设的0.53km自来水管道（de50mmPE管道，公称压力等级1.6MPa）。 （8）黑山嘴沟排水管道恢复：恢复黑山嘴沟沟道内D1000mm钢筋混凝土排水管道30m（Ⅱ级管）。 （9）小高抽泵站拆除：拆除中沟中段沿线沟道岸坡及沟拜上建设的12座废弃小高抽泵站。 （10）渠道砌护：U50-1渠道砌护100m。建筑物统计表如下： 表2-2 穿沟建筑物统计表 序号 ; 沟道名称 ; 沟道清淤疏浚 ; 沟道砌护 ; 建筑物改造 ; 砂砾石道路铺设 ; 界桩栽设 ; 光缆移栽 ; 自来水管道恢复 ; 黑山嘴沟排水管道恢复 ; 小高抽泵站拆除 ; 渠道砌护 ; 备注 ; ; . km ; km ; 座 ; km ; 座 ; km ; km ; m ; 座 ; km ; ; . 1 ; 中沟中段 ; 5.6 ; 5.6 ; 55 ; 5.6 ; 226 ; 2.5 ; 0.53 ; 30 ; 12 ; 0.1 ; ; ; . 2 ; 西关退水沟 ; 2.59 ; 2.59 ; 11 ; 2.47 ; ; 3.42 ; ; ; ; ; ; ; . 3 ; 六支沟 ; 1.06 ; 1.06 ; 6 ; 0.86 ; ; 1.06 ; ; ; ; ; ; ; . 合计 ; 9.25 ; 9.25 ; 72 ; 8.93 ; 226 ; 6.98 ; 0.53 ; 30 ; 12 ; 0.1 ; ; . 3、土石方平衡 本项目建设过程中，土方开挖总量为8.40万m3，总填方约8.40万m3，项目无弃土，道路工程、建筑物工程余方用于沟道治理工程回填，其余用于培宽道路、生态恢复和土地平整。本项目土石方平衡见表4。项目土石方量平衡图见图9。 表2-3 本项目土石方平衡一览表 工程项目 ; 土方开挖（万m3） ; 土方回填（万m3） ; 余方 （万m3） ; 补方 （万m3） ; 备注 ; . 护岸工程区 ; 中沟 ; 6.33 ; 6.33 ; / ; / ; 道路工程、建筑物工程余方用于沟道治理工程回填，其余用于培宽道路、生态恢复和土地平整 ; . 西关退水沟 ; 1.40 ; 1.40 ; / ; / ; . 六支沟 ; 0.58 ; 0.58 ; / ; / ; . 管道工程区 ; 0.08 ; 0.08 ; / ; / ; . 渠道工程区 ; 0.01 ; 0.01 ; / ; / ; . 合计 ; 8.40 ; 8.40 ; / ; / ; . 图9 项目土石方量平衡图（单位：万m3） 5、工程占地情况 工程总占地面积23.10亩（其中：永久占地18.60亩，临时占地4.5亩）。本项目永久占地为中沟及各支沟沟道范围内用地，临时占地为施工场地及临时道路的临时征地。本项目占地情况见表2-4。 表2-4 工程占地统计表 编号 ; 沟道名称 ; 项目 ; 永久占地(亩） ; 临时占地(亩） ; 小计 ; ; . 1 ; 中沟中段 ; 耕地 ; 7.90 ; 4.50 ; 12.40 ; ; . 2 ; 西关退水沟 ; 耕地 ; 4.75 ; ; 4.75 ; ; . 3 ; 六支沟下段 ; 耕地 ; 5.95 ; ; 5.95 ; ; . 合计 ; 18.60 ; 4.5 ; 23.10 ; . 6、主要建筑材料 项目区用水泥可从中卫市区或镇罗镇采购，水泥品种、质量和产量完全满足本工程的各项要求，运距15km。钢材和木材从中卫市区采购，运距10km。建筑用粗骨料石子，可选用常乐倪滩料场的粗骨料，石料质地坚硬，运距20km。细骨料同样选用常乐倪滩料场细骨料，因其为冲积形成，含泥小，颗粒质地坚硬，储量丰富，质量好，符合建筑工程要求，运距20km。块石选用内蒙阿拉善左旗栾井料场块石，运距80km。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目为中沟中段治理工程，本工程综合治理沟道9.25km，总平面布置图见附图10其中： （1）清淤布置 设计对中沟中段5.6km（桩号K3+350～K8+950）及西关退水沟全段2.59km（桩号K0+000～K2+590）、六支沟下段1.06km（治理桩号K0+000～K1+060）进行杂草清理、清淤疏浚。 （2）护岸工程布置 设计对中沟中段5.6km（桩号K3+350～K8+950）采用格宾基础+格宾网垫护坡砌护；设计对西关退水沟桩号K0+000～K0+060段60m、桩号K0+785～K0+810段25m采用浆砌石基础+浆砌石护坡砌护，桩号K0+060～K0+785段725m、桩号K0+810～K2+590段1780m采用格宾网垫护底+格宾网垫护坡砌护；设计对六支沟桩号K0+000～K0+060段60m、桩号K0+925～K1+060段135m采用浆砌石基础+浆砌石护坡砌护，桩号K0+060～K0+925段865km采用格宾基础+格宾网垫护坡砌护。 （3）建筑物布置 根据实测资料及现场调查，对中沟及各支沟砌护段沟尾水、渠尾水进行拆除改建，对破损的生产桥及渡槽进行拆除改建，对完好的生产桥进行加设栏杆，对槽壳完好、渡槽连接段破损的建筑物进行连接段拆除改建，对中沟穿黑山嘴沟涵洞进行拆除改建。共计改造建筑物72座，其中中沟中段改造建筑物55座，西关退水沟改造建筑物11座，六支沟改造建筑物6座。 （4）生产路布置 设计对中沟中段左岸沟拜铺设4m宽砂砾石路面，右岸2m宽沟拜进行土路整修；西关退水沟左岸现状为4m宽混凝土硬化道路，维持原状不变，右岸沟拜铺设3m宽砂砾石路面；六支沟左岸沟拜铺设3m宽砂砾石道路，右岸2m宽沟拜土路整修。砂砾石路面铺设砂砾石厚度20cm，作为交通道路使用。现状路面宽于设计时，维持现状路宽。 （5）界桩栽设布置 设计在中沟中段5.6km（桩号K3+350～K8+950）沟道两侧，沟拜外边坡坡 脚处每50m栽设界桩1座，共栽设界桩226座。 （6）光缆移栽布置 中沟中段（黑山嘴沟至柔石路段）左岸沟拜现状架设有中国移动光纤线缆2.5km，西关退水沟左岸沟拜现状架设有中国移动光纤线缆2道共3.42km（一条长2.59km，另一条长0.83km），六支沟右岸沟拜现状架设有中国移动光纤线缆1.06km。沟道治理的同时设计将移动光纤移栽至沟道拜顶外侧边线处。 （7）自来水管道恢复布置 中沟中段新星村分散居民点至集中居民点段左岸沟拜现状布设有0.53km长自来水供水管道（de50mmPE管道，公称压力等级1.6MPa），沟道治理过程中将造成损毁，施工前应先将自来水供水管道向北移至沟道保护范围线以外布设，保证居民点自来水供给。 （8）小高抽泵站拆除 拆除中沟中段沿线沟道岸坡及沟拜上建设的12座废弃小高抽泵站。 （9）渠道砌护布置 中沟桩号K8+710处右岸小高抽泵站拆除后受水区将失去灌溉水源，设计改建下游约100m处废弃渡槽，并砌护U50-1渠道100m与原小高抽泵站输水渠道连通，利用中沟北侧郭滩支渠给受水区供水灌溉。 （10）临时施工区及施工临时用房 各施工点采用集中布置方案，遵循以下布置原则： （1）对外运输的汽车基地布置在施工现场的入口附近； （2）现场只考虑施工机械的日常维修和小型机械设备的修配； （3）料堆、堆场不得占用永久建筑物和其它临时建筑物的施工场地，避免造成物资多次运转； 结合本工程设计及建设内容，工程主要包括土方开挖回填、格宾护坡砌护、配套建筑物三大部分。根据施工点布置原则及工程分布情况，为本工程规划2个施工工区，施工工区占地2000m2，则总项目分区占地3.0亩。 施工临时房屋包括施工营地的办公、生活及文化福利和施工仓库，其中，办公、生活及文化福利用房以租用当地民房为主，施工仓库用房按新搭建考虑，根据施工点布置，估算临时施工仓库面积1000m2。 |
| 施工方案 | 1、 施工工艺 （1） 沟道土方工程 沟道土方开挖采用机械开挖为主，人工开挖为辅；推土机推运和自卸汽车转运的方法。人工开挖主要是边坡整修，基础保护层开挖等。沟道清淤弃土就近沟拜整平压实，原则上不再考虑外运土方。 土方回填主要为堤顶道路回填，采用履带式推土机碾压。碾压土料须采用耕地表层开挖土，铺土厚度控制在0.3m以内，压实系数为0.91。多余土方在征地范围内加宽、加高现状堤岸或就近用于填方需要，原则上不考虑专门弃土。 （2）沟道砌护工程 首先按设计要求削坡并平整铺设面，在坡脚根部沟底按设计要求挖1.0m深的坑槽，坡面应平整、密实、无杂质；之后按设计要求铺设土工布反滤层，其施工工序、质量要求应符合《宁夏水利工程格宾应用技术导则》（DB 64/T 1094-2015）要求；再铺设土格宾护坡、格宾石笼护脚。 ①格宾规格 a.格宾护垫的长度、宽度容许公差±5％，高度容许公差±10％。格宾网垫材料选用锌-5%铝-合金镀层低碳钢丝，经机器编制成的六边形双绞合钢丝网，格宾网垫网孔为80×100mm。钢丝抗拉强度应≥350N/mm²，网面钢丝线径Φ2.2，端丝线径Φ2.7，绑扎钢丝线径Φ2.2，延伸率大于2%。 b.格宾网垫延长度方向每间隔1米采用单隔板隔成独立的单元。 c.格宾网垫内充填石料粒径一般应满足有90%以上的填料粒径不小于（1.5～2）D，填充后格宾网垫的空隙率应小于0.3。 ②格宾箱及格宾护垫的安装应在专业厂家的指导下进行 格宾石笼现场定位定线后采用临时固定和张拉措施，石笼外立面应立模板，在石笼成型后拆除，格宾施工，先按要求清理和修整边坡河床，把格宾箱成品运到工地现场按设计尺寸拼装，检查连接的平整度，达到要求后，用挂线连接。然后用人工配合机械进行填充料施工，填满后要高出箱体3cm左右，一次性封盖。块石最小粒径大于12cm，最大不易超过40cm，软化系数大于0.75，比重大于2.0t/m3。格宾网箱材料选用锌-5%铝-合金镀层低碳钢丝。经机器编制成的六边形双绞合钢丝网，格宾网垫网孔为100×120mm。钢丝抗拉强度应≥350N/mm²，网面钢丝线径Φ2.7，端丝线径Φ3.4，绑扎钢丝线径Φ2.2，延伸率大于2%。 护岸工程工艺流程及产污环节见图11。 图11 护岸工程工艺流程及产污环节图 （3）生产道路工程施工方案 ①土方挖填 依据测量交桩、防线结果，针对道路用地范围进行高程测量，土方路基占地范围内原地面上及原地面以下40cm以内所有杂草等全部清除。 对道路工程范围进行土方回填，并压实。此过程会产生扬尘及噪声污染，应在施工中注意洒水抑尘。 ②碎石硬化 在土路上分级铺洒碎石进行硬化，厚度为1.5cm。在此过程中会产生扬尘及噪声污染，应在施工中注意洒水抑尘。 本项目道路工程在防洪工程西侧，不涉水，不会对水体及水生生物产生影响。 道路工程工艺流程及产污环节见图12。 图12 道路工程工艺流程及产污环节图 （4）建筑物工程施工方案 ①土方开挖 土方开挖以机械为主，人工为辅的施工方法。开挖以建筑物基础底面周边向外扩大50cm作为基底开挖面，严禁超挖。 ②土方填筑 建筑物基础和涵洞顶部等回填土均要求分层填筑，碾压或夯实，其压实指标要求同防洪堤填筑土方工程施工。 ③砼工程 建筑物混凝土工程施工严格执行水电部《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）和《水工混凝土试验规程》（SL352—2006）中的有关规定。水泥标号应与混凝土设计强度相适应，不应低于42.5号，无特殊要求，一般均采用普通硅酸盐水泥。混凝土浇筑均要求采用机械振捣。对于钢筋混凝土结构，混凝土保护层厚度应严格按设计要求控制，不得随意加大或减小。钢筋混凝土结构用的钢筋均为热轧钢筋，其性能必须符合国家标准的要求。建筑基础开挖至设计高程后，应由甲方代表、设计代表和工程监理人员共同检查，核实地质状况与图纸是否相符，由设计代表提出补充整改意见。施工完毕应恢复原沟道地貌，清除杂物及临时建筑。 ④钢筋加工及安装 基础钢筋采用现场预制，进场前对钢筋进行力学性能试验，必须要有钢筋质保单，合格后方可制作。钢筋采用弧光焊接，焊接钢材进行力学性能试验，必须达到合格以上方可使用，钢筋的绑扎、搭接、锚固等，必须按规范施工。钢筋保护层采用水泥砂浆预制垫块，厚度按设计说明执行，无说明按规范执行。 钢筋工程属于隐蔽工程，是工程的关键之一，在浇筑前应会同有关人员对钢筋进行验收，并做好隐检记录。 钢筋除分布筋以外，水平钢筋采用闪光对焊接头，竖向钢筋按设计要求留出插筋，在条基面以上进行绑扎或焊接，焊接接头须经过试焊合格后方可施焊。在同一截面内接头数量不大于50％，并应错开35d并不小于500mm设置接头，柱插筋做好底部弯钩，弯钩长度为100～150mm，确保柱子稳定性。 增设固定支撑，或焊钢筋限位固定。 钢筋绑扎前应核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单品牌相符，并弹出钢筋位置线。双向受力钢筋领将其交叉点全部扎牢，绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形，以免网片歪斜变形。 绑扎双层钢筋时，为保证钢筋准确就位，除在底面钢筋上垫好垫块外，基础上下层钢筋采用定制铁凳支撑，钢凳可采用16钢筋制作，间距l.0m×l.0m，并禁止将铁凳直接支撑于垫层面，应采用垫层块垫起。 ⑤浆砌石工程 挡土墙和扭面采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石。石料的石质新鲜、坚硬、密实、无裂缝，选择的块石重量大于25kg，厚度大于25cm，长厚比小于3，其软化系数应大于0.75以上。监理工程师严把进料关，不符合要求的块石料不得用于施工。拌制砂浆的水泥标号不应低于42.5号。砌筑应分层，每层砌筑应坐浆，随铺浆随砌石，砌缝须用砂浆填充饱满。上下层砌石应错缝砌筑，砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理。勾缝砂浆为M10。勾缝前必须清缝，用水冲净并保持缝槽内湿润。砂浆应分次向缝内填塞，按实有砌缝勾平缝，不准勾假缝和凸缝。 ⑥拆除浆砌石利用和处理 沟道沿线维修及翻建的建筑物所拆除的浆砌石可就地利用，不需再考虑外运。石块、弃渣可作为格宾基础充分利用。建筑物工程工艺流程及产排污环节见图13。 图13 建筑物工程工艺流程及产污环节图 2、施工组织和建设周期 ⑴施工道路 对外交通：根据对外交通运输条件，各工程施工期间外来物资运输主要采用公路运输，可利用宁钢大道、中沟路及四通八达的当地公路，不再新修对外交通道路。现有交通可满足施工对外交通运输需要。 场内交通：本工程左右岸均有现状堤顶道路，满足施工条件，不再设置施工临时道路。 ⑵施工料场 本项目施工时，不设土料场和混凝土搅拌站，所需砂石、商品混凝土等材料均外购。 ⑶施工营地 施工临时房屋包括施工营地的办公、生活及文化福利和施工仓库，其中，办公、生活及文化福利用房以租用当地民房为主，施工仓库用房按新搭建考虑，根据施工点布置，估算临时施工仓库面积1000m2。 ⑷建设周期 工程计划从2023年5月开工建设，2023年12月完工，总工期为8个月。工程施工进度分段安排是2023年5月为施工准备期，主要工作是施工图设计、征地及补偿安置，施工道路及临建工程施工，以及施工监理、土建施工及设备的招投标工作；2023年6月初至2023年12月中旬为主体工程施工期，2023年12月底为工程的完建期，总工期8个月。施工期对沟道沿线农田会造成影响，为降低施工过程对周边农作影响，需加强洒水抑尘已经安装防风抑尘挡板，施工结束后拆除并恢复原貌。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 本项目不开展专项评价，项目评价范围声环境敏感目标为黑山村、郭滩村、新星村三个行政村。生态按各要素导则要求开展调查，大气环境现状引用生态环境主管部门公开发布的数据，土壤、地下水按导则要求不进行调查，具体各要素环境现状如下： 1、生态环境 1.1主体功能区划 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》将全区国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层次，划分为国家级和自治区级两个层面。本项目位于中卫市沙坡头区东园镇，属于《宁夏回族自治区主体功能区规划》中的限制开发区域（国家级重点农产品主产区），该区域限制工业建设开发，本项目为河道治理项目，建设完成后改善所在区域的中沟水质、流域污染治理、改善沙坡头区水生态环境，满足《宁夏回族自治区主体功能区规划》。项目与宁夏回族自治区主体功能区规划关系详见图14。 1.2生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。对照宁夏生态功能区划图14-1可知，本项目位于卫宁平原灌溉农业生态亚区。 1.3所在流域现状及影响区域水生生物现状 ①黄河流域卫宁段现状 本项目为中沟治理工程，中沟向东汇入黄河。本项目属于黄河流域。本次对于黄河的现状评价引用《2021年中卫市生态环境质量报告书》中黄河中卫下河沿断面水质监测结论：2021年，黄河干流宁夏段6个国控断面均为Ⅱ类水质，所占比例为100%。与上年同期相比，水质均无明显变化，黄河干流实现“Ⅱ类进Ⅱ类出”。由结论分析可知，其余各项监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求。 ②项目区域水生生物现状 项目区域内无常年水生动物，水生植物主要以芦苇、青苔、藻类为主。 1.4土壤类型调查 本项目属于农田灌溉区，土壤多为灌淤土。灌淤土是中国半干旱地区平原中的主要土壤，一年一熟，以春播作物为主，生长小麦、玉米、糜谷等，本项目所在区域土壤类型图见图15。 1.5土地利用类型调查 根据《宁夏回族自治区土地利用类型图》可知，项目所在区土地利用类型为011水田。本项目与宁夏回族自治区土地利用类型位置关系图见图16。 1.6植被类型调查 本项目所在区域植被类型主要为农田生态系统。当地农作物主要以种植番茄、土豆、玉米、小麦、豆类为主，以上植物均为当地常见物种。项目区无国家级、自治区级珍稀、濒危野生保护植物物种。本项目所在区域植被类型见图17。 2、 环境空气质量现状 本项目位于中卫市沙坡头区东园镇，所在行政区划范围为中卫市，为说明区域环境质量达标情况，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气现状调查数据来源要求，项目区域环境空气质量现状引用《2021年宁夏生态环境质量报告书》中2021年中卫市的现状监测数据，并对监测数据进行分析，说明区域环境空气质量达标情况。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见下表。 表3-1 项目所在区域环境现状监测数据统计表 单位：μg/m3 污染物 ; 年评价指标 ; 现状浓度/(μg/m3) ; 标准值/(μg/m3) ; 占标率/% ; 达标情况 ; . PM10 ; 年平均质量浓度 ; 65 ; 70 ; 92.8 ; 达标 ; . PM2.5 ; 年平均质量浓度 ; 27 ; 35 ; 77.1 ; 达标 ; . SO2 ; 年平均质量浓度 ; 11 ; 60 ; 18.3 ; 达标 ; . NO2 ; 年平均质量浓度 ; 26 ; 40 ; 65.0 ; 达标 ; . CO ; 24h平均第95百分位数（mg/m3） ; 0.6 ; 4 ; 15.0 ; 达标 ; . O3 ; 日最大8h滑动平均值90百分位数（μg/m3） ; 138 ; 160 ; 86.3 ; 达标 ; . 项目所在区域中卫市2021年SO2、NO2年均浓度分别为11μg/m3、26μg/m3；去除沙尘天气后的PM10、PM2.5年均浓度分别为65μg/m3、27μg/m3；CO224h平均第95百分位数为0.6mg/m3，O3日最大8h滑动平均值90百分位数为138μg/m3；各污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，判定本项目所在区域为达标区域。 3、地表水环境质量状况 评价区域内地表水体为中沟，现状评价采用《沙坡头区入黄口（沟）道水环境监测报告》（2021年4月19日）中，中卫市中沟四月水质监测数据，监测点位位于中沟入中沟处，本项目利用现状监测数据进行评价分析。具体监测结果见下表3-2。 表3-2 中卫市中沟水质监测结果统计 单位：mg/L 项目 ; 第三排水沟 ; . IV类 标准 ; 检测值 ; 超标情况 ; . 水温 ; / ; 12.7 ; 未超标 ; . pH ; 6~9 ; 8.25 ; 未超标 ; . 溶解氧 ; ≥3 ; 8.56 ; 未超标 ; . 高锰酸盐指数 ; 10 ; 3.4 ; 未超标 ; . 化学需氧量 ; 30 ; 14 ; 未超标 ; . 五日生化需氧量 ; 6 ; 3.1 ; 未超标 ; . 氨氮 ; 1.5 ; 0.557 ; 未超标 ; . 总磷 ; 0.3 ; 0.07 ; 未超标 ; . 铜 ; 1.0 ; 0.04L ; 未超标 ; . 锌 ; 2.0 ; 0.009L ; 未超标 ; . 氟化物 ; 1.5 ; 2.63 ; 超标 ; . 汞 ; 0.001 ; 4.00×10-5L ; 未超标 ; . 砷 ; 0.1 ; 2.4×10-3 ; 未超标 ; . 硒 ; 0.02 ; 4.0×10-4L ; 未超标 ; . 铅 ; 0.05 ; 0.01L ; 未超标 ; . 镉 ; 0.005 ; 0.001L ; 未超标 ; . 铬（六价） ; 0.05 ; 0.008 ; 未超标 ; . 挥发酚 ; 0.01 ; 0.0003 ; 未超标 ; . 氰化物 ; 0.2 ; 0.001L ; 未超标 ; . 石油类 ; 0.5 ; 0.01L ; 未超标 ; . 阴离子表面活性剂 ; 0.3 ; 0.05L ; 未超标 ; . 硫化物 ; 0.5 ; 0.005 ; 未超标 ; . 粪大肠菌群 ; 20000 ; 590 ; 未超标 ; . 根据监测结果，中卫市中沟2021年4月监测的24项污染物中除氟化物外，其他各项监测值均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体水质标准，氟化物超标原因主要为接纳沿途农田灌溉渠退水导致，本项目为中沟综合治理项目，工程完成后，可有效改善中沟水质。 4.中沟下段沟道底泥质量现状 为了解项目区中沟下段沟道内底泥重金属污染情况，本次评价对项目区域底泥各项重金属污染物现状资料引用《沙坡头区中沟下段治理工程环境影响报告表》相关数据，宁夏中科精科检测技术有限公司于2022年3月17日在中沟下段设置2个采样点对底泥进行采样分析，根据监测数据分析结果检测结果见表3-3。 表3-3 沟道底泥现状监测结果一览表 项目 ; 单位 ; 中沟下段起点 ; 中沟下段终点 ; 标准限值 ; 超标情况 ; . 检测结果 ; . pH ; 无量纲 ; 9.64 ; 8.46 ; / ; 达标 ; . 总铜 ; mg/L ; 21 ; 23 ; 100 ; 达标 ; . 总锌 ; mg/L ; 72 ; 63 ; 300 ; 达标 ; . 总铅 ; mg/L ; 25.9 ; 21.9 ; 170 ; 达标 ; . 总镉 ; mg/L ; 0.05 ; 0.12 ; 0.6 ; 达标 ; . 总砷 ; mg/L ; 10.2 ; 10.6 ; 25 ; 达标 ; . 总汞 ; mg/L ; 0.214 ; 0.066 ; 3.4 ; 达标 ; . 总铬 ; mg/L ; 42 ; 49 ; 250 ; 达标 ; . 总镍 ; mg/L ; 29 ; 33 ; 190 ; 达标 ; . 根据监测数据分析结果，本项目沟道内底泥各项污染物均达标，均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。 5.声环境现状 为解项目周围声环境质量现状，委托宁夏中科精科检测技术有限公司对环境保护目标黑山村委会北侧、黑山村五队北侧、郭滩村二队南侧等处进行监测，因本项目夜间不施工，故采用2023年3月13日昼间的监测结果进行评价。监测点布设见附图18，结果见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果统计表单位：dB(A) 点位编号 ; 监测结果 监测点位 ; 2023年3月13日 ; . 昼间dB（A） ; . △1# ; 黑山村委会北侧 ; 46 ; . △2# ; 黑山村五队北侧 ; 48 ; . △3# ; 郭滩村二队南侧 ; 50 ; . 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区限值 ; 昼间：55 ; . 从监测结果可知：；项目黑山村委会北侧、黑山村五队北侧、郭滩村二队南侧四周昼间噪声值为46~50dB（A），环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类区限值。 6.地下水、土壤环境现状 本项目正常情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目不进行地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、主要问题 ⑴沟道淤积严重，中沟及其部分支沟多年来一直未治理，沟道内树木、杂草丛生，造成沟道行水不畅。石墩水沟涵洞现状过水流量不能满足沟道过流能力，严重阻碍沟道排水。 ⑵边坡滑塌严重。部分沟道处于流砂地段，沟道淤积严重、排水不畅，地下水位高，造成沟道两侧土壤盐渍化严重，导致沟道内水倒灌入农沟内，加快农田盐渍化水平。 ⑶沟拜不畅通。部分沟拜较窄，有的被农田占用，给农田灌溉、沟道巡护。 ⑷建筑物破损严重。由于项目区近年来未投资建设，生产桥年久失修，部分生产桥两侧浆砌石裂缝较多，部分生产桥桥面混凝土破损，桥墩浆砌石裂缝，无法满足通行需求，部分生产桥两侧没有设防护栏杆，存在安全隐患；渡槽槽壳破损严重，钢筋外漏，连接段浆砌石裂缝，漏水严重。部分沟尾水、渠尾水破损，存在行水安全隐患及车辆行车安全隐患。具体现状见下图 图19 本项目现状照片 2、整改措施 ⑴排水沟清淤：对排水沟进行清淤，清除沉积物和垃圾，保证排水沟的畅通。 ⑵排水沟疏通：对排水沟进行疏通，清除积水和杂草，保证排水沟的畅通。 ⑶排水沟加固：对排水沟进行加固，修补破损的排水沟，防止排水沟塌陷和漏水。 ⑷排水沟改造：对老化的排水沟进行改造，采用新型材料和技术，提高排水沟的运行效率和使用寿命。 ⑸排水沟管理：加强对排水沟的管理，建立排水沟巡查制度，定期检查排水沟的运行情况，及时发现和处理问题。 |
| 生态环境保护目标 | 项目建设地点位于沙坡头区东园镇，项目建设地周边主要以农户居住房和基本农田为主。评价范围内无水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。 经现场踏勘，本项目声环境保护目标为黑山村、新星村、郭滩村以及沟道两侧基本农田。 环境保护目标一览见表3-5。生态环境保护目标分布及位置关系图见图20。项目区水系图见图21 表3-5 本项目所在区域环境保护目标一览表 环境要素 ; 名称 ; 坐标 ; 规模 ; 方位/距离（m） ; 主要保 护对象 ; 涉及功 能分区 ; . E ; N ; . 环境空气、声环境 ; 黑山村三队 ; 105°14′8.28387″ ; 37°34′33.33338″ ; 居民约23户 ; S/22m ; 居民 ; 环境空气二类、声环境一类区、地表水Ⅳ类 ; . 黑三村四队 ; 105°14′16.54936″ ; 37°34′30.39797″ ; 居民约51户 ; S/22m ; 居民 ; . 黑三村五队 ; 105°14′48.14364″ ; 37°34′25.91761″ ; 居民约19户 ; S/52m ; 居民 ; . 郭滩村一队 ; 105°16′41.04103″ ; 37°34′20.58752″ ; 居民约135户 ; N/40m ; 居民 ; . 郭滩村二队 ; 105°16′23.93068″ ; 37°34′21.97798″ ; 居民约100户 ; N/40m ; 居民 ; . 新星村 ; 105°16′20.57042″ ; 37°34′13.48074″ ; 居民约41户 ; S/50m ; 居民 ; . 水环境 ; 中沟 ; / ; / ; / ; ; 地表水 ; . |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）中二级浓度限值。 表3-6 环境空气质量标准 序号 ; 污染物项目 ; 平均时间 ; 二级浓度限值 ; 单位 ; . 1 ; PM10 ; 年平均 ; 70 ; μg/m3 ; . 24小时平均 ; 150 ; . 2 ; PM2.5 ; 年平均 ; 35 ; . 24小时平均 ; 75 ; . 3 ; SO2 ; 年平均 ; 60 ; . 24小时平均 ; 150 ; . 1小时平均 ; 500 ; . 4 ; NO2 ; 年平均 ; 40 ; . 24小时平均 ; 80 ; . 1小时平均 ; 200 ; . 5 ; CO ; 24小时平均 ; 4 ; mg/m3 ; . 1小时平均 ; 10 ; . 6 ; O3 ; 日最大8小时平均 ; 160 ; μg/m3 ; . 1小时平均 ; 200 ; . ⑵根据《声环境质量标准》（GB 3096—2008），本项目执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中1类区标准。 表3-7 声环境质量标准 声环境功能区类别 ; 时段单位dB（A） ; . 昼间 ; 夜间 ; . 1类 ; 55 ; 45 ; . ⑶中沟环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 表3-8 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 单位：mg/L 项目 ; 标准值 ; 污染物 ; 标准值 ; . pH ; 6~9 ; 铜 ; 1.0 ; . 溶解氧 ; 3 ; 锌 ; 2.0 ; . 高锰酸盐指数 ; 10 ; 氟化物 ; 1.5 ; . 生化需氧量 ; 6 ; 硒 ; 0.02 ; . 氨氮 ; 1.5 ; 砷 ; 0.1 ; . 石油类 ; 0.5 ; 镉 ; 0.005 ; . 挥发酚 ; 0.01 ; 六价铬 ; 0.05 ; . 汞 ; 0.001 ; 氰化物 ; 0.2 ; . 铅 ; 0.05 ; 阴离子表面活性剂 ; 0.3 ; . 化学需氧量 ; 30 ; 硫化物 ; 0.5 ; . 总磷 ; 0.3 ; ; ; . 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 ; . ⑷项目沟道底泥应满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中筛选值要求； 表3-9 农用地土壤风险筛选值（基本项目） 单位：mg/kg 序号 ; 污染物项目 ; 风险筛选值 ; . pH≤5.5 ; 5.5＜pH≤6.5 ; 6.5＜pH≤7.5 ; pH＞7.5 ; . 1 ; 镉 ; 0.3 ; 0.3 ; 0.3 ; 0.6 ; . 2 ; 汞 ; 1.3 ; 1.8 ; 2.4 ; 3.4 ; . 3 ; 砷 ; 40 ; 40 ; 30 ; 25 ; . 4 ; 铅 ; 70 ; 90 ; 120 ; 170 ; . 5 ; 铬 ; 150 ; 150 ; 200 ; 250 ; . 6 ; 铜 ; 50 ; 50 ; 100 ; 100 ; . 7 ; 镍 ; 60 ; 70 ; 100 ; 190 ; . 8 ; 锌 ; 200 ; 200 ; 250 ; 300 ; . 2、污染物排放标准 ⑴施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准中无组织排放监控浓度限值。 表3-10 大气污染物综合排放标准 污染物名称 ; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） ; 标准来源 ; . 颗粒物 ; 1.0 ; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） ; . ⑵2014年5月16日，环境保护部及国家质量监督检验检疫总局联合发布了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014），标准规定了非道路移动机械用柴油机（含额定净功率不超过37kW的船用柴油机）和在道路上用于载人（货）的车辆装用的第二台柴油机排气污染物排放限值及测量方法，因此本项目所使用柴油发电机执行该标准中表2的第三阶段限值要求。 表3-11 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法 阶段 ; 额定功率 ; CO(g/kWh) ; CH+NOx(g/kWh) ; PM(g/kWh) ; . 第三阶段 ; Pmax＞560 ; 3.5 ; 6.4 ; 0.2 ; . ⑶《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 ; 夜间 ; . 70 ; 55 ; . ⑷施工期废水排放 项目施工期排放废水主要为人员生活产生的生活污水，生活污水排入租用民房区域农村污水管网，进入污水处理站进行处理。排放入污水处理站的水质标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级限值。 表3-13 污水排入城镇下水道水质标准 序号 ; 污染物名称 ; A级标准限值(mg/L) ; . 1 ; pH（无量纲） ; 6.5-9.5 ; . 2 ; 化学需氧量COD ; 500 ; . 3 ; 五日生化需氧量BOD5 ; 350 ; . 4 ; 悬浮物SS ; 400 ; . 5 ; 氨氮NH3-N ; 45 ; . 6 ; 总氮TN ; 70 ; . 7 ; 总磷TP ; 8 ; . 8 ; 动植物油 ; 100 ; . 9 ; 阴离子表面活性剂 ; 20 ; . ⑸施工期固体废物管理 本项目施工期固体废物主要包括淤泥、树枝和杂草、建筑垃圾等一般工业固废以及员工生活产生的生活垃圾。本项目施工期一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）中的三防要求。清淤产生的淤泥，挖至沟拜、沟边进行干化处理后用于土方回填；树枝和杂草及时清运至一般工业固废填埋场填埋处理；建筑垃圾清运至沙坡头区市政规定的建筑垃圾堆放场地；在租住民房设立垃圾桶收集生活垃圾，定期运送至附近垃圾中转站由环卫部门处置；清基土方全部用于培宽道路、生态恢复以及平整洼地。 |
| 其他 | 无 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期产污环节主要为河道清淤工程、岸坡砌护工程、建筑物整修、生产线路面整修工程等施工过程中土方开挖与回填、砂石和淤泥堆放、路面整修、废旧建筑物拆除、建筑垃圾清运、机械及设备使用等产生的施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固体废物及水土流失等生态环境影响。 1、生态环境影响分析 本项目施工过程中进行土石方开挖，护岸施工、抢险道路施工等工程及施工机械和施工人员的活动。施工期对区域生态环境影响为土壤扰动、地表植被的破坏、项目占地对土地的使用功能的影响及施工过程施工弃土的回填会改变土壤层次、紧实度和质地，影响土壤发育，降低土壤肥力，影响植被生长。 （1）对土地利用的影响 本工程建设引起的水土流失量的增加主要表现在扰动地表、破坏植被，使地表土壤裸露，加大表层土土壤松散性，抗蚀能力降低，施工建设活动主要从以下几个方面促使形成新增水土流失： a.造成局部地形的变化 在项目建设过程中，由于原地表遭到人为扰动和破坏，形成场地边坡等再塑地貌，再塑地貌的岩土物质与原地面物质相比，结构松散，边坡大多不稳定，且施工期没有植被防护，抗侵蚀能力明显降低，易发生水土流失。 b.土壤结构发生变化 土壤是被侵蚀的对象，本工程的建设对土体的扰动作用使扰动区土体结构松散，抗侵蚀力明显减弱，加剧了土壤侵蚀程度和强度。 c.植被受到扰动和破坏 建设区原地表植被为耕地、荒草地，具有阻缓风蚀和水蚀的作用。在抗水蚀方面，能够截留降水，消减降雨能量，分散和滞缓地表径流，改善土体结构，固持和网络土体；在抗风蚀方面，削弱地表风力，防止风力直接侵蚀地表。工程建设破坏扰动了原地表植被，从而加速土壤侵蚀。 （2）对植被影响分析 本项目对草地植被的影响集中在抢险道路施工区域，影响形式主要为植草被清除和碾压；上述活动将改变原有自然生态类型，导致施工范围内及边缘区域地表土壤被践踏和自然植被覆盖度减少，初级生产力水平下降，形成的小面积局部地段的次生裸地；由于该影响范围多集中在临时性占地的范围内，且一般为短期性影响，强度不大，施工结束，这一影响也逐渐消除。 本工程建设造成的植被破坏仅限于线路沟道及抢险道路占地范围内，施工范围内及没有珍稀的植物，工程结束后，施工区要进行植被恢复，生物量将有所增加。因此，本工程的建设对线路当地植物的总体影响较小。 本工程在施工时要采取尽可能少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在永久占地范围内，以免造成土壤与植被的不必要破坏。在开挖地表土壤时，须将表土分层开挖堆置在指定场地，施工完毕，按原有土层分层回填。将表土覆盖在原地表，尽快整理施工现场。施工后及时清理现场，将施工废弃物运出现场，做到“工完、料尽、场地清”。对永久占地未固化处进行植被恢复。植被恢复时，应根据当地的土壤及气候条件，以自然恢复为主，选择乡土树草种进行恢复，避免引入外来物种。 （3）对野生动物的影响 施工活动将可能导致动物生境的切割，以及动物栖息地的扰动，对施工范围内野生动物产生一定的影响；根据现场调查，工程区不涉及野生动物的集中栖息地；本工程在一般生态环境中沿线野生动物主要为鸟类、鼠类等常见野生动物。 a.工程活动对鸟类的影响 在施工过程中，施工场地将在灌木丛、草地中形成干扰走廊，影响到野生动物的迁移与觅食，施工的噪音影响野生动物的栖息，对栖息在附近的鸟类造成一定程度的惊吓，鸟类纷纷逃离施工现场，飞迁到周围隐蔽安全区域生活；如在夜晚施工，灯光也会影响到鸟类的栖息，甚至影响到候鸟的迁移等。此外，堆放的生活垃圾以及废弃物也对野生鸟类的生存产生影响。 b.对爬行动物的影响 评价区的爬行动物主要为蜥蜴目和蛇目，生境广泛，尤以灌木丛、草地生境中种类最多，它们受工程影响时可以顺利转移到评价区内其他生境，本次治理工程的设施对爬行动物影响不大；且堆渣形成的碎石裸地，在新植被形成之前，由于没有动物的隐蔽场所，太阳光直射，蜥蜴目中喜阳、喜干燥的种类种群数量可能会增加。 c.对兽类的影响 评价范围内兽类主要为沙鼠、跳鼠等啮齿目，施工期噪声及施工人为活动带来的驱逐影响较小，它们可以暂时转移至其他区域活动。啮齿目鼠科种类喜栖息于住宅，多与人伴居，大量施工人员进入施工现场可能会增加它们的种群密度。因此本项目建设不会造成沿线兽类生境的割裂，影响有限。 由于施工时间短、施工点分散、施工人员少等原因，项目施工对动物的影响范围小，影响时间短，同时由于野生动物栖息环境和活动区域范围较大，食性广泛，且有一定迁移能力，因此本工程施工建设过程虽对动物生命活动产生了一定程度的不利影响，但不会改变其种群结构，其种群数量也不会因本工程建设而受到大的影响。主要在施工过程中加强管理，杜绝人为捕猎行为，施工不会对野生动物造成明显的影响。 （4）土壤侵蚀影响分析 经过施工期的场地开挖、平整后，原地貌、土壤和植被的破坏严重，使其失去原有的防冲、固土的能力，导致土体抗侵蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。在施工期间，若不采取相应的水土保持措施，将导致项目建设区水土流失急剧增加。但随着永久占地及绿化的配套，地表扰动相对减轻，水土流失逐渐减弱。 （5）对周边永久基本农田及农业生态影响分析 本项目属于沟道治理项目，施工过程不占永久基本农田，但工程线路两侧分布有大范围永久基本农田，本次治理工程对农业生产的影响主要是抢险道路，抢险道路距离水田较近。本工程在施工过程中产生的施工扬尘、运输扬尘等会对项目两侧永久基本农田及农业生态产生一定影响。 施工扬尘主要是土方的开挖、清理运输、回填以及路面拆除修复时产生的扬尘，运输车辆引起的道路扬尘，材料堆放产生的扬尘等。 为尽量减轻其对基本农田影响程度，缩小其影响范围。施工过程中需采取以下措施来降低施工扬尘对线路两侧基本农田带来的影响： ①施工作业过程中，由洒水车定期进行洒水抑尘； ②运输车辆在易产生扬尘的路段应慢速行驶，保持车辆进出施工现场出入口路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行车速度； ③施工材料集中堆放，土方及底泥干化后及时回填减小扬尘影响时间； ④施工时开挖的土方不能及时回填时，在有风或大雨天气应采取临时遮盖措施，避免或减少因工程施工引起的扬尘对周围环境的不利影响； ⑤工程完工后应及时清理施工场地，减少扬尘污染； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并进行洒水抑尘，对堆存易产生扬尘的施工材料采取遮盖措施。 （6）生物多样性影响分析 本次沟道治理沿线动植物都是常见的类型。在占用土地时，要清除地表的所有植物，会造成植被破坏。施工活动对地表土壤结构会造成一定的破坏，如尘土、碎石或废物的堆放，人员的践踏都会破坏原来的土壤结构，造成植物生长地的环境改变。由于项目除抢险道路外，其余施工均在沟内进行，所以清除的植被及影响的植物种类数量极微，对本工程经过地区的生态多样性不会造成影响。 本工程评价区域内未发现受国家保护的珍稀、濒危动植物物种。工程的实施仅会造成植物数量上的减少，不会威胁物种群落多样性，因此本工程对沿线植被的影响较小。 2、施工期废气影响分析 施工期废气主要来自于施工扬尘、运输扬尘和施工机械产生的尾气等，主要污染物为TSP、CO、NOX。 ①扬尘 施工扬尘主要是土方的开挖、清理运输、回填以及路面拆除修复时产生的扬尘，运输车辆引起的道路扬尘，材料堆放产生的扬尘等。施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关。其中风速越大，颗粒越小，土的含水率越小，扬尘的产生量就越大。同时，距离不同，扬尘污染影响程度亦不同。在一般气象条件下，施工扬尘的影响范围主要为其下风向100m范围内。根据经验表明：在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大，因此，限速行驶及保持路面清洁是减少扬尘的有效手段。 ②施工机械废气 本项目施工过程中燃油（汽油、柴油）使用量较小，施工产生的废气中含CO、NOX等有害物质。由于燃油废气量产生较小，属间断性、分散性排放，且项目所在地扩散条件较好，因此，基本不考虑其影响。 ③清淤及淤泥干化过程恶臭 施工清淤、淤泥干化过程中，会散发少量恶臭，由于项目清淤沟道之前均进行了不同程度的治理，清淤深度内淤泥量不大，所以臭味有限。对周围大气环境及保护目标影响较小。 3、施工期废水影响分析 本项目施工期废水主要为生活污水。 ①生活污水 本项目施工高峰人数为64人，按照生活用水0.12m3/d·人计，则施工高峰期用水量为7.68m3/d，取污水排放系数为0.8，则施工高峰期最大排污量为6.14m3/d，主要污染物为BOD5、CODCr。本项目生活污水排入租用民房区域农村污水管网，进入污水处理站进行处理。 ①施工废水 本项目施工期车辆机械冲洗1次/d，冲洗时间以1h计，设计冲洗废水量为4m3/d，主要污染物SS。在沟道较宽位置建设一个5m3的沉淀池，进行处理后用于泼洒抑尘，不外排。 4、施工期噪声影响分析 施工期主要噪声源为载重汽车、推土机等，声值在70～85dB之间。由于机械设备种类多，噪声值高，施工的露天特征且难以采取吸声、隔声等措施控制其对环境的影响，易对施工现场附近造成较大的影响。 根据有关环境监测站多年对各类建筑施工工地场界外5m噪声监测结果统计，一般情况声级为80dB。为了反映施工噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测分析施工机械噪声的影响范围、程度，预测时不考虑障碍物如场界围墙、树木等造成的噪声衰减量。 距离传播衰减模式： Lp2=Lp1－20lg(r2/r1) 式中：Lp1—受声点P1处的声级； Lp2—受声点P2处的声级； r1—声源至P1的距离（m）； r2—声源至P2的距离（m）。 利用距离传播衰减模式预测施工场区周围噪声等值线分布情况（不考虑任何隔声措施），结果见表4-1。 表4-1 施工噪声影响预测结果 单位：dB 距离(m) ; 5 ; 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 80 ; 100 ; 150 ; 200 ; . 一般情况 ; 66 ; 60 ; 53 ; 50 ; 48 ; 46 ; 41 ; 40 ; 36 ; 33 ; . 由上表可知：按环境噪声1类标准衡量，一般情况下工地施工噪声昼间在20m可达标，距离项目最近的村庄为黑山村三队、黑山村四队，最近距离为22m，对村庄影响较小。建议本项目在施工期间通过采取合理安排施工时间、合理布置施工现场、采用低噪声设备等严格的降噪措施后，可最大限度的降低噪声对周围声环境的影响。 5、施工期固体废物影响分析 本项目建设过程中，不设置弃土场，所有清基弃土全部用于培宽道路、生态恢复以及平整洼地。 清淤产生的淤泥，挖至沟拜、沟边进行干化处理后用于土方回填。 树枝和杂草及时清运至一般工业固废填埋场填埋处理。 施工过程中会产生大约0.1t建筑垃圾，全部清理运送至政府指定地点。 本项目施工高峰期人数为64人，以每人每天产生0.5kg计，产生生活垃圾32kg/d。生活垃圾不得随意丢弃，应在施工现场设置垃圾收集箱定点收集，收集后交由附近的垃圾中转站由环卫部门进行处置。 6、施工过程中对沟道两岸居民点影响分析 本工程紧邻黑山村、郭滩村、新星村三个行政村，距项目施工区最近距离为20m，根据施工情况及所处位置对黑山村、郭滩村、新星村所造成的影响有以下这几个因素： （1）施工扬尘 施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。本项目施工期间，伴随着土方的挖填等施工活动，其扬尘将给黑山村、郭滩村、新星村带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。随着施工期的结束，该影响也会随之消失。 （2）汽车尾气 施工期产生的汽车尾气主要来源于施工机械和运输车辆排放的废气，废气产生量与施工机械的选型及使用时间有关。各种施工机械设备和运输车辆燃油排放的废气中含有CO、NOX等污染物，属于无组织排放。由于施工场地车辆和各种燃油机械沿线布置，尾气排放源强不大，为非连续间歇式排放。项目区空间通畅，通风条件良好，对周边环境空气的影响不大。 （3）清淤及清淤干化过程中恶臭 施工清淤、淤泥干化过程中，会散发少量恶臭，由于项目清淤沟道之前均进行了不同程度的治理，清淤深度内淤泥量不大，所以臭味有限。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。随着施工期的结束，该影响也会随之消失。 （4）声环境影响分析 本项目施工期比较典型的噪声源为挖掘机、装载机、移动式吊车以及施工运输车辆等，拟建项目施工场界距离环境保护目标黑山村、郭滩村、新星村的最近距离为20m。 为了减轻施工噪声对区域环境的影响，施工期须严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中关于建筑施工的噪声控制要求，控制施工噪声，防止噪声扰民，具体防噪措施如下： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，合理安排工序，将必不可少的发生强噪声的作业安排在非敏感时段； ②承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应轻拿轻放； ③合理规划施工工序，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备,尽可能远离周围居民住宅布设。 通过以上措施的实施，可将施工期产生的施工噪声、施工扬尘对居民点黑山村、郭滩村、新星村降低至最小程度。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 (1)对水文情势的影响 本项目本身在运营期不产生废水等污染物。工程治理后，不仅可以进一步减少河道淤积的问题，还将进一步增强中沟的洪水调度和排水排洪能力，沟道防洪排水功能得到充分发挥，既能保证社会公共财产安全，又能充分体现生态水利的理念，使得中沟流速增加，沟道排水流量增加。 综上所述，项目的运营期将加大中沟的排水量，满足设计的排水和防洪标准要求，不会对河道内的水文情势造成较大改变，本项目的建设在运营期对水环境影响较小。 (2)沟道水质影响分析 本工程实施后，各沟道底泥及水中垃圾、杂草均被清除，同时岸坡生态修改治理后，通过加强河道管护力度，让整个生态系统的恢复重建，净水植被的种植如芦苇等，其根系发达，通过植被自身的吸收、吸附作用，可有效净化沟内水质，减轻污染物对沟道的污染，改善沟道水质。其次，项目实施后，沟道流速均有不同程度的增大，加强了水体的流动性，减缓了悬浮物的滞留，减少了淤泥的沉积量。 综上所述，本项目的建设对改善项目区水质、流域污染治理、改善沙坡头区水生态环境问题意义重大。 (3)行洪安全影响分析 项目实施后，各沟道洪水水位，过水面积、流速均有不同程度的增大，减缓了悬浮物的滞留，减少淤泥沉积。且项目各沟段沿岸均设计有护坡，护坡设计满足冲刷深度要求，故项目各沟段水力要素的改变对沟段的影响甚微。 通过以上防洪评价分析，本工程实施对工程沟道行洪有所改善。工程建设后有助于提高沟段现有防洪标准，对加快项目区基础设施建设和促进社会经济可持续发展起到重要的作用。 (4)对水生生态的影响分析 本工程中沟是重要的排洪沟道，也是排涝和农田排水的重要干沟，排水沟内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道，从功能上来说本身不存在敏感性。本工程完毕后由于淤泥被挖走，水中污染物浓度降低，水流速度将会加快，水中溶解氧含量提高，这将使排水沟水质改善，有利于各种水生生物的生存和繁殖。水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长。因而，项目完成后各沟、湖泊内水生群落的生物量和净生产量将会有较大提高，有利于生态多样性的形成，使整个生态系统得以恢复和重建。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目所在区域周边影响范围内无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区、饮用水源保护区、森林公园等敏感区分布。本项目本身为沟道治理项目，治理路径与沟道走向一致，施工过程中仅占用沟道及现有抢险道路，产生的生态环境、水环境及大气环境影响较小，施工结束后，各项影响将随之消失。中沟对引流山洪，控制水土流失将起到良好的作用，因此选线合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）生态环境保护措施 本项目施工期挖方等对原地貌破坏较小，但挖方会损坏部分地表植被覆盖，导致地面状况和性质的改变。植被破坏后，地表失去了植被的覆盖，在雨水和地表径流的作用下，土壤丧失了植物根系的固土作用，极易造成水土流失。同时，开挖后形成的边坡和弃土弃渣等松散堆积，结构松散，胶结力差，在重力和水力作用下，稳定性急剧下降，易引发垮塌，甚至滑坡，造成人为的、新的水土流失。若本项目施工中将建筑垃圾、土方排入河道内，会影响中沟、黄河的水质，从而影响水生生物。 为将本项目生态影响降至最低，建设单位应采取以下生态减缓措施： ①施工期间应划定施工范围，在保证施工顺利进行的前提下，严格限制施工人员及施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带的宽度； ②加强教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被，不准随便破坏动物巢穴，严禁捕杀野生动物，禁止施工人员捕食鸟类、兽类等野生动物，以减轻施工对当地陆生动植物的影响； ③工程建设中，严禁将施工垃圾、生活垃圾、土方等固体废物以及施工废水排入河道中，以免影响中沟、黄河的水质，从而产生对水生生物的影响； ④工程结束后占用的荒地全部进行撒播草籽绿化，草籽选择铁杆蒿，撒播密度80kg/hm²。 (1)耕地保护措施 ①项目施工前，应合理规划施工区域，严格控制施工红线范围，禁止占用沿线基本农田、农用设施等； ②工程采取分段施工，边施工边进行生态恢复，尽量缩短施工期； ③施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严格按照规定的施工道路行驶，尽量停靠在路边，严禁占用施工区域以外的农田、沟渠等。 ④渠道砌护所用的渠板等建筑材料，尽量堆放至渠道两侧的渠拜或路边，不得将建筑材料等堆放至农田。施工期间须加强对施工人员教育宣传，做到文明施工，保护好沟道两侧的农田不受侵害。 ⑤沟(渠)砌护改造产生的建筑垃圾及弃土等，须及时清理，采用遮盖篷布的车辆运至规定地点，不得将弃土弃渣等堆置到农田。 ⑥施工期间若不得不占压农田，施工结束后，须对农田采取恢复措施，及时清理，并对占压的农田进行经济补偿。 (2)土壤保护措施 ①明确作业区范围，各种施工活动应严格控制在施工红线内，尽量减少扰动面积。 ②土方开挖后应及时回填，淤泥清出后及时送至临时堆放场、清理的建筑垃圾和生活垃圾应及时用遮盖篷布的密闭车辆运至市政规定的建筑垃圾堆放场和生活垃圾填埋场，不得随意堆放。 ③合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，以减少水土流失； ④对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。 (3)陆生生态保护措施 施工期项目应优化施工布置，尽量减少因施工机械碾压和人为破坏引起的植被损失。施工过程中应合理安排施工区，尽量不占用施工区外土地，缩小施工范围，减少对地表植被的扰动和破坏，将对植被的影响程度降至最小。施工完成后，及时对场地进行清理，对地表植被进行恢复。水源涵养和水土保持工程在施工时，开挖的表土应单独堆放，并用防尘网进行苫盖，以利后续绿化。 施工范围严格控制在施工场地内，高噪声设备施工时须采取有效的降噪措施，减少对周围动物的影响。 (4)水土保持措施 ①严格控制运输过程的淤泥流失。淤泥如需转运须采取罐车拉运方式，禁止淤泥运输过程中撒漏； ②遇有恶劣气候影响施工时，应对物料堆体进行篷布遮盖、底泥铺膜遮盖； ③完工后5日内清除建筑垃圾，对完工后3个月内不能投入使用的裸露地表进行覆盖、简易铺装或绿化。施工结束后及时对施工场地进行绿化或复垦； ④沟道两岸生态保护工程应采取植物措施，种植当地适宜植被。 综上分析，在施工期间，存在着施工扬尘、施工噪声、施工废水、固体废物等因素对环境的影响。这些影响在整个施工过程中均存在，但随着施工期结束，这些影响也随之逐渐消失。 2、废气治理措施 2.1施工扬尘 施工期扬尘主要来源于各项工程的土方开挖和回填，建筑材料运输、装卸等过程，废旧建筑物拆除与装卸过程，建筑垃圾和生活垃圾清理等过程给周边大气环境带来一定影响。本项目施工扬尘主要采取以下措施： 本项目施工期间，必须采取可行的扬尘控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，同时，须严格执行《中卫市建筑工地施工扬尘污染控制治理方案》的相关要求。具体扬尘防治措施如下： ①建筑工地全面落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”扬尘防控措施。 ②设置车辆冲洗设施。对土石方转运、物料运输及建筑垃圾清理等车辆在上路前须对车身和车轮进行严格清洗，禁止车辆带泥上路，避免对交通道路造成扬尘污染。 ③必须湿法作业，对施工范围内的各个施工场地、道路、物料及土石方堆场、建筑垃圾临时堆场等易起尘部位要及时洒水抑尘，不准高空抛撒建筑垃圾。干燥、大风天气适当增加洒水频率。 ④对施工道路进行硬化。项目施工期充分利用沟道两侧机耕道或乡村公路进行运输，项目应对沟道两侧没有硬化的道路采取泥结碎石硬化，以减轻道路扬尘污染。 ⑤物料须按需暂存、不得在施工现场大量堆放，建筑垃圾及时拉运至市政规定的建筑垃圾堆放场所，土方及时回填，尽量缩短物料、建筑垃圾、土方的堆放时间。建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当利用苫布等采取围挡、遮盖等防尘措施； ⑥运输物料的车辆应限速，不得超载、冒载，运渣车辆、车厢遮盖严密后方可运出场外，并对运输道路采取定期清扫、洒水，文明施工等措施。 ⑦不准露天搅拌砂浆。项目采用商品混凝土、预拌砂浆，不自行搅拌； ⑧不准场地积水。若出现场地积水现象，及时抽水排水，并平整路面； 本项目施工期通过严格采取以上扬尘防治措施，可有效控制施工扬尘对周围环境及保护目标的影响，施工厂界扬尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准限值，对周围环境影响较小。且随着施工期的结束，该影响也会随之消失。 2.2施工机械废气 施工机械应定期保养，减少废气的产生，施工运输车辆按规定路线行驶，不得破坏施工场地及施工道路以外的植被。 2.3清淤及淤泥干化过程恶臭 施工清淤、淤泥干化过程中，会散发少量恶臭，由于项目清淤沟道之前均进行了不同程度的治理，清淤深度内淤泥量不大，所以臭味有限。为将施工期恶臭对环境的影响降至最低，项目施工期须采取以下措施： ①项目沟道清淤疏浚工程采用环保型的干清作业方式。施工前，在河道全断面填筑上、下游临时施工围堰进行截流，排干沟内明水；拟建倒虹吸基础开挖过程中，在永久边坡的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚，均先开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施，避免搅动沟底淤泥，可最大限度的减少清淤时恶臭的影响。 ②本项目选择在冬季枯水期进行清淤疏浚，冬季气温较低，淤泥恶臭不易挥发； ③对清淤施工人员采取必要的保护措施，如佩戴口罩。 综上所述，本项目施工期通过采取以上措施后，可有效减轻淤泥恶臭影响，对周围大气环境及保护目标影响较小。 3、噪声治理措施 施工期间，施工单位应采取以下措施控制噪声污染: ⑴合理安排施工时间，制定施工计划时段，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ⑵对施工机械设备进行定期的维修、养护，维护不良设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加设备运行时的声级。 由于施工期较短，且项目评价范围内无居民点等噪声敏感点，在采取以上有效措施后，施工期噪声对环境影响较小，且随着施工期的结束影响将逐渐消失。 4、固体废物治理措施 本项目建设过程中，不产生清基余方，所有清基余方全部用于培宽道路、生态恢复以及平整洼地。 清淤产生的淤泥，挖至沟拜、沟边进行干化处理后用于土方回填。 树枝和杂草及时清运至一般工业固废填埋场填埋处理。 施工过程中会产生大约0.1t建筑垃圾，全部清理运送至政府指定地点。 本项目施工高峰期人数为64人，以每人每天产生0.5kg计，产生生活垃圾32kg/d。生活垃圾不得随意丢弃，应在施工现场设置垃圾收集箱定点收集，收集后交由附近的垃圾中转站由环卫部门进行处置。 5、废水治理措施 （1）生活污水 本项目施工期共11个月约330天，施工高峰人数为64人，按照生活用水0.12m3/d人计，则施工高峰期用水量为7.68m3/d，取污水排放系数为0.8，则施工高峰期最大排污量为6.14m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。由于施工期生活污水排入租用民房区域农村污水管网，进入污水处理站进行处理，所以不会对水环境造成影响。 （2）施工废水 根据工程分析可知，本项目在施工范围内不涉水，施工不会对水体及水生生物产生影响。本项目在施工期间禁止将土方、建筑垃圾、生活垃圾等排入中沟，生活污水排入租用民房区域农村污水管网，进入污水处理站进行处理。不会对水环境产生影响。本项目施工期车辆机械冲洗1次/d，冲洗时间以1h计，设计冲洗废水量为4m3/d，主要污染物SS。在沟道较宽位置建设一个5m3的沉淀池，进行处理后用于泼洒抑尘，不外排综上所述，本项目对水环境影响较小。 6、环境监测方案 根据本项目施工特点，设置环境监测方案，包括生态环境监测、地表水环境监测、环境空气监测。 （1）生态环境监测 为了掌握工程实施对工程影响区的生态影响程度，工程环保措施的效果以及工程运行期的生态恢复状况，工程应委托有资质的部门进行生态环境监测。生态监测布点图见图22。 ①施工期生态环境监测 监测点位：在工程点设置一个地面控制点。 监测时段：施工前、施工中期和施工后各监测一次。 监测项目：监测地表植被破坏面积、地表植物种类和生产力。 表5-1 本项目施工期生态环境监测计划一览表 要素 ; 监测项目 ; 监测点 ; 监测时段 ; 监测时段 ; . 生态 ; 以调查方式为主，监测地表植被破坏面积、地表植物种类和生产力 ; 工程点设置一个地面控制点 ; 施工前、施工中期和施工后各监测一次 ; 施工期 ; . ②营运期生态环境监测 监测点位：与施工期监测点位相同。 监测时段：项目完成后连续监测三年，每年监测一次。 监测项目：施工场地复耕监测；地表植物种类和生产力；鸟类及其他动物数量变化情况。 表5-2 本项目运营期生态环境监测计划一览表 要素 ; 监测项目 ; 监测点 ; 监测时段 ; 监测时段 ; . 生态 ; 以调查方式为主，监测地表植被破坏面积、地表植物种类和生产力 ; 工程点设置一个地面控制点 ; 项目完成后连续监测三年，每年监测一次 ; 运营期 ; . （2）地表水环境监测 鉴于中沟有现状监测点，可不进行地表水环境监测，但要随时关注最新的水质监测数据。 （3）环境空气监测 监测点位：敏感点附近施工区、运输量大的路段。 监测项目：TSP 监测频率：每个施工时段监测1次。 监测方法：采样频率和分析方法可按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定执行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为沟道治理项目，工程建设完成后，无废气、废水及固废产生。 运营期对生态恢复措施进行监测，确保临时用地的生态恢复。工程结束后占用的荒地全部进行撒播草籽绿化，草籽选择铁杆蒿，撒播密度80kg/hm²。 |
| 其他 | 环境管理 （1）环境管理目标 ①确保本工程符合环境保护法规要求； ②以适当的环境保护投资充分发挥本工程潜在的效益； ③实现工程建设的环境、社会与经济效益的统一。 （2）环境管理机构及其职责 在工程建设管理单位设置专职的环境管理员，安排专业环保人员负责施工中的环境管理工作。为保证各项措施有效实施，环境管理员应在工程筹建期设置。环境管理员具有以下职责： ①贯彻国家及有关部门的环保方针、政策、法规、条例，对工程施工过程中各项环保措施执行情况进行监督检查。结合本工程特点，制定施工区环境管理办法，并指导、监督实施。 ②代表业主选择有资质的单位签订合同，进行环境监测、环境监理和卫生防疫工作。 ③做好施工期各种突发环境事件的预防工作，准备好应急处理措施。 ④协调处理工程建设与当地群众的环境纠纷。 ⑤加强对施工人员的环保宣传教育，增强其环保意识。 具体管理目标见表5-3。 表5-3 项目环境管理目标 类别 ; 污染源 ; 治理措施及设施 ; 预期效果 ; 责任主体 ; . 废气 治理 ; 施工扬尘 ; 施工期围挡、场地硬化、洒水等防尘措施 ; 达标排放 ; 建设单位 ; . 柴油机 ; 严格控制油品质量 ; 达标排放 ; . 污水 治理 ; 生活污水 ; 生活区租用附近民房，生活污水经化粪池处理后排至污水处理站集中处理 ; 不得排入地表水体 ; . 生产废水 ; 本项目施工期车辆机械冲洗1次/d，冲洗时间以1h计，设计冲洗废水量为4m3/d，主要污染物SS。在沟道较宽位置建设一个5m3的沉淀池，进行处理后用于泼洒抑尘，不外排 ; . 噪声 治理 ; 施工机械及设备 ; 设置隔声挡板，柴油机、发电机配备相应减振、隔声设施 ; 施工场地外噪声达标 ; . 固废 治理 ; 淤泥、树枝和杂草、建筑垃圾、生活垃圾、清基土方 ; 1、 清淤产生的淤泥，挖至沟拜、沟边进行干化处理后用于土方回填； 2、 树枝和杂草及时清运至一般工业固废填埋场填埋处理 3、建筑垃圾清运至沙坡头区市政规定的建筑垃圾堆放场地； 4、在租住民房设立垃圾桶收集生活垃圾，定期运送至附近垃圾中转站由环卫部门处置； 5、清基土方全部用于培宽道路、生态恢复以及平整洼地。 ; 处置率100% ; 建设单位 ; ; . 风险 防范 ; 1、施工过程中，加强柴油的使用和管理，严禁机油、柴油等各种油料落地，如果发生外溢和散落则必须及时清理； 2、加强管理，加强定期巡查，并制定突发事故应急预案。 ; 最大限度地控制环境风险事故及事故后果 ; ; . 生态治理 ; 本项目造成的生态破坏主要表现在以下几点：施工期挖方等对原地貌破坏较小，但挖方会损坏部分地表植被覆盖，导致地面状况和性质的改变。植被破坏后，地表失去了植被的覆盖，在雨水和地表径流的作用下，土壤丧失了植物根系的固土作用，极易造成水土流失。同时，开挖后形成的边坡和弃土弃渣等松散堆积，结构松散，胶结力差，在重力和水力作用下，稳定性急剧下降，易引发垮塌，甚至滑坡，造成人为的、新的水土流失。若本项目施工中将建筑垃圾、土方排入河道内，会影响中沟、黄河的水质，从而影响水生生物。 ; 恢复原貌 ; ; . |
| 环保投资 | 本项目总投资2455.68万元，其中环保投资107.14万元，占总投资的4%，环保投资具体情况见表5-4。 表5-4 项目环保投资一览表 序号 ; 投资项目 ; 投资内容 ; 投资金额（万元） ; . 施工期 ; 废气治理 ; 扬尘治理:在沟道施工、路面及废旧建筑物拆除等过程中须在施工现场设置2.5m高围栏；物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施 ; 15 ; . 废水治理 ; 施工废水经简易沉淀池沉淀后循环再利用 ; 2.7 ; . 噪声治理 ; 施工采用低噪声机械设备，定期维护保养 ; 0.64 ; . 固废处理 ; 树枝和杂草：采用遮盖篷布的车辆及时清运至一般工业固废填埋场填埋处理 ; 10 ; . 建筑垃圾：由遮盖篷布的密闭车辆及时清运至沙坡头区市政规定的建筑垃圾堆放场地 ; 10 ; . 生活垃圾：施工人员生活垃圾集中收集后，送至附近垃圾中转站；建筑垃圾由施工单位运至政府相关部门指定清运地点 ; 2.8 ; . 清淤治理措施：清淤产生的淤泥，挖至沟拜、沟边进行干化处理后用于土方回填。 ; 3 ; . 施工期生态环境治理 ; 项目沟道施工及水土保持工程等开挖的表土单独堆存、设拦挡设施，并采用抑尘网遮盖，利于后续绿化；沟道水土保持 ; 53 ; . 施工期 ; 环境监测 ; 按照监测计划，定期进行环境监测 ; 5 ; . 营运期 ; 环境监测 ; 按照监测计划，定期进行环境监测 ; 5 ; . 合计 ; 107.14 ; . |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
| 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |  |
| 陆生生态 | 施工扰动区域按照水土保持设计方案进行工程措施、植物措施、临时措施 | 是否按水土保持措施采取了各项措施，土地进行了平整，植被进行了恢复 | 无 | 无 |  |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 地表水环境 | 生活污水排入租用民房区域农村污水管网，进入污水处理站进行处理；施工废水经简易沉淀池沉淀后循环再利用 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级限值。 | 无 | 无 |  |
| 地下水及土壤环境 | 沉淀池采取防渗措施 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准 | 无 | 无 |  |
| 声环境 | 选用低噪设备、合理施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008） | 无 | 无 |  |
| 振动 | 无 |
| 大气环境 | 施工期开挖表土使用篷布遮盖、洒水等防尘措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 无 | 无 |  |
| 固体废物 | 清淤产生出的淤泥，经干化池处理后用于土方回填；树枝和杂草及时清运至一般工业固废填埋场填埋处理；施工过程中会产生大约0.1t建筑垃圾，全部清理运送至政府指定地点；生活垃圾不得随意丢弃，应在施工现场设置垃圾收集箱定点收集，收集后交由附近的垃圾中转站由环卫部门进行处置 | 施工期各项措施是否落实 | 无 | 无 |  |
| 电磁环境 | 无 |
| 环境风险 | 无 |
| 环境监测 | 定期对生态环境进行监测 |  | 定期对生态环境进行监测 |  |  |
| 其他 | 无 |

七、结论

本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。从满足区域环境功能和环境质量目标的角度分析，项目建设可行。