# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：中卫市沙坡头区涩井沟历史遗留矿山生态保护与修复综合治理项目

建设单位（盖章）：   中卫市沙坡头区自然资源局

编制日期：            2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中卫市沙坡头区涩井沟历史遗留矿山生态保护与修复综合治理项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-640502-15-05-487140 |
| 建设单位联系人 | 陆宇航 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇东园镇卫宁北山区乌玛高速以北，宁钢大道以东，中宁-沙坡头区边界线以西 |
| 地理坐标 | DK-01 105 度 17 分 26.512 秒， 37 度 39 分 52.512 秒 DK-02 105 度 19 分 30.081 秒， 37 度 40 分 24.091 秒 DK-03 105 度 20 分 10.132 秒， 37 度 40 分 45.734 秒 DK-04 105 度 20 分 2.754 秒， 37 度 40 分 0.512 秒 DK-05 105 度 19 分 20.232 秒， 37 度 39 分 0.836 秒 DK-06 105 度 22 分 53.724 秒， 37 度 41 分 17.134 秒 DK-07 105 度 18 分 22.893 秒， 37 度 35 分 23.152 秒 DK-08 105 度 19 分 21.921 秒， 37 度 35 分 17.124 秒 DK-09 105 度 19 分 50.173 秒， 37 度 35 分 9.635 秒 DK-10 105 度 20 分 4.854 秒， 37 度 35 分 23.073 秒 DK-11 105 度 19 分 52.181 秒， 37 度 34 分 54.721 秒 DK-12 105 度 20 分 25.432 秒， 37 度 34 分 58.041 秒 DK-13 105 度 20 分 22.011 秒， 37 度 34 分 28.312 秒 DK-14 105 度 21 分 2.941 秒， 37 度 34 分 38.962 秒 DK-15 105 度 21 分 5.412 秒， 37 度 34 分 8.291 秒 DK-16 105 度 21 分 22.872 秒， 37 度 34 分 26.221 秒 DK-17 105 度 21 分 43.811 秒， 37 度 34 分 29.231 秒 DK-18 105 度 18 分 6.513 秒， 37 度 35 分 45.093 秒 |
| 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06中6.其他煤炭采选069 五、黑色金属矿采选业08中9.铁矿采选081 六、有色金属矿采选业09中10.常用有色金属矿采选091 八、非金属矿采选业10中12.石棉及其他非金属矿采选109 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 1669600m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2522.11万元 | 环保投资（万元） | 2522.11万元 |
| 环保投资占比（%） | 100% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1.规划名称：《中卫市生态环境保护“十四五”规划》； 审批机关：中卫市人民政府； 审批文件名称及文号：市人民政府办公室关于印发中卫市生态环境保护“十四五”规划的通知（卫政办发〔2021〕74号）； 2.规划名称：《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》； 审批机关：沙坡头区人民政府办公室； 审批文件名称及文号：中卫市沙坡头区人民政府办公室关于印发《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》的通知(卫沙政办发〔2023〕4号)； 3.规划名称：《宁夏回族自治区矿产资源总体规划(2021-2025年)》； 审批单位：宁夏回族自治区自然资源厅； 4.规划名称：《中卫市矿产资源总体规划(2021-2025年)》； 审批机关：中卫市人民政府办公室； 审批文件名称及文号：中卫市沙坡头区人民政府办公室关于印发《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》的通知(卫政办发[2022] 66号)； |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《中卫市生态环境保护“十四五”规划》、《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 本项目位于中卫市沙坡头区，根据《中卫市生态环境保护“十四五”规划》、《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》：坚持系统谋划，整体推进。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草系统治理，加强生态建设与修复、环境保护与治理、资源节约与集约利用，对减污降碳协同增效一体谋划、一体部署、一体推进，从根本上解决环境污染问题。 根据《规划》文件要求：加强矿山地质环境保护与生态恢复，推进绿色矿山建设，督促矿山企业依法依规编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，制定落实露天矿山生态修复计划。 本项目为历史遗留废弃矿山生态修复项目，项目主管单位为宁夏回族自治区自然资源厅，项目承担单位为中卫市沙坡头区自然资源局。项目已经中卫市沙坡头区发展和改革局获得《关于中卫市沙坡头区涩井沟历史遗留矿山生态保护与修复综合治理项目初步设计的批复》（卫沙发改(审批)发[2023]49号），项目符合《规划》要求。 2、项目与《宁夏回族自治区矿产资源总体规划(2021-2025年)》、《中卫市矿产资源总体规划(2021-2025年)》的符合性分析 《宁夏回族自治区矿产资源总体规划(2021-2025年)》是落实国家矿产资源战略、加强和改善矿产资源宏观管理的重要手段，是自治区矿产资源保护、勘查、开采、矿区生态保护修复的指导性文件，是依法审批和监督管理地质勘查、矿产资源开发利用与保护活动的重要依据，是市县级矿产资源规划编制的重要遵循。 规划基本原则：推进绿色发展、循环发展、低碳发展，实现矿产资源开发、生态保护修复和民生改善共赢共享。 规划要求：“六、全面推进矿业绿色发展”全面推进绿色勘查、绿色矿山建设、矿区生态保护修复，将绿色发展理念贯穿于矿产资源保护、勘查、开发利用全过程，体现源头管控、过程控制和末端治理。 “加快推进历史遗留废弃矿山生态修复。”加大历史遗留废弃矿山生态修复力度，切实履行矿山生态修复责任。按照集中连片、重点突出、全面治理的原则，以矿山环境问题类似、区域接近的大型矿山或若干小型矿山群采区为单元，部署实施重点治理项目，提升生态环境质量和水土保持能力，筑牢绿色生态安全屏障。 本项目根据中卫市自然资源局提供的历史遗留废弃矿山图斑，经过项目区踏勘、调查，根据各个治理点的现状情况，对治理点周围损坏土地、压占土地等区域纳入本次整治范围，将可视范围内相关联的治理点进行整合，项目区治理历史遗留矿山整治地块18个，总治理面积为166.96hm2。项目的实施，有效提高区域生态环境自我修复能力，提高区域植被覆盖率，对建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区具有重要意义。 综上，本项目符合规划的相关要求。项目地理位置图见附图1。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目属于鼓励类：四十三条，环境保护与资源节约综合利用1、矿山生态环境恢复工程。 本项目为历史遗留废弃矿山生态修复项目，项目主要建设内容包括高边坡治理工程、地形地貌恢复工程、植被恢复工程等，因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。 2.“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线 根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发[2018]23号）和《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》文件要求，本项目厂址所在区域属于中卫市生态空间中的其他区域，不占用生态保护红线和一般生态空间，本项目工程主要是对涩井沟历史遗留废弃矿山进行生态恢复，采取地形地貌重塑、土地平整、生态复绿等进行治理，不涉及新增建设用地，项目建设后，生态得以改善，属于重要生态修复工程，符合生态分区管控要求中“有序引导生态空间用途之间的相互转换，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变”“加强矿山生态修复，推进绿色矿山建设，恢复山体生态功能”的要求。 本项目在中卫市生态保护红线图中位置见附图2，在中卫市生态空间图中位置见附图3。 ②环境质量底线及分区管控 水环境质量底线及分区管控： 按照水环境质量“只能变好、不能变差”的原则，基于水环境功能和承载能力、水环境质量现状、污染源分布等情况，衔接自治区水功能区划、“水十条”实施方案、水污染防治目标责任书等现行要求，中卫市水环境质量底线目标中沙坡头区饮用水源地2025年目标水质为III类。中卫市各主要水污染物2025年削减比例化学需氧量为1.32%、氨氮为0.02%，2035年削减比例化学需氧量为2.92%、氨氮为0.02%。 根据中卫市水环境分区管控图，本项目位于水环境一般管控区，管控要求为：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 近年来，通过不断治理整顿，中卫市沙坡头区基本实现了开采从无序到有序的转变，有效地制止了不合理的开采和资源破坏浪费，在产矿山逐渐重视了矿山“三废”的达标排放问题，煤渣、煤矸石、尾矿及废水开始得到利用，项目区涉及的18个治理区域存在的主要生态问题为：边坡塌方、滑坡；废弃矿渣破坏原始地形地貌；无序挖采，土地沙化等。不涉及废水问题，因此本项目符合中卫市水环境分区管控要求。 本项目与中卫市水环境质量底线图位置关系见附图4，与中卫市水环境管控单元分布图位置关系见附图5。 大气环境质量底线及分区管控： 根据《2021年宁夏生态环境质量报告》公开的区域环境空气质量数据，本项目所在区域CO、O3的相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度，PM2.5、PM10、NO2、SO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其标准修改单（生态环境公告2018年第29号）中二级标准标准要求。 本项目所在区域属于大气环境一般管控区，管控要求为：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 本项目为历史遗留废弃矿山生态修复项目，项目主要建设内容包括高边坡治理工程、地形地貌恢复工程、植被恢复工程等，项目工程有利于颗粒物排放量的消减，有助于区域环境空气质量的改善。 本项目与中卫市大气环境管控单元分布图位置关系见附图6。 土壤污染风险防控底线及分区管控： 预期到2025年，中卫市受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%。 本项目所在位置属于土壤环境一般管控区，即除农用地优先保护区及建设用地污染风险重点管控区之外的其他区域。一般管控区管控要求为：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目遗留矿山部分地段在沟道及黄河南岸附近堆积有大型矸石渣堆，不但造成泥石流及滑坡地质灾害隐患，而且伴随有水土流失及水体污染、土壤污染的风险，本项目为矿区修复工程，其中地形地貌恢复工程清渣堆清运、采坑回填、土地平整；治理边坡分为石质边坡和土质边坡，石质边坡主要治理内容为悬空高边坡削坡、边坡松散危石、渣土清理；对土质陡峭边坡进行削坡处理，防止塌方或滑坡。本项目符合土壤污染风险一般管控区要求，本项目通过矿山土地整治与修复项目，能够有效解决矿山地质生态环境问题，减少矿山开采对区域和黄河生态环境的损害。 本项目与中卫市土壤污染风险分区管控图位置关系见附图7。 ③资源利用上线 水资源利用上线： 本项目修复矿区属中卫市沙坡头区境内，根据2017-2019年自治区实行最严格水资源管理制度和节水型社会建设工作考核结果，沙坡头区考核结果均未超标，管控分区为一般管控区。水资源分区管控要求为：严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。严控超量取用水、地下水开采等行为。坚持适水种植、量水生产，加强节水灌溉工程建设和引、扬黄灌区节水改造，因地制宜推广喷灌、微灌、低压管道输水灌溉、水肥一体化、覆膜保墒等节水灌溉技术。 本项目废弃矿山和废弃矿渣堆放，使地形地貌破碎、立地条件差、 植被覆盖率低、气候干旱、水资源缺乏等问题，使得区域内生态环境自我修复能力低下，生态功能脆弱。本项目生态复绿工程需进行水分管理，矿山废弃地持水力弱，含水量低，植被可利用的水分极少，通过人工补充水分，在苗木栽植、播种初期，可以保证苗木成活、种子发芽。在植被恢复2年后植被生长稳定，不需进行太多的人工水分养护。项目修复完成后，可使废弃矿山地质环境问题及地质灾害隐患得到有效治理，矿山生态环境得到保护，彻底改变治理区满目疮痍的地形地貌景观现状，提高治理区植被覆盖率，水源涵养等生态服务功能得到加强。 土地资源利用上线： 从生态环境保护的角度出发，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。中卫市无土地资源重点管控区。 本项目为历史遗留废弃矿山生态修复项目，工程施工结束后，新增林草地面积15.23hm2，修复后的地质环境稳定，修复后土地利用与国土空间规划的符合度为100%。 ④生态环境准入清单 表1-1 与中卫市生态环境总体准入清单符合性分析 管控维度 管控要求 本项目情况 符合性 A1 空间布局约束 A1.1禁止开发建设活动的要求 严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 本项目不涉及 符合 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。 本项目不涉及 符合 所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目。 本项目不涉及 符合 城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目。 本项目不涉及 符合 “十四五”期间不再新增燃煤自备电厂。 本项目不涉及 符合 禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 本项目不涉及 符合 A1.2限制开发建设活动的要求 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目属于鼓励类：四十三条，环境保护与资源节约综合利用1、矿山生态环境恢复工程。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。本项目位于中卫市“三线一单”一般管控单元，符合相关要求。 符合 符合 A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求 对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理。 卫宁北山区历史遗留废弃矿山为本项目的治理区域，施工期为1年。施工结束，施工单位自查合格后上报，由领导小组办公室组织技术人员逐块检查验收。 符合 严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。 本项目位于一般管控区，不涉及自然保护地范围。 符合 畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁。 本项目不涉及 符合 产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰。 本项目不涉及 符合 A2 污染物排放管控 A2.1允许排放量要求 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。 本项目不涉及 符合 严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 A2.2现有源提标升级改造 30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业（含自备电厂）以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求。2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值。 本项目不涉及 符合 A3 环境风险防控 A3.1联防联控要求 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。 项目后期长期监管工作明确生态环境、自然资源等部门的工作职责，实行常态化管理；建立生态保护天地一体化监管平台；定期或不定期开展联合执法 符合 A3.2企业环境风险防控要求 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管。 本项目不涉及 符合 A4 资源利用效率要求 A4.1能源利用总量及效率要求 全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准。 本项目不涉及 符合 新建、改建、扩建耗煤项目（除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换。 A4.2水资源利用总量及效率要求 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。 本项目施工期生活用水采用外部拉运的方式或与周边工业园区相关企业沟通协调水源供给。生产水源采用项目区内自然沟道积水或者矿坑水。不会超过地区水资源取用上限或承载能力。 符合 表1-2 本项目与中卫市管控单元符合性分析 管控单元名称 管控要求 本项目情况 符合性 沙坡头区东园镇,迎水桥镇、柔远镇一般管控单元 空间布局约束 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。 本项目为历史遗留废弃矿山生态修复项目，项目主要建设内容包括高边坡治理工程、地形地貌恢复工程、植被恢复工程等，有助于改善区域内生态环境质量，符合相关管控要求。 符合 污染物排放管控 / / / 环境风险防控 / / / 资源开发效率 / / / 综上所述，本项目符合《中卫市“三线一单”编制文本》的要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目区位于沙坡头区卫宁北山东部，南起新建的乌玛高速公路，北至照壁山蒙宁交界；东起卫宁边界，西至广申大道，项目区涉及范围较广，各个治理区分散分布，项目区涉及范围地理坐标：E105.299°~105.438°，N37.592°~37.688°。项目区地处黄河左岸山区，距离黄河不足15km，属于西北生态环境脆弱区，项目区整治地块共分为为18个地块，总治理面积为166.96hm2。 表2-1 各治理区域特性表 治理区编号 矿山属性 治理面积 （hm2） X值 Y值 DK-01 历史遗留废弃矿山 9.7022 4170310.95 35525648.84 DK-02 历史遗留废弃矿山 1.9037 4171279.49 35528697.54 DK-03 历史遗留废弃矿山 5.16 4171983.83 35529697.51 DK-04 历史遗留废弃矿山 0.6492 4170553.02 35529479.11 DK-05 历史遗留废弃矿山 3.1646 4168473.65 35528327.05 DK-06 历史遗留废弃矿山 3.9227 4172918.16 35533618.48 DK-07 历史遗留废弃矿山 36.926 4162060.82 35527108.06 DK-08 历史遗留废弃矿山 3.0177 4161721.99 35528496.87 DK-09 历史遗留废弃矿山 1.3444 4161601.5 35529198.58 DK-10 历史遗留废弃矿山 3.0774 4162023.95 35529548.69 DK-11 历史遗留废弃矿山 7.4498 4161181.12 35529208.72 DK-12 历史遗留废弃矿山 13.5301 4161276.25 35530178.98 DK-13 历史遗留废弃矿山 3.3001 4160382.93 35529960.75 DK-14 历史遗留废弃矿山 41.7006 4160719.13 35530905.92 DK-15 历史遗留废弃矿山 7.2793 4159687.27 35531093.45 DK-16 历史遗留废弃矿山 6.4912 4160276.47 35531511.09 DK-17 历史遗留废弃矿山 5.1994 4160248.41 35531937.58 DK-18 历史遗留废弃矿山 13.1461 4162890.85 35526658.49 合计 166.9645 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目由来 自治区第十三次党代会提出打造绿色生态宝地，指出：要坚持全地域加强生态环境保护、全领域推动绿色发展转型，加快建设人与自然和谐共生的现代化。构建生态保护大格局，建立国土空间规划体系，科学划定和落实“三区三线”，持续开展大规模国土绿化行动，实施水土保持工程，加强荒漠化治理，争创贺兰山、六盘山国家公园，加快完善自然保护地体系，优化生产力布局和国土空间开发新格局。 根据党中央、国家及自治区相关文件精神，为落实打造绿色生态宝地部署和守好“改善生态环境的生命线”，尽快融入黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略任务中，中卫市在“十四五”期间统筹推进山水林田湖草沙综合治理，加快开展北部沙区综合治理、中部荒漠草原生态修复、南部山区水源涵养林建设，持续实施大规模国土绿化行动，努力建设绿色生态屏障。为此，中卫市自然资源局积极部署，认真谋划，充分发挥重点生态修复治理资金职能作用，提高生态修复治理资金预算安排的科学性和精准性，提出该项目。该项目的实施，对推进中卫市生态环境保护具有重要意义。 项目区含有膨润土、铁、磷、铜等多种矿产资源，由于品位和规模的限制，达不到规模矿点要求，仅在褐铁矿化破碎带中存在规模铁钴矿体，为该区域重点开采区。由于矿山开采，留下大面积矿坑和废渣、破碎和裸露的地貌使本就环境脆弱、植被稀少的戈壁荒漠化加剧，影响区域的环境质量。尽管各部门不断加大整治力度，但是由于缺乏系统的符合自然生态规律的技术和经验，也没有形成统一的治理规范和生态修复治理方案，难以形成管护合力，生态问题已严重威胁到区域生态安全，阻碍黄河流域生态保护和高质量发展的进程。 2.项目组成 根据中卫市沙坡头区自然资源局提供的2021年变更调查成果数据，项目区总面积为166.9645hm2，其中：林地面积5.9307hm2，占项目区面积的3.55%；草地面积136.6410hm2，占项目区面积的81.84%；工矿仓储用地面积8.6257hm2，占项目区面积的5.17%；交通运输用地面积1.1418hm2，占项目区面积的0.68%；水域及水利设施用地面积0.3292hm2，占项目区面积的0.20%；其他土地面积14.2961hm2，占项目区面积的8.56%。 根据沙坡头区自然资源局提供的历史遗留废弃矿山图斑，经过踏勘调查，已扣除治理完成区域，经过与《宁夏中卫工业园区总体规划》、大麦地岩画保护区和照壁山铜矿遗址保护区范围以及已批复设施农用地范围套核，按照《环境影响评价技术导则 生态影响（HJ 19-2022）》要求：“应按照避让、减缓、修复和补偿的次序提出生态保护对策措施，所采取的对策措施应有利于保护生物多样性，维持或修复生态系统功能”，确定范围线时将位于红线内部分区域进行扣除，本项目治理区DK-01位于大麦地岩画保护区南侧部分。 根据各治理点的现状情况，对治理点周围损坏土地、压占土地等区域纳入本次整治范围，将可视范围内相关联的治理点进行整合，项目区整治地块为18个，总治理面积为166.96hm2，石方开挖3.12万m3、土方开挖17.02万m3；清运废弃矿渣22.98万m3，采坑回填渣堆50.56万m3；平整土方7.2万m3，平整石渣方75.83万m3；砌筑浆砌石挡墙497m。撒播草籽77.5hm2，种植柠条38.7hm2；种植草覆土11.62万m3，新修5m宽建砂石道路1500m，修建项目标识牌3块，设置12块警示牌、7处防护卡口等。 各个治理区基本情况见表2-2。项目治理区分布卫星图见附图8。 表2-2 各治理区基本信息统计表 编号 面积 （hm2） 存在的生态问题 DK-01 9.7022 边坡缺少防护，容易形成塌方、滑坡等地质灾害；渣堆压占土地，破坏地形地貌。 DK-02 1.9037 废弃矿渣随意堆放，破坏原始地形地貌；无序挖采，致使土地资源破坏。 DK-03 5.16 DK-04 0.6492 DK-05 3.1646 废弃矿渣随意堆放，破坏原始地形地貌；无序挖采，致使土地资源破坏；植被覆盖率过低，使土地沙化、生态环境破坏。 DK-06 3.9227 DK-07 36.926 边坡缺少防护，容易形成塌方、滑坡等地质灾害；废弃矿渣随意堆放，破坏原始地形地貌；无序挖采，致使土地资源破坏。 DK-08 3.0177 废弃矿渣随意堆放，破坏原始地形地貌，致使土地资源破坏。 DK-09 1.3444 废弃矿渣随意堆放，破坏原始地形地貌；无序挖采，致使土地资源破坏；植被覆盖率过低，使土地沙化、生态环境破坏。 DK-10 3.0774 DK-11 7.4498 DK-12 13.5301 DK-13 3.3001 DK-14 41.7006 边坡缺少防护，容易形成塌方、滑坡等地质灾害；废弃矿渣随意堆放，破坏原始地形地貌；无序挖采，致使土地资源破坏。 DK-15 7.2793 DK-16 6.4912 DK-17 5.1994 DK-18 13.1461 废弃矿渣随意堆放，破坏原始地形地貌；无序挖采，致使土地资源破坏。 合计 166.9645 / 项目区各地块现状见图2-2。 DK-01 DK-03 DK-05 DK-06 DK-07 DK-08 DK-09 DK-10 DK-11 DK-12 DK-13 DK-14 DK-15 DK-16 DK-17 DK-18 图2-1 项目区各地块现状图 3.项目主要工程内容 表2-3 本项目主要工程内容一览表 工程类别 工程名称 主要内容 主体工程 总工程量 边坡治理工程 治理边坡分为石质边坡和土质边坡。石质边坡主要治理内容为悬空高边坡削坡、边坡松散危石、渣土清理；对土质陡峭边坡进行削坡处理，防止塌方或滑坡。对陡边坡进行散乱石渣进行清理，石方开挖量2.1238万m3，采用机械开挖；土方开挖量12.4854万m3。 地形地貌恢复工程 包括渣堆清运、采坑回填、土地平整三部分内容。将治理区范围内的弃渣就近运输至采坑内进行回填；对渣堆清运区和采坑回填区进行土地平整，小型渣堆采用就地平整。清运废弃矿渣22.9865万m3，运距0.5km以内；就近采坑回填渣堆49.1832万m3，将矿渣就近填埋在采坑内，推运距离40m以内；对渣堆清理区域或土地损毁区进行土地平整，平整土方量为7.2029万m3，平整石渣方量73.6951万m3。 植被恢复工程 包括就近渣土进行筛分，覆盖治理区表层，因地制宜进行撒播草籽（沙蒿等本土草种）、种植柠条等复绿措施，提高治理区植被覆盖率。对治理后满足绿植的区域采用林草结合的方式进行复绿。其中撒播草籽77.13hm2，撒播标准25kg/hm2，草籽沙蒿、针矛、冰草按照1:1:1配比撒播；灌木种植面积38.71hm2，撒播种植柠条，播种标35kg/hm2；筛分细质土作为种植草覆土，覆土厚度：柠条种植区域为30cm，撒播草籽区域20cm，工程量19.2966万m3。 DK-01（9.70hm2） 边坡削坡治理工程 石方开挖（机械，V-VIII类）3765.9m3 土方开挖（机械，IV类）8787.1m3 地形地貌恢复工程 渣堆清理：推土机推石渣（推运距离10-20m）2851.3m3 推土机推石渣（推运距离20-30m）5702.6m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）19959.1m3 土地平整：推土机推土（IV类土，距离10-20m）4288.2m3 推土机推土（IV类土，距离20-30m）8576.4m3 推土机推土（IV类土，距离30-40m）30017.4m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料5640.0m3 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）2.8hm2 植被养护（养护期2年） DK-02（1.90hm2） 边坡削坡治理工程 土方开挖（机械，IV类）21530.0m3 地形地貌恢复工程 土地平整：推土机推石渣（推运距离10-20m）3375.9m3 推土机推石渣（推运距离20-30m）6751.8m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）23631.3m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料2526.6m3 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）1.3hm2 植被养护（养护期2年） DK-03（5.16hm2） 地形地貌恢复工程 渣堆清理：矿渣清运（运距0-0.5km）26890.0m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）23504.0m3 土地平整：推土机推土（IV类土，距离10-20m）4288.2m3 推土机推土（IV类土，距离20-30m）8576.4m3 推土机推土（IV类土，距离30-40m）30017.4m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料5640.0m3 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）4.4hm2 植被养护（养护期2年） DK-04（0.65hm2） 边坡削坡治理工程 土方开挖（机械，IV 类）5376.0m3 地形地貌恢复工程 土地平整：推土机推土（IV类土，距离20-30m）1581.2m3 推土机推土（IV类土，距离30-40m）6324.8m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料1298.4m3 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）0.6hm2 植被养护（养护期2年） DK-05（3.16hm2） 地形地貌恢复工程 土地平整：推土机推石渣（推运距离10-20m）827.4m3 推土机推石渣（推运距离 20-30m）3309.6m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料2841.8m3 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）1.4hm2 植被养护（养护期2年） DK-06（3.92hm2） 地形地貌恢复工程 渣堆清理：推土机推石渣（推运距离 10-20m）3345.4m3 推土机推石渣（推运距离20-30m）6690.7m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）23417.6m3 土地平整：推土机推石渣（推运距离10-20m）3148.0m3 推土机推石渣（推运距离20-30m）6296.0m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）22036.0m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料9165.6m3 柠条种植（撒播，35kg/公顷）3.1hm2 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）3.1hm2 植被养护（养护期 2 年） DK-07（36.9hm2） 边坡削坡治理工程 土方开挖（机械，IV 类）15376.0m3 地形地貌恢复工程 渣堆清理：矿渣清运（运距0-0.5km）31191.3m3 土地平整：推土机推石渣（推运距离10-20m）7675.3m3 推土机推石渣（推运距离20-30m）15350.5m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）53726.8m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料34260.0m3 柠条种植（撒播，35kg/公顷）11.42hm2 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）11.42hm2 植被养护（养护期2年） DK-08（3.02hm2） 地形地貌恢复工程 渣堆清理：矿渣清运（运距 0-0.5km）15842.9m3 土地平整：推土机推石渣（推运距离 10-20m）3050.0m3 推土机推石渣（推运距离 20-30m）6100.0m3 推土机推石渣（推运距离 30-40m）21350.0m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料6810.0m3 柠条种植（撒播，35kg/公顷）2.3hm2 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）2.3hm2 植被养护（养护期2年） DK-09（1.3444hm2） 地形地貌恢复工程 土地平整：推土机推石渣（推运距离10-20m）1383.1m3 推土机推石渣（推运距离20-30m）2766.2m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）9681.5m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料6810.0m3 柠条种植（撒播，35kg/公顷）2.3hm2 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）2.3hm2 植被养护（养护期2年） DK-10 （3.07 hm2） 地形地貌恢复工程 土地平整：推土机推石渣（推运距离10-20m）6452.8m3 推土机推石渣（推运距离20-30m）12905.6m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）45169.6m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料9180.0m3 柠条种植（撒播，35kg/公顷）3.1hm2 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）3.1hm2 植被养护（养护期2年） DK-11（7.45hm2） 地形地貌恢复工程 渣堆清理：推土机推石渣（推运距离20-30m）4607.4m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）41466.9m3 土地平整：推土机推石渣（推运距离10-20m）5810.5m3 推土机推石渣（推运距离20-30m）11621.0m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）40673.5m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料21810.0m3 柠条种植（撒播，35kg/公顷）7.3hm2 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）7.3hm2 植被养护（养护期2年） DK-12（13.53hm2） 边坡削坡治理工程 土方开挖（机械，IV类）11356.0m3 地形地貌恢复工程 渣堆清理：推土机推石渣（推运距离20-30m）2071.9m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）18647.1m3 土地平整：推土机推石渣（推运距离10-20m）15798.8m3 推土机推石渣（推运距离20-30m）31597.6m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）110591.6m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料31110.0m3 柠条种植（撒播，35kg/公顷）10.4hm2 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）10.4hm2 植被养护（养护期2年）m3 DK-13（3.30hm2） 边坡削坡治理工程 土方开挖（机械，IV类）13853.0m3 地形地貌恢复工程 渣堆清理：推土机推石渣（推运距离20-30m）3263.8m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）29374.2m3 土地平整：推土机推石渣（推运距离10-20m）5990.1m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料5300.0m3 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）2.7hm2 植被养护（养护期2年） DK-14（41.7hm2） 边坡削坡治理 石方开挖（机械，V-VIII类）1863.0m3 土方开挖（机械，IV类）6853.0m3 地形地貌恢复工程 渣堆清理：矿渣清运（运距0-0.5km）64458.0m3 土地平整：推土机推石渣（推运距离20-30m）5316.8m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）47851.2m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料5300.0m3 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）2.7hm2 植被养护（养护期2年） DK-15（7.28hm2） 边坡削坡治理 石方开挖（机械，V-VIII类）6352.0m3 土方开挖（机械，IV类）5408.0m3 地形地貌恢复工程 渣堆清理：矿渣清运（运距0-0.5km）25477.0m3 土地平整：推土机推石渣（推运距离10-20m）7325.3m3 推土机推石渣（推运距离20-30m）14650.6m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）51277.1m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料5300.0m3 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）2.7hm2 植被养护（养护期2年） DK-16（6.49hm2） 边坡治理工程 石方开挖（机械，V-VIII类）3652.0m3 土方开挖（机械，IV类）23235.0m3 地形地貌恢复工程 渣堆清理：矿渣清运（运距0-0.5km）27383.0m3 土地平整：推土机推石渣（推运距离 10-20m）4166.8m3 推土机推石渣（推运距离20-30m）8333.6m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）29167.6m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料5078.8m3 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）2.5hm2 植被养护（养护期2年） DK-17（5.12hm2） 边坡治理工程 石方开挖（机械，V-VIII类）5605.5m3 土方开挖（机械，IV类）13079.5m3 地形地貌恢复工程 渣堆清理：矿渣清运（运距0-0.5km）38623.0m3 土地平整：推土机推石渣（推运距离10-20m）3189.0m3 推土机推石渣（推运距离20-30m）6378.0m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）22323.0m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料5078.8m3 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）2.5hm2 植被养护（养护期2年） DK-18（13.28hm2） 地形地貌恢复工程 渣堆清理：推土机推石渣（推运距离10-20m）51155.0m3 推土机推石渣（推运距离20-30m）102310.0m3 推土机推石渣（推运距离30-40m）153465.0m3 植被恢复工程 种草覆土筛分备料25040.0m3 撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）12.5hm2 植被养护（养护期2年） 辅助工程 标识牌设置工程 在项目区设置标识牌，标识内容主要包括工程名称、工程简介、项目承建单位单位、项目实施单位、生态环境保护标志、自然灾害警示和建碑日期等信息。在容易产生地质灾害的治理点设置警示牌，防止自然灾害导致人身、财产安全。在治理区恢复后设置卡口，防止治理区恢复后再次被盗采开挖。修建项目标识牌3块；在容易发生自然灾害的区域设置警示牌，设置12块；设置防护卡口7处，防止再次发生盗采。 临时工程 施工道路工程 在项目区DK-09~DK-11治理区修建施工道路，工程完工后进行拆除，恢复原始地貌。在DK-09~DK-11片区，新修建砂石道路1500m。路面采用砂砾石路面，砂砾石厚度为20cm，设计道路宽度为5m；施工完毕后对施工道路进行拆除，拆除工程量为1500m3。 临时占地 按照施工组织设计的施工总布置和施工用地规划确定占压范围，本工程涉及施工道路临时占地，占地面积为0.925hm2。工程实施结束后，对临时施工道路进行拆除，恢复原始地形地貌，并撒播草籽进行修复。 公辅工程 供水 项目用水主要为施工期生活用水及施工用水，其中生活用水量为1m3/d，施工用水量较少，生活用水、施工用水都需在工业园区、或者项目区南部村庄取水。运营期用水为种植草籽后浇水，用水消耗量为180m3/hm2。 排水 本项目废水主要为施工期施工废水和施工人员生活污水。施工期生活污水排放量约为0.8m3/d，依托租用的民房所在社区化粪池处理后用于农家堆肥。施工废水集中收集后经沉淀后用于泼洒抑尘，不外排。本项目运营期无废水排放。 供电 工程用电负荷较小，可就近接用附近电网，项目区周边36~110KV高压线东西向架设，在III片区、IV片区周边10KV输电线，且电力骨干基础设施已初具规模，可以满足项目区施工和生活用电的需要。对部分治理区域距离现有电网较远，生产生活用电需从项目区外部引入线路，也可以采用自备柴油发电机供电。 通讯 通讯设施已初步建设完善。信息网络、宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施也在不断完善，信息化和办公自动化正逐步推行。 环保工程 废气治理 施工堆料场等应设在环境敏感点以外的下风向处的空旷地区，既方便生产，又须符合卫生要求。施工便道定应时洒水降尘，运输粉状材料要加以遮盖。 废水治理 施工驻地的生活污水、生活垃圾、粪便等集中处理，不直接排入水体；对施工机械严格进行检查，防止油料泄漏；严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体。 噪声治理 在施工过程中注意机械保养，使机械保持最低声级水平安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间。 固废治理 生活垃圾产生量约为7kg/t，集中收集后交环卫部门统一处理；清运废弃矿渣22.9865万m3，运距0.5km以内全部用于场地平整回填，不外运；种子建材等包装统一收集后交由环卫部门处理 生态保护 在土方开挖回填时避开雨季，雨季来临前将开挖回填、边坡处理完毕；若在雨水地面径流处开挖路基时，及时设置临时修建沉淀池拦截混砂，待径流消失后，及时将沉淀池推平，进行绿化；施工取土时采取平行作业，边开挖、边平整，计划取土，及时恢复，及时进行景观再造。对施工临时用地，先将原表层熟土集中堆放，施工完毕后，再将这些熟土推平，恢复原地表层。 ①边坡治理工程 高陡边坡主要针对部分采矿造成的山体高而陡且质地松散的边坡采用削坡减载的方式进行治理。采用挖掘机将山体陡坡段松散的石块和石渣进行清理，以达到防止边坡落石或滑坡的目的，降低地质灾害发生的概率。坡面削坡后，将开挖的石块和石渣进行清理，填埋在周边采坑内。 对于土质不稳定边坡，削高填低主要针对采坑及地形起伏变化较大的区域采用挖掘机结合推土机推土的措施进行整治，以达到生态恢复，防止地质灾害发生。放缓边坡主要是针对现状高陡坡进行削坡处理，边坡按照1:2坡度放坡，高度大于10m的，采用多级放坡，中间设置马道，宽度为3m。放坡后，坡脚平地挖填方工程后需进行场地平整，使场地整齐美观，即场地的整平、局部的挖高填低、清理残留的岩土体、建筑垃圾、杂物，最后采用机械和人工相结合的方式统一压实。 对陡边坡进行散乱石渣进行清理，石方开挖量约2.1238万m3，采用机械开挖；土方开挖量约12.4854万m3。 ②地形地貌恢复工程 现状为废弃矿渣随意堆放，压占土地，造成土地资源浪费；局部矿坑大而深，且数量较多，形成地形地貌景观破坏、土地资源破坏，有矿山环境安全隐患；部分区域渣堆地形起伏较大，坡度一般为55°以上，且土质松散，不稳定。 本项目地形地貌恢复工程包括渣堆清运、采坑回填、土地平整三部分内容。将治理区范围内的弃渣就近运输至采坑内进行回填；对渣堆清运区和采坑回填区进行土地平整，小型渣堆采用就地平整。本项目清运废弃矿渣22.9865万m3，运距0.5km以内；就近采坑回填渣堆49.1832万m3，将矿渣就近填埋在采坑内，推运距离40m以内；对渣堆清理区域或土地损毁区进行土地平整，平整土方量为7.2029万m3，平整石渣方量73.6951万m3。 ③植被恢复工程 植被恢复工程包括就近渣土进行筛分，覆盖治理区表层，因地制宜进行撒播草籽（沙蒿等本土草种）、种植柠条等复绿措施，提高治理区植被覆盖率。对治理后满足绿植的区域采用林草结合的方式进行复绿。其中撒播草籽77.13hm2，撒播标准25kg/hm2，草籽沙蒿、针矛、冰草按照1:1:1配比撒播；灌木种植面积38.71hm2，撒播种植柠条，播种标准35kg/hm2；筛分细质土作为种植草覆土，覆土厚度：柠条种植区域为30cm，撒播草籽区域20cm，工程量19.2966万m3。 ④施工道路工程 项目区治理区DK-09、DK-10、DK-11和DK-17，四个区块现状道路不具备交通条件，需在治理区及周边修建施工道路，使具备交通条件。在DK-09~DK-11片区,新修建砂石道路1500m。路面采用砂砾石路面，砂砾石厚度为20cm，设计道路宽度为5m；施工完毕后对施工道路进行拆除，拆除工程量为1500m3。 ⑤标识牌及卡口设置工程 在DK-01、DK-07、DK-12附近交通道路周边设置项目区标识牌，注明项目相关信息、自然灾害警示等信息；在项目区DK-01、DK-03、DK-07、DK-11、DK-13、DK-15、DK-17治理区设置卡口，防止修复治理后再次遭到损毁破坏。 表2-4 各个治理区主要工程内容 治理区 高边坡治理工程 地形地貌恢复工程 植被恢复工程 DK-01 边坡削坡治理工程 渣堆清理、土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年） DK-02 边坡削坡治理工程 土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年） DK-03 / 渣堆清理、土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年） DK-04 边坡削坡治理工程 土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年） DK-05 / 土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年） DK-06 / 渣堆清理、土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年）、柠条种植（撒播，35kg/公顷） DK-07 边坡削坡治理工程 渣堆清理、土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年）、柠条种植（撒播，35kg/公顷） DK-08 / 渣堆清理、土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年）、柠条种植（撒播，35kg/公顷） DK-09 / 土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年）、柠条种植（撒播，35kg/公顷） DK-10 / 土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年）、柠条种植（撒播，35kg/公顷） DK-11 / 渣堆清理、土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年）、柠条种植（撒播，35kg/公顷） DK-12 边坡削坡治理工程 渣堆清理、土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年）、柠条种植（撒播，35kg/公顷） DK-13 边坡削坡治理工程 渣堆清理、土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年） DK-14 边坡削坡治理工程 渣堆清理、土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年） DK-15 边坡削坡治理工程 渣堆清理、土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年） DK-16 边坡削坡治理工程 渣堆清理、土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年） DK-17 边坡削坡治理工程 渣堆清理、土地平整 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年） DK-18 / 渣堆清理 种草覆土筛分备料、撒草籽（沙蒿、针矛、冰草，25kg/公顷）、植被养护（养护期 2 年） 5.项目工程量汇总 本项目工程量表详见表2-5。 表2-5 生态修复工程量汇总表 序号 工程名称 内容 工程量 备注 1 边坡治理工程 石方开挖 2.1238万m3 采用机械开挖 2 土方开挖 12.4854万m3 / 3 地形地貌恢复工程 清运废弃矿渣 22.9865万m3 运距0.5km以内 4 采坑回填 49.1832万m3 将矿渣就近填埋在采坑内，推运距离 40m以内 5 平整土方 7.2029万m3 对渣堆清理区域或土地损毁区进行土地平整 6 平整石渣方 73.6951万m3 7 植被恢复工程 撒播草籽 77.13hm2 撒播标准25kg/hm2，草籽沙蒿：针矛：冰草=1:1:1 8 灌木种植 38.71hm2 撒播种植柠条，播种标准35kg/hm2； 9 筛分细质土 19.2966万m3 作为种植覆土，覆土厚度：柠条种植区域为30cm，撒播草籽区域20cm 10 施工道路工程 新建砂石道路 1500m 厚度为20cm，宽度为5m 11 拆除砂石道路 1500m 施工完毕后对施工道路进行拆除 12 标识牌、警示牌和卡口 项目标识牌 3块 / 13 警示牌 12块 易发生自然灾害的区域设置 14 防护卡口 7处 防止再次发生盗采 6.主要材料、机械设备供应条件 表2-6 主要材料汇总表 序号 材料名称 单位 数量 1 土石方 万m3 97.2464 2 草籽（沙蒿、冰草、针矛） kg 1928.25 3 灌木种子（柠条） kg 1354.85 4 砂砾石（铺路） m3 1575 5 标识牌 块 3 6 警示牌 块 12 7 卡口（铁门、围栏、锁具） 套 7 表2-7 主要机械设备汇总表 序号 机械名称 规格 数量 1 单斗挖掘机油动 1m3 18 2 推土机 59kw 18 3 推土机 74kw 18 4 自行式平地机 118kw 18 5 内燃压路机 (6-8t) 18 6 内燃压路机 (12t) 18 7 自卸汽车汽油型 载重量3.5t 18 8 自卸汽车柴油型 载重量5t 18 9 酒水车 (4800L) 10 10 机动翻斗车 / 18 11 双胶轮车 / 18 12 汽车起重机汽油型 5t 18 7.公辅工程 ①施工期临时营地 本项目不设施工营地，项目施工期租用当地民房院落。 ②供水 项目用水主要为施工期生活用水及施工用水，其中生活用水量为1m3/d，施工用水量较少，生活用水、施工用水都需在工业园区、或者项目区南部村庄取水。运营期用水为种植草籽后浇水，用水消耗量为180m3/hm2。 ③排水 生活污水主要为施工人员的洗漱废水，施工人员最大高峰人数为20人，每人每天生活用水量按50L计，则用水量为1m3/d，以水的消耗率为20%计，则生活污水排放量约0.8m3/d，主要污染物为COD、SS、BOD5等，依托周边房屋现有处理设施处理。施工废水主要来自车辆冲洗，参照《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办发[2020]20号）中汽车修理与维护：“采用高压水枪冲洗，轿车用水定额40L/辆·次”计，则本项目洗车水用量为0.72m3/d，本项目在18个治理区中间设置3个8m3沉淀池，洗车废水集中收集经沉淀后用于泼洒抑尘，不外排。 ④施工期供电 工程用电负荷较小，可就近接用附近电网，项目区周边36~110KV高压线东西向架设，在III片区、IV片区周边10KV输电线，且电力骨干基础设施已初具规模，可以满足项目区施工和生活用电的需要。对部分治理区域距离现有电网较远，生产生活用电需从项目区外部引入线路，也可以采用自备柴油发电机供电。 ⑤施工期人员安排及进度安排 施工人员最大高峰人数为20人，食宿租用当地民房院落，项目冬季不施工。2023年6月~2023年8月，完成施工场地渣堆清理、边坡削坡、采坑回填及平整工作；2023年7月~2023年11月，完成绿化区覆土、撒播草籽工作，撒播草籽可选择雨后抢墒种植；2024年2月，项目区标识牌修建； 2024年3月底完成初步验收工作；植被恢复区工程管护期为2年即2024年~2025年。 |
| 总平面及现场布置 | 1.工程布局 根据各治理区域的损毁类型，采取不同的恢复治理措施进行整治。主要分为高边坡治理工程、地形地貌恢复工程、植被恢复工程、施工道路工程以及标识牌及卡口设立。项目治理区分布卫星图见附图8。 DK-01位于大麦地岩画文物保护区南侧，治理面积9.7022hm2，现有渣堆5处，有采坑2个，采矿损毁区高边坡2处。对高边坡进行削坡减载；山体易产生滑塌的松散石块、石渣进行清理；将渣堆矿渣清运回填至采坑内进行平整；对地形地貌损毁区域进行土地平整，筛分细质土作为植草覆土；因项目区位于岩画保护区附近，施工时，需采用防护网遮盖、淋水降尘措施进行防护。DK-01平面布置图见附图9。 DK-02位于照壁山以南，治理面积1.9037hm2，现有渣堆2处，占地面积1701m2，渣堆平均高度为3m以内；采矿地形损毁区总面积6348m2，主要为采矿小型渣堆随意堆放导致，小型采坑布局较多，且分布散乱。DK-02平面布置图见附图10。 DK-03位于照壁山铜矿遗址保护范围西南部，为表面剥离石渣堆积物，粗放的堆放渣堆，导致原始地形地貌遭到严重的破坏、土地损毁严重、植被无法生长，使得项目区生态环境遭到破坏。该区生态恢复工程包括矿渣清运、土地平整和植被恢复。DK-03平面布置图见附图11。 DK-04为表面剥离石渣堆积物，粗放的堆放渣堆，导致原始地形地貌遭到严重的破坏、土地损毁严重、植被无法生长。该区生态恢复工程包括边坡治理、矿渣清运、土地平整和植被恢复。DK-04平面布置图见附图12。 DK-05为表面剥离石渣堆积物，粗放的堆放渣堆，导致原始地形地貌遭到严重的破坏、土地损毁严重、植被无法生长。该区生态恢复工程包括土地平整和植被恢复。DK-05平面布置图见附图13。 DK-06主要为盗采砂石料场遗留废弃堆积矿渣、砂石废料侵占土地，破坏原始地形地貌，导致生态环境遭到破坏。该区生态恢复工程包括渣堆清运工程、土地平整工程和植被恢复工程。DK-06平面布置图见附图14。 DK-07地块为铁矿石采区表面剥离石渣堆积物，闭矿后废渣散乱任意堆放，压占、损毁土地。部分区域形成山体陡立，容易发生崩塌、落石。该区生态恢复工程包括：边坡削坡工程、渣堆清运工程、土地平整工程和植被恢复工程。DK-07平面布置图见附图15。 DK-08主要为盗采砂石料场遗留废弃堆积矿渣、砂石废料侵占土地，破坏原始地形地貌，导致生态环境遭到破坏。该区生态恢复工程包括：渣堆清运工程、土地平整工程和植被恢复工程。DK-08平面布置图见附图16。 DK-09盗采砂石料场遗留废弃堆积矿渣、砂石废料侵占土地，损毁土地面积为1.3444hm2。主要治理内容为土地平整工程和植被恢复工程。DK-09平面布置图见附图17。 DK-10为表面剥离石渣堆积物，粗放的堆放渣堆，导致原始地形地貌遭到严重的破坏、土地损毁严重、植被无法生长，使得项目区生态环境遭到破坏。主要治理内容为土地平整和植被恢复。DK-10平面布置图见附图18。 DK-11开采石料表层剥离物及质地较差的石块随意堆放，导致原始地形地貌遭到严重的破坏。主要治理内容为地形地貌恢复（渣堆清理、土地平整）和植被恢复工程。DK-11平面布置图见附图19。 DK-12位于规划养殖园区东侧，治理面积13.5301hm2，现有渣堆2处，有采坑1个，采矿损毁区高边坡2处。主要治理内容为高边坡进行削坡减载；山体易产生滑塌的松散石块、石渣进行清理；将渣堆矿渣清运回填至采坑内进行平整；对地形地貌损毁区域进行土地平整，筛分细质土作为植草覆土；因项目区位于岩画保护区附近，施工时，需采用防护网遮盖、淋水降尘措施进行防护。DK-12平面布置图见附图20。 DK-13位于乌玛高速公路北侧，为开挖砂石造成原始山体边坡破坏，稳定性较差，容易发生山体滑坡地质灾害。坡脚矿渣堆放散乱，导致植被稀疏，破坏生态环境。主要治理内容为边坡治理、地形地貌恢复（渣堆清运、土地平整）和植被恢复工程。DK-13平面布置图见附图21。 DK-14损毁区域较大，但损毁点小而多。主要治理内容为将高陡边坡易产生落石、滑坡的松散石块、石渣进行清理；将渣堆矿渣清运回填至采坑内进行平整；对南北部两处渣堆进行土地平整，筛分细质土作为植草覆土；对适用于种植植被的区域进行植被恢复。DK-14平面布置图见附图22。 DK-15位于乌玛高速北侧，为开挖砂石造成原始山体边坡破坏，稳定性较差，容易发生山体滑坡地质灾害。坡脚矿渣堆放散乱，导致植被稀疏，破坏生态环境。主要治理内容为边坡治理、地形地貌恢复（渣堆清运、土地平整）和植被恢复工程。DK-15平面布置图见附图23。 DK-16位于新华实业西北部2km处，喇嘛坟山西侧，为开挖砂石造成原始山体边坡破坏，稳定性较差，容易发生山体滑坡地质灾害。坡脚矿渣堆放散乱，导致植被稀疏，破坏生态环境。主要治理内容为边坡治理、地形地貌恢复（渣堆清运、土地平整）和植被恢复工程。DK-16平面布置图见附图24。 DK-17位于新华实业公司北部700m处，镇照路西侧。为狭长地形。北部和南部为采矿剥离废弃渣形成的渣堆堆放，北部为采石料形成的地形地貌破坏。中部为采石料造成山体破坏，形成高陡边坡，易发生落石、塌方等自然灾害。主要治理内容为中部高陡边坡易产生落石、滑坡的松散石块、石渣进行清理；将渣堆矿渣清运回填至采坑内进行平整；对南北部两处渣堆进行土地平整，筛分细质土作为植草覆土；对适用于种植植被的区域进行植被恢复。DK-18平面布置图见附图25。 DK-18位于西云大道东侧，DK-07北侧，治理面积13.2795hm2，南部和北部各有1处渣堆，中部有采坑1处。本次设计将渣堆推运至采坑内，进行土地平整，植被恢复。DK-18平面布置图见附图26。 2.临时占地 本项目不设置施工营地，施工人员租用周边居民房，施工有关设施和机械停放场地可布置在工程区的空地上。 3.文明施工管理 ①工程开工的同时，组建由项目经理直接领导的抓安全生产、文明施工管理和监督机构，负责组织和监督本工程文明施工措施的落实。对现场文明施工的直接管理，负责监督检查。安全员同时兼文明施工监督员，负责施工班组的文明施工监督。 ②按施工区平面布置实施布置管理，使施工现场处于整齐有序的状态。 ③合理安排施工顺序，避免工序相互干扰。 ④各项施工生产活动严格按照有关的规程规范作业，杜绝野蛮施工和盲目施工。 ⑤施工现场所有施工管理人员必须佩戴证明其身份的标识牌，标识牌应标明姓名、职务、身份编号。重要施工场地应设有操作规程、值班制度和安全标志。 ⑥值班人员按时交接班，认真做好施工记录，不得与闲散人员玩耍。 ⑦值班人员遇到管理、监理检查工作时，应主动介绍情况。 ⑧主要施工干道应经常保养维护，为文明施工创造必要的条件。机械设备严禁乱停乱放，必须在指定的地点有序停放，保证施工场内外道路畅通，并对车辆设备经常冲洗擦试，确保车容车貌整洁。 ⑨项目部对自检和监理单位组织的检查中查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工中薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工不断优化和提高。 ⑩工程完工后，按要求及时拆除工地所有临时设施，并将工地周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。 |
| 施工方案 | 1.总体部署 项目区整治地块为18个，总治理面积为166.96hm2，石方开挖3.12万m3、土方开挖17.02万m3；清运废弃矿渣22.98万m3，采坑回填渣堆50.56万m3；平整土方7.2万m3，平整石渣方75.83万m3；砌筑浆砌石挡墙497m。撒播草籽77.5hm2，种植柠条38.7hm2；种植草覆土11.62万m3，新修5m宽建砂石道路1500m，修建项目标识牌3块，设置12块警示牌、7处防护卡口等。 2.施工工艺 图2-2 施工工艺流程图 3.建设标准 ①高边坡治理工程 硬质石质边坡对周边散乱、落石进行清理即可；砂石风化岩质边坡根据实地情况，边坡不陡于1：1进行削坡；土质边坡采用削坡减载的方式进行治理，削坡坡度为1:2，由于项目区土质边坡整体不高，采用一级坡即可。 ②地形地貌恢复工程 主要参考技术标准有《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》、《砂石行业绿色矿山建设规范》、《宁夏矿山生态修复技术应用指南》、《矿山生态环境恢复治理技术规范（试行）》、《国土空间生态修复技术》等。土地平整遵循“小坡整平，大坡随势”和“地块内土石方平衡”的原则，满足地形地貌与周边相互协调，达到防止水土流失即可。 ③植被恢复工程 植物种植品种应适宜当地生长条件，根据现场调查，本次种植草种选择适宜项目区生长的柠条、沙蒿等，种子采用撒播方式种植，播种标准根据项目区各治理片区的土壤质地和自然条件确定，在30~45kg/hm2之间。 ④施工道路标准 根据《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）的要求，为方便后期管理和工程施工，项目区根据地形及规划布局情况，合理布局田间道路。施工道路与项目区外公路、居民点的现有道路等保持良好的衔接，以满足施工期和管护期交通运输条件。 修建施工道路路面宽为5m，路基宽为6m，为原始地面进行开槽碾压，路面采用20cm厚砂砾石，砂砾石来源于项目区矿渣。田间道路纵坡宜根据地形条件合理确定，最大纵坡不超过10%。 ⑤标识牌及卡口设立 项目完工后，在靠近主要交通干道的区域设置标识牌，应注明工程治理的范围及措施以及注意事项。必要时应树立警示牌，上面注明“落石危险，请勿靠近”等警示标语。 卡口包括防护网、铁门、安全锁等部件，布置在进入治理区交通要道处，每个治理区只设置一处进出口，将其他出入口进行封堵，防止发生再次盗采损毁的现象。 4.施工时序 2023年3月底，完成设计文件编制及批复下达，并组织开展施工招标工作； 2023年4月初，确定施工企业，施工单位进场，完成“三通一平”，搭建临时设施等； 2023年6月~2023年8月，完成施工场地渣堆清理、边坡削坡、采坑回填及平整工作； 2023年7月~2023年11月，完成绿化区覆土、撒播草籽工作，撒播草籽可选择雨后抢墒种植； 2024年2月，项目区标识牌修建； 2024年3月底完成初步验收工作； 植被恢复区工程管护期为2年，2024年~2025年； 项目终验时间根据自治区自然资源厅统筹安排确定。 表2-8 项目施工进度计划表 工程内容 施工进度计划 第一年 第二年 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 项目前期审批工作 现场三通一平、临时设施工程建设 边坡治理 土地平整及采坑回填等渣堆回填及筛分覆土 施工道路及撒播草籽 项目初验 项目终验 根据安排确定 5.土石方平衡表 表2-9 项目土石方平衡表 治理区 挖方量 填方量 净方量 备注 DK-01 71395.67 71395.67 0 筛分细土5640m3用作植被覆土，余土采用推土机就地进行平整 DK-02 33759.22 33759.22 0 余土用作高边坡培土修坡 DK-03 71637.71 71637.71 0 项目堆渣堆积就地平整 DK-04 7906.31 7906.31 0 余土量较少，用作土地平整 DK-05 4136.84 4136.84 0 余土量较少，用作土地平整 DK-06 62628.95 62628.95 0 筛分细土9166m3用作植被覆土，余土采用推土机就地进行平整 DK-07 123919.12 123919.12 0 筛分细土34260m3用作植被覆土 DK-08 34772.89 34772.89 0 筛分细土4540m3用作植被覆土 DK-09 16202.21 16202.21 0 筛分细土3780m3用作植被覆土 DK-10 66627.40 66627.40 0 筛分细土9180m3用作植被覆土，余土采用推土机就地进行平整 DK-11 61595.21 61595.21 0 筛分细土21810m3用作植被覆土 DK-12 157988 157988 0 筛分细土21810m3用作植被覆土 DK-13 59901.45 59901.45 0 筛分细土5300m3用作植被覆土，余土采用推土机就地进行平整 DK-14 53168 53168 0 筛分细土6582m3用作植被覆土 DK-15 73253 73253 0 筛分细土8120m3用作植被覆土 DK-16 41681.46 41681.46 0 筛分细土5079m3用作植被覆土 DK-17 31890.91 31890.91 0 筛分细土5632m3用作植被覆土 DK-18 / / / 周边为沙地，将渣堆回填 的同时将地面进行平整，不再单独进行土地平整；筛分细土25040m3用作植被覆土 总计 972464.35 972464.35 0 / 项目各个治理区矿渣、余土全部用于回填本治理区场地平整，土石方平衡，无弃土外运。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.大气环境 本项目位于中卫市沙坡头区，项目区域环境空气质量现状数据引用《2021年宁夏回族自治区生态环境状况公报》中沙坡头区环境空气质量监测数据（扣除沙尘实况数据）进行评价。项目所在区域环境空气质量达标情况见表3-1。 表3-1 2021年沙坡头区环境空气质量监测结果统计表 单位：ug/m3 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准（ug/m3） 占标率（%） 超标倍数（倍） SO2 年平均浓度 11 60 18.3 / NO2 年平均浓度 26 40 65 / PM10 年平均浓度 65 70 92.9 / PM2.5 年平均浓度 27 35 77.1 / CO 24小时平均第95百分位数 0.6mg/m3 4mg/m3 15 / 根据《2021年宁夏生态环境质量报告》公开的区域环境空气质量数据（扣除沙尘实况数据），本项目所在区域CO、O3的相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度，PM2.5、PM10、NO2、SO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其标准修改单（生态环境公告2018年第29号）中二级标准标准要求。 2.地表水环境 本项目为历史遗留废弃矿山生态修复项目，项目施工期施工人员生活污水依托租用农户用房化粪池处理后用于农田施肥；设备和车辆冲洗废水经临时沉淀池沉淀后用于施工现场洒水抑尘，本项目施工期无外排废水。本项目运营期前期（45天-2年）仅需对种植植被进行水分管理，植被恢复2年后植被生长稳定，无需过多人工干预，运营期无外排废水。本项目施工期和运营期均无外排废水，因此本次评价仅对项目区域的地表水环境进行简单介绍。项目治理区DK-18西侧400m石墩水沟目前干涸，并且根据现场调查，本项目周边区域亦无其他常年地表径流水体，周边区域涉及的其他少量季节性小冲沟，平时干涸无水，只有雨季或洪水流经时产生短时径流，径流时泥沙含量较大。 本项目所在地最近的地表水体为黄河，距离9km，引用《2021年宁夏生态环境质量状况报告》黄河中卫下河沿断面（甘肃一宁夏省界）的监测数据来评价本项目所在区域的地表水环境质量，2021年黄河中卫下河沿断面的水质达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质。 3.地下水环境质量 境内地下水资源按含水层性质分：有孔隙水和裂隙水；按埋藏条件分：包气带水、潜水和承压水。山区地下水资源主要靠大气降水补给，地下水资源贫乏。 本项目主要对废弃矿山进行生态修复，项目主要建设内容包括高边坡治理工程、地形地貌恢复工程、植被恢复工程等，施工期及运营期不存在地下水的污染途径，按照指南要求，不进行地下水的现状调查。 4.声环境 根据实地调查，本项目各治理区周边50m范围内均为荒山，无声环境敏感目标，因此，不再开展声环境质量现状调查。 5.土壤环境质量 沙坡头区有灌淤土、潮土、灰钙土、新积土、风沙土、黑垆土、黄绵土七个土类。而耕地土壤主要为灌淤土和灰钙土，其次是新积土、潮土和风沙土。共有7个土类，15个土壤亚类，23个土属，62个土种。其中：灰钙土面积最大，占土壤总面积的52.7%，主要分布在香山、南山台子、照壁山等地区；灌淤土占土壤总面积的4.8%，主要分布在引黄灌区，是灌区主要的农业土壤；潮土面积为占土壤总面积的1.2%，主要分布在北干渠两侧、黄河两岸的河滩和灌区的湖泊边缘；风沙土面积占土壤总面积的19.2%，主要分布在北部沙漠及南山台子地区。 本项目主要对废弃矿山进行生态修复，项目主要建设内容包括高边坡治理工程、地形地貌恢复工程、植被恢复工程等，施工期及运营期不存在土壤的污染途径，按照指南要求，不进行土壤的现状调查。 6.生态环境 ①地形地貌 沙坡头区地处内蒙古高原和黄土高原过渡带，地形由西向东、由南向北倾斜，境内海拔高度在1100m-2955m之间。南、西、北三面环山，黄河由西而东穿过，地势南北两侧低而中间高。地貌类型从北到南依次为腾格里沙漠、黄河冲积平原、低山丘陵，主要有黄河冲积平原、台地、沙漠、山地和丘陵五大地貌单元，呈现“两山一漠夹一河，空间高度不平衡”的地貌特征。 图3-1 矿区地形地貌 ②气象条件 沙坡头区深居内陆，远离海洋，处于温带干旱气候区，具有典型的大陆性季风气候和沙漠气候的特点。年均降水量180-367mm，属典型的中温带大陆性季风气候。春季寒冷干燥，风沙猛烈，夏季干旱炎热，昼夜温差大，秋季微寒，温度适中冬冷。年平均气温8.8℃，年降水量179.6毫米，年蒸发量为1829.6毫米，为降水量的10.2倍。降水量主要集中在6~8月，占全年降水量的60%。全年无霜期平均167天，全年日照时数2870小时。 ③植被类型 自然植被主要有南部山区南山台子高阶地的荒漠草原植被、北部沙漠地带的沙生植被、引黄灌区的草甸植被、低洼盐碱地生长的盐生植被和长期积水的沼泽植被等5个主要类型。 地带性自然植被为温带荒漠区的卫宁北山红砂、珍珠草原化植被；温带草原区的宁中、宁北荒漠草原及宁夏平原引黄灌区栽培植被。其中：温带荒漠区的卫宁北山红砂、珍珠草原化植被，主要植被为红砂荒漠，分布在北部的迎水桥至照壁山一线；宁中、宁北荒漠草原主要植被为：短花针茅、旱生小灌木、小半灌木草原，粗隐子草、旱生，分布在南山台子高阶地段；绣线菊与短花针茅、刺旋花草原群落，分布于香山周围；盐生植被和长期积水的沼泽植被，分布于引黄灌区。栽培植被为杨树为主的农田防护林、成片林和零星用材林以及枣、苹果、梨、杏等，主要分布于引黄灌区。以沙枣、杨树、花棒、黄柳为主的防风固沙林，主要分布于北干渠以北及北部沙荒边缘。 图3-2 矿区周边植被 7.土地利用类型 根据中卫市沙坡头区自然资源局提供的2021年变更调查成果数据，项目区总面积为166.9645hm2，其中：林地面积5.9307hm2，占项目区面积的3.55%；草地面积136.6410hm2，占项目区面积的81.84%；工矿仓储用地面积8.6257hm2，占项目区面积的5.17%；交通运输用地面积1.1418hm2，占项目区面积的0.68%；水域及水利设施用地面积0.3292hm2，占项目区面积的0.20%；其他土地面积14.2961hm2，占项目区面积的8.56%。 表3-2 项目区土地利用现状表（2021年） 地类名称 权属/面积 小计 一级地类 二级地类 新北山区 镇罗镇山区 面积 比例 林地(03) 灌木林地(0305) 5.7512 0.1795 5.9307 3.55% 小计 5.7512 0.1795 5.9307 3.55% 草地(04) 天然牧草地(0401) 131.5707 / 131.5707 78.80% 其他草地(0404) 5.0703 / 5.0703 3.04% 小计 136.641 0 136.641 81.84% 工矿仓储用地 (06) 采矿用地(0602) 8.6257 / 8.6257 5.17% 小计 8.6257 0 8.6257 5.17% 交通运输用地 (10) 公路用地(1003) 0.3967 / 0.3967 0.24% 农村道路(1006) 0.7451 / 0.7451 0.45% 小计 1.1418 0 1.1418 0.68% 水域及水利设施 用地(11) 坑塘水面(1104) 0.3292 / 0.3292 0.20% 小计 0.3292 0 0.3292 0.20% 其他土地(12) 沙地(1205) 0.2266 / 0.2266 0.14% 裸土地(1206) 9.1508 / 9.1508 5.48% 裸岩石砾地(1207) 1.1755 3.7432 4.9187 2.95% 小计 10.5529 3.7432 14.2961 8.56% 合计 163.0418 3.9227 166.9645 100.00% 表3-3 项目治理区土地利用现状表 治理区 地类编码 地类名称 所属山区 面积（hm2） DK-01 0401 天然牧草地 新北山区 9.6715 1206 裸土地 新北山区 0.0307 DK-02 1206 裸土地 新北山区 0.7282 1207 裸岩石砾地 新北山区 1.1755 DK-03 0305 灌木林地 新北山区 0.0177 1006 农村道路 新北山区 0.0918 1206 裸土地 新北山区 5.0505 DK-04 1206 裸土地 新北山区 0.6178 1006 农村道路 新北山区 0.0314 DK-05 1206 裸土地 新北山区 2.1115 1006 农村道路 新北山区 1.0531 DK-06 0305 灌木林地 镇罗镇山区 0.1795 1207 裸岩石砾地 镇罗镇山区 3.7432 DK-07 0305 灌木林地 新北山区 5.7335 1206 裸土地 新北山区 0.6121 1006 农村道路 新北山区 0.1083 1205 沙地 新北山区 0.2250 0401 天然牧草地 新北山区 30.2471 DK-08 0602 采矿用地 新北山区 0.6091 1006 农村道路 新北山区 0.0602 0401 天然牧草地 新北山区 2.3484 DK-09 0401 天然牧草地 新北山区 1.3444 DK-10 0401 天然牧草地 新北山区 3.0774 DK-11 0401 天然牧草地 新北山区 7.4498 DK-12 0401 天然牧草地 新北山区 10.3427 0602 采矿用地 新北山区 2.6380 1006 农村道路 新北山区 0.2186 1104 坑塘水面 新北山区 0.3292 1205 沙地 新北山区 0.0016 DK-13 0401 天然牧草地 新北山区 3.2994 1006 农村道路 新北山区 0.0007 DK-14 1006 农村道路 新北山区 41.4665 0401 天然牧草地 新北山区 0.2341 DK-15 0602 采矿用地 新北山区 5.3786 1003 公路用地 新北山区 0.3955 0401 天然牧草地 新北山区 1.5053 DK-16 0401 天然牧草地 新北山区 6.4912 DK-17 0401 天然牧草地 新北山区 5.1994 DK-18 0401 天然牧草地 新北山区 8.0744 0404 其他草地 新北山区 5.0703 1003 公路用地 新北山区 0.0013 合计 166.9645 项目实施后，撒播草籽面积为77.5hm2，现状地类为天然牧草地和其他草地；种植柠条面积38.7hm2，现状地类为灌木林地。故项目实施后土地利用结构不发生变化。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 项目属于历史遗留废弃矿山，原矿山开采属于私采行为未开展环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等环保手续。 目前，虽然开采活动已经全部停止，但大量遗留采坑未及时回填治理、遗留废弃渣堆随意堆放，造成采砂坑地貌破碎，地表植被退化严重，土地利用价值丧失，土地沙化、水土流失加剧，与周边环境极不协调，严重威胁着周边人民群众的生命财产安全、制约着周边经济高质量发展。 整改措施：本项目为历史遗留废弃矿山生态修复项目，项目主要建设内容包括高边坡治理工程、地形地貌恢复工程、植被恢复工程等，对沙坡头区涩井沟历史遗留矿山进行生态修复。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于沙坡头区卫宁北山东部，地理坐标为：E105.299~105.438，N37.592~37.688。根据现场调查，本项目修复治理区除DK-01、DK-03涉及位于建设控制地带内，其余16个治理区厂界外500m范围内无自然环境保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目除DK-01、DK-03，其余16个治理区环境保护目标为占地区生态环境。 DK-01位于北山二人山区域，大麦地岩画保护区南侧，属历史遗留急需治理的矿山，采矿区为露天采矿，停止开采后，矿渣随意堆放，山体坡度陡峭。根据现场踏勘划定的项目范围线与大麦地岩画保护区范围进行套核，部分区域位于红线内，确定范围线时将该部分进行扣除；位于建设控制地带内的，严格按照自治区文物保护相关部门出具意见实施。 图3-3 DK-01治理区与文物保护区位置关系图 图3-4 DK-03治理区与文物保护区位置关系图 DK-03位于照壁山铜矿遗址保护范围西南部，为表面剥离石渣堆积物，粗放的堆放渣堆，导致原始地形地貌遭到严重的破坏、土地损毁严重、植被无法生长，使得项目区生态环境遭到破坏，与周围环境形成强烈的反差，极不协调。该区域北侧位于照壁山铜矿遗址保护范围内，本次将范围内面积扣除，位于文物保护区建设控制地带内的，严格按照文物保护相关部门出具意见实施。 项目区DK-01位于大麦地岩画保护区南侧、DK-03位于照壁山铜矿遗址保护区，根据中卫市旅游和文化体育广电局提供的《关于涩井沟历史遗留废弃矿山生态修复项目的文物核查情况的函》，经项目区范围线与文物保护区范围套核，项目区治理边界线距离文物保护区100m，处于建设控制地带，针对项目建设，中卫市旅游和文化体育广电局经请示自治区文物局特提出如下意见：一是将涉及到文物保护单位的设计方案提交该局，由该局对项目涉及到的文物保护单位编制文物保护方案，上报自治区文物局审核批准后实施；二是工程施工过程中如果发现各类文物遗迹，应按照法律法规规定，保护好现场并立即通知文物部门予以解决 DK-01、DK-03应严格按照文物保护相关部门出具意见实施，项目实施后有利于矿山现状生态改善，符合《环境影响评价技术导则 生态影响（HJ 19-2022）》要求：“应按照避让、减缓、修复和补偿的次序提出生态保护对策措施，所采取的对策措施应有利于保护生物多样性，维持或修复生态系统功能”。 |
| 评价 标准 | 根据国家有关环境功能的分类、执行标准和方法，本评价执行如下标准： 1.地表水环境质量标准 本项目所在地最近的地表水体为黄河，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准。 表3-4 《地表水环境质量标准》节选 单位：mg/L（pH无量纲） 序号 污染物名称 标准值Ⅱ类 1 水温 周平均温升≤1，周平均温降≤2 2 pH值 6～9 3 DO ≥6 4 高锰酸盐指数 ≤4 5 COD ≤15 6 BOD5 ≤3 7 氨氮 ≤0.5 8 石油类 ≤0.05 9 硫化物 ≤0.1 10 氟化物 ≤1.0 11 挥发酚 ≤0.002 12 氰化物 ≤0.2 13 六价铬 ≤0.05 14 砷 ≤0.05 15 汞 ≤0.00005 16 铜 ≤1.0 17 铅 ≤0.01 18 锌 ≤1.0 19 镉 ≤0.005 20 总磷 ≤0.1 2.大气环境质量标准 项目拟建地属于环境空气质量功能二类地区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 表3-5 项目环境空气质量标准 污染物名称 标准值 依据 年平均 24 小时平均 1小时 平均 单位 SO2 60 150 500 μg/m³ 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单 NO2 40 80 200 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / O3 / 160(日最大8小时平均） 200 CO / 4 10 mg/m³ 3.声环境质量标准 项目区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 表3-6 项目声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 污染物排放执行以下标准： 4.大气污染物排放标准 项目区域执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准见下表。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 5.水污染物排放标准 项目施工期无生产废水外排，运输车辆冲洗废水经配套沉淀池处理后循环使用，不外排；本项目不设施工营地，项目租用当地居民房，生活污水依托租用的民房所在地化粪池处理后用于农家堆肥，不外排。 6.厂界噪声标准 项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，运营期无噪声污染源。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 7.固体废弃物 本项目产生的一般工业固体废物生活垃圾及一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）中的相关要求。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.施工期工艺流程 图4-1 施工期工艺流程及产污环节图 ①边坡治理工程 高陡边坡主要针对部分采矿造成的山体高而陡且质地松散的边坡采用削坡减载的方式进行治理。采用挖掘机结合推土机推土的措施进行整治，以达到生态恢复，防止地质灾害发生。 产污环节：削坡、推土扬尘G1；挖掘机推土机等设备噪声N1。 ②渣堆清运工程 本次治理对该区域进行土地平整，主要措施为将现有的渣堆就地填埋在采坑内，若有富余则就地平整。 产污环节：填埋、平整土地扬尘G2；挖掘机推土机等设备噪声N2。 ③土地平整工程 图4-2 土地平整挖填位置示意图 土地平整工程按照边坡削坡治理、渣堆清运后的地形作为基础，把需要平整的区域划分为若干个地块，设计高程并进行挖填方。 产污环节：挖填方扬尘G3；挖掘机推土机等设备噪声N3。 ④生态复绿工程 筛分及覆土工程 在各治理区回填整治过程中，对现状表土进行剥离、对石渣进行筛分，混合后作为植草覆土。根据土地复垦相关技术标准，项目实施后林地覆土厚度不小于30cm，草地覆土厚度不低于20cm。 产污环节：筛分混合覆土扬尘G4；挖掘机推土机等设备噪声N4。 绿植工程 对治理后满足绿植的区域因地制宜，采用林草结合的方式进行生态复绿。草籽撒播应在雨季抢墒撒播，种草籽之前先把土壤翻耕松软，根据栽培环境筛分出部分细土作为覆土，草籽种子种入后进行覆盖。项目区草籽选用适宜当地生长的草本植物沙蒿、针矛、冰草按照1:1:1混合后进行撒播，撒播后进行翻盖，撒播草籽量为25kg/hm2。灌木种植柠条，根据沙坡头区林草站在北山种植柠条经验，本次项目区种植柠条时，和草籽混合后进行撒播，柠条种子撒播标准35kg/hm2，撒播后进行翻盖。 产污环节：混合种子、撒播、覆土、翻盖扬尘G5；种子包装固废S1。 养护工程 在植物种植以后，应及时进行洒水，保证种子的发芽和成活率，以确保恢复目标的早期实现而进行的管理。在这期间对水分的要求相对较高，前期持续养护时间为45天左右，在雨季到来之前基本形成植被覆盖，以后人工养护用水量明显减少。为了给植被的健康成长提供养分，迅速形成植被覆盖，人工施肥就成为植被恢复初期必须的环节。合理的施肥措施有助于改善土壤性状，一般施肥以氮肥为主，辅以磷肥和钾肥，最好是施用有机肥。 产污环节：洒水车运输扬尘、尾气G6，施肥扬尘或农家肥臭气G7；洒水噪声N5；肥料包装固废S2。 ⑤施工道路工程 DK-09、DK-10和DK-11无交通道路，无法施工，临时铺设施工道路通往现有的水泥路，施工道路采用原土地进行压实，铺设20cm砂砾石即可。根据项目区实际条件，路面宽5m，路基宽6m，铺设砂砾石宽度为5m。在施工结束后，将铺设的砂砾石进行清除，恢复原始地形地貌，并采用撒播草籽的方式进行绿植恢复。 产污环节：铺设砂石扬尘G8；砂石碰撞噪声N6。 ⑥标识牌设置工程 标志碑由基座与碑体组成，其中基座为混凝土或浆砌石，长2.50m，宽0.8m，高0.60m；碑体采用浆砌砖结构，墙体表面贴瓷砖，标识牌长2m，厚0.30m，高1.80m。基座埋设于地面以下0.4m。 产污环节：埋设基座扬尘G9；施工设备噪声N7；瓷砖包装以及建筑固废S3。 2.施工期环境空气影响分析 ①施工现场扬尘 本工程施工扬尘主要来自削坡、推土扬尘G1；填埋、平整土地扬尘G2；挖填方扬尘G3；筛分混合覆土扬尘G4；混合种子、撒播、覆土、翻盖扬尘G5；洒水车运输扬尘、尾气G6；施肥扬尘或农家肥臭气G7；铺设砂石扬尘G8；埋设基座扬尘G9。 施工现场因土石方挖填倒运、粉状物料堆放等活动产生的施工扬尘颗粒物在50m范围内浓度远高于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点：1.0mg/m3），但是随着距施工现场距离的增加，同时对施工场地洒水降尘、篷布遮挡等措施的更进，大气环境中颗粒物浓度逐渐降低，至150m以外将不会造成明显影响； ②施工作业机械尾气 本项目施工期施工机械主要有挖掘机、推土机、柴油动力机械等燃油机械，其排放的污染物主要有CO、NOx、碳氢化合物；参考其他类似工程施工现场监测结果，在距离现场50m处，空气环境中CO、NOx1小时平均浓度分别为0.20mg/m3和0.13mg/m3；24小时平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，施工机械尾气对评价范围内大气环境不利影响较小。 3.施工期地表水影响分析 本项目施工期废水主要包括施工人员日常产生的生活污水和施工过程中产生的施工废水。 生活污水 本项目不设施工营地，项目租用当地民房院落，生活污水主要为施工人员的洗漱废水，施工人员最大高峰人数为20人，每人每天生活用水量按50L计，则用水量为1m3/d，以水的消耗率为20%计，则生活污水排放量约0.8m3/d，主要污染物为COD、SS、BOD5等，依托周边房屋现有处理设施处理。 施工废水 施工生产废水主要是设备和车辆冲洗废水。设备和车辆冲洗废水产生的废水具有悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放等特点，每次冲洗产生的污水约0.5m3，其主要污染物为SS，浓度可达到2000～4000mg/L。施工废水产生量较少，可设一临时沉淀池，沉淀后用于项目区洒水降尘。 4.施工期土壤影响分析 本项目恢复原始地形，恢复植被，从源头上消除安全隐患，能有效消除对周边造成的危险隐患。修复因采矿活动而被挖损或压占的土地资源，通过覆土、绿化等措施增加草地土地资源，显著增加植被覆盖率，强化植被固沙护土能力，使土地资源恢复其利用价值，为实现当地经济的可持续发展，构建和谐社会奠定良好的基础。 5.施工期噪声环境影响分析 ①噪声污染源统计分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料主要施工机械的噪声状况列于下表： 表4-1 施工机械设备噪声 施工设备名称 声功率级dB（A） 挖掘机 96 推土机 95 起重机 103 卡车 85 由上表可以看出现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 ②噪声影响预测分析 施工噪声对周围地区声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 表4-3 建筑施工场界环境噪声排放限值（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 预测模式： Ⅰ基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 Ⅱ噪声源至某一预测点的计算公式 Lp=L0×Lp=L0-20×lg()-α×(r-r0) 式中：Lp——距离基准声源r米处的声压级，dB(A)； L0——距离声源为r0米处的声压级，dB(A)； α——衰减常数dB(A)/m； r——预测点距声源的距离，m。 由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况。 表4-4 挖掘机在不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 序号 设备名称 声功率级 不同距离处的噪声值 5m 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 1 推土机 95 81 75 69 63 59 57 55 51 49 3 挖掘机 96 82 76 70 64 60 58 56 52 50 4 卡车 85 71 65 59 53 49 47 45 41 39 7 起重机 103 89 83 77 71 67 65 63 59 57 预测结果和分析 由表4-4的预测结果可以看出，昼间施工机械在距离施工边界20m范围内施工，边界噪声将超标；建设单位通过合理安排施工机械设备的位置，将固定式高噪声设备设置在操作间内，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等措施，可保证项目施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。本项目施工场地附近200m范围内均无居民居住，施工噪声对村庄空气环境影响较小。 5.施工期固体废物环境影响分析 本工程施工期的固体废弃物主要来源为种子包装固废S1、肥料包装固废S2、瓷砖包装以及建筑固废S3。 根据本工程土石方平衡表可知，本项目开挖土方全部回填用于土地平整，无弃土外运。包装固废以及建筑固废统一收集由车拉运至环卫部门集中处置。因此，本项目施工期固体废物得到妥善的处理处置，对环境的影响较小。 本项目施工人员最大高峰人数为20人，生活垃圾量按0.35kg/人·d计， 生活垃圾产生量为7kg/d，产生的生活垃圾由建设单位现场集中收集后送至临近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门清运处置。 6.施工期生态环境影响分析 ①水土流失影响分析 本项目建设期间将对地表土体产生扰动，施工过程将新增土壤侵蚀量。工程完工和生态恢复后，其水土流失程度可大为减少，从而取得良好的环境效益。土壤流失主要发生在施工阶段，当地表植被破坏后，表层土壤裸露，在降雨形成的地表径流的作用下发生流失。项目建设通过土石方工程消除地质灾害，修复破坏的地形地貌，重建植被，恢复原有的地形地貌及土地资源，可以使遭到破坏的生态环境得到改善和基本恢复。 ②对区域植物影响分析 项目区植被类型主要为荒漠草原，植被稀疏，覆盖度较低，一般在15%以下，区系简单，主要以短花针茅、旱生小灌木、小半灌木草原，粗隐子草、绣线菊与短花针茅、刺旋花草原群等超旱生的植被为主。本项目施工期，施工期对植被的影响主要体现在施工区土地平整，将原有植被清除，造成区域植被破坏和生物多样性降低。工程建设破坏的植被对评价区生态系统的生物量和生态功能产生一定的影响，但通过采取绿化措施会对这种影响进行补偿。 本项目通过恢复地形地貌、林草结合的治理方式，新增林草地面积15.23hm2，使得项目区内植被覆盖率持续提升，生态系统功能稳步提升，有效调节项目区及周边气候环境，促进黄河两岸生态环境的不断好转，确保黄河流域生态安全和高质量发展。 ③对动物的影响分析 施工期对兽类的影响主要体现在对动物栖息觅食地所在生态环境的破坏，包括对施工区土地平整，原有植被清除，施工所产生的噪声，各种施工人员以及施工机械的干扰等，使评价区及其周边环境发生改变，生于灌草丛的小型兽类，将迁移至附近受干扰小的区域，种类和数量将相应减少。项目占地范围内穴居兽类等的洞穴被破坏，其会迁居它处，影响项目区内该类动物的分布和数量。但由于评价区范围内或附近具有相同的生境，其容易找到栖息场所。另外，工程建设影响的范围小且时间短，因此对野生兽类不会造成大的影响。 工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的改善，人为干扰减少，许多外迁的兽类会陆续回到原来的栖息地。 施工期对鸟类的影响主要为施工机械、车辆噪声等会导致鸟类栖息环境质量暂时下降。施工期间沿线人为活动增加、车辆穿梭、施工机械噪声的惊吓、干扰，在一定程度上会影响鸟类的南迁北往活动，进而间接影响鸟类在施工区域内的分布与种群数量，但这些鸟类可以通过迁徙和飞翔来避免施工对其直接的影响，该项目建设对区域鸟类的生态活动影响较小。 根据现场调查和勘测目测，工程沿线区域内鸟类较少。该项目施工对附近鸟类的影响是暂时的，项目建成后，各种施工机械撤离，这种影响就会逐渐消失。综上所述，工程沿线区域不属于鸟类的分布重点区域，工程建设对于周边鸟类栖息地整体而言影响较小。 本项目所在区域地形简单，地貌单一项目区位于属中低山区，区内地势起伏不大，山势为西北高东南低，最高海拔高程1490m，最低海拔高程1195m，相对高差约300m。本工程的建设，要对矿区进行开挖、回填及土地平整等活动，对原地貌进行扰动或形成再塑地貌，原有丘陵将被推平，沟壑填平。施工期结束后，被改变的原有景观无法恢复。但当本项目建成后，通过人工绿化等生态建设实现补偿，而且人工绿地会比现状的草地景观有较高的改善，因此，对自然生态景观不会造成不良影响。 ④施工车辆及施工机械行驶路线对生态的影响分析 建设单位施工期间使用的施工机械主要有挖掘机、推土机、柴油动力机械等，运输车辆主要有卡车、载重车等，施工机械和运输车辆排放尾气中的污染物主要有CO、NO2等，根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO<105g/m3、NO2<1.65g/m3。 本项目整体生态环境脆弱，为减小对本项目区域影响，施工期间施工车辆应按照规划的施工便道行驶，施工机械应当按照规划的施工便道行驶进入指定区域进行施工作业，以免无序碾压造成更大的生态破坏，施工结束后，对车辆行驶区域及施工便道进行生态恢复，对周边生态不会造成不良影响 7.施工期文物保护区影响分析 项目区DK-01位于大麦地岩画保护区南侧、DK-03位于照壁山铜矿遗址保护区，据现场踏勘DK-01划定的项目范围线与大麦地岩画保护区范围进行套核，部分区域位于红线内，确定范围线时将该部分进行扣除；DK-03区域北侧位于照壁山铜矿遗址保护范围内，本次将范围内面积扣除。根据中卫市旅游和文化体育广电局提供的《关于涩井沟历史遗留废弃矿山生态修复项目的文物核查情况的函》，经项目区范围线与文物保护区范围套核，项目区治理边界线距离文物保护区100m，处于建设控制地带。 DK-01、DK-03严格按照文物保护相关部门出具意见实施，实施后有利于矿山现状生态改善，符合《环境影响评价技术导则 生态影响（HJ 19-2022）》要求：“应按照避让、减缓、修复和补偿的次序提出生态保护对策措施，所采取的对策措施应有利于保护生物多样性，维持或修复生态系统功能”。 8.结论 综上，本项目施工期会对区域的生态环境产生一定的影响，但随着施工期的结束，临时用地的植被恢复，项目对区域生态环境的影响将得到缓解，并以生态环境正效益显现。通过施工过程中采取的相应措施及后期水土保持措施的介入，可提高区域植被覆盖率，改善区域生态环境质量。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目实施后通过覆土、绿化等措施增加天然牧草地土地资源，使土地资源恢复其利用价值，为实现当地经济的可持续发展，构建和谐社会奠定良好的基础。 项目运营期无废气、废水、噪声及固体废弃物等的产生。而雨季产生的雨水，建设项目通过防洪沟、种植植物等减缓措施，生态恢复治理面积较大，雨水基本可被植物、土壤吸收，在矿区内自行消纳，项目的实施相对于项目实施前是更有利于周边的生态和水环境恢复。 修复因采矿活动而被挖损或压占的土地资源，在项目治理区内，科学调配并撒播草籽，使其自然恢复，显著增加植被覆盖率，强化植被固沙护土能力。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目属于矿山的生态修复项目，项目修复治理区位于沙坡头区镇罗镇、东园镇卫宁北山区，现状全部为历史遗留废弃矿山，不涉及生态保护红线。矿山的修复过程中产生的废气、噪声、地表水等污染经过采取相应的措施处理后对周边环境的影响较小。加快并彻底恢复矿山毁损山体的生态环境以及消除地质灾害隐患。从环境影响角度，项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.施工期大气污染防治措施 ①施工扬尘 为减少施工扬尘，施工时须满足《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质[2019]23号）、《宁夏回族自治区大气污染防治条例》相关要求，采取“六个百分百”防尘措施：做到施工工地100%落实围挡，施工现场地面100%硬化，出入口100%设置冲洗设施，驶出车辆100%冲洗，沙石渣土车辆100%遮盖，施工区域裸露空地堆场100%遮盖防尘网或喷洒抑尘剂，施工作业避开大风天气等措施。在采取上述措施后，施工作业现场产生的扬尘对周围环境影响较小。 (1)根据施工过程的实际情况，施工现场设围栏，以减少施工扬尘扩散范围。 (2)避免在大风日以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少地表裸露的时间，遇有大风天气时，避免进行挖掘、回填等大土方量作业或采取洒水抑尘措施。 (3)施工单位必须加强施工区的规划管理：建筑材料的堆放应定点定位，并采取防尘、抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场应采用水喷淋法防尘，以减少建设过程中使用的建筑材料在装卸、堆放过程中的粉尘外逸，降低项目建设对当地的空气污染。 (4)用汽车运输易起尘的物料时，要加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘；运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、润湿，并尽量要求运输车辆放慢行车速度，以减少地面扬尘污染。另外，运输路线应尽可能避开居民区。 (5)加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。 (6)对堆放的施工废料采取必要的防扬尘措施。 本项目施工场地附近200m范围内均无居民居住，施工扬尘对村庄空气环境影响较小。综上，评价认为采取施工期废气污染防治措施技术可行、经济合理，在落实上述措施后对区域环境空气影响较小，措施可行。 ②施工机械尾气 项目施工机械尾气主要来自施工机械和运输土方等原材料的汽车，其主要成分为CO、NOx，以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放。由于拟建项目所在地较为开阔，空气流通较好，车辆排放的尾气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响，但项目建设过程中仍应采取控制措施，加强施工机械的维护，使环境空气质量受到的影响降至最低。施工单位应尽量选用低能耗、低污染排放的施工运输车辆，对于尾气排放超标的车辆，应安装尾气净化装置；注意车辆维修保养，减少因车辆状况不佳造成的空气污染。 2.施工期地表水污染防治措施 为防止施工期废水对地表水环境的影响，工程拟采取以下防治措施：废水依托租用的民房所在社区化粪池处理后用于农家堆肥；对设备和车辆清洗废水单独收集并建临时沉淀池沉淀处理后循环利用或者用于场地喷洒。 采取上述措施后施工中产生的废水能够全部做到综合利用，不会向地表水体排放，对地表水环境基本无影响。 3.施工期噪声污染防治措施 噪声以挖掘机等设备噪声强度较大，一般可达85~103dB(A)，必须进行有效的降噪隔声治理措施。采用消声、减振、隔声和个人防护相结合的措施。 挖掘机、运输汽车等移动性设备，以对司机及个人防护为主，司机室可采用隔声防振，个人防护可配戴耳罩等。 为了尽量减少运输对沿途居民的影响，工程运输车辆进入沿途居民时必须限速、禁止鸣高音喇叭，并且避开沿途居民的休息时间，禁止夜间运输。同时加强公路的维护，也可在沿途居民点道路两旁种植高大树木，以起到防尘降噪的作用。 优先选用低噪声施工机械，合理安排施工时间；合理优化施工工艺；加强管理，文明施工，建筑器械、材料轻拿轻放，尽量减少人为噪声。 4.施工期固体废物防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要是包装垃圾、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。可采取以下措施减少其对环境的影响： ①运送建筑垃圾的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土，并用篷布遮盖拉运到指定地点，不得随意倾倒； ②建筑废物在施工现场的金属要及时回收； ③施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放，并用篷布遮盖； ④施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期集中收集外运至附近的垃圾转运站，统一由环卫部门清运。 采取上述固体废物处置措施后，项目施工期产生的固体废物对主要环境保护目标的影响较小。 5.施工期生态环境影响防治措施 ①水土保持措施 工程措施 依据《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453）相关规定，布设水土保持工程措施。根据主体工程设计资料分析，结合项目所在的地形地貌条件，针对各分区的水土流失特点提出防护重点和要求，设计相应的防护措施。 本项目属矿山修复工程项目，本工程的建设对原地貌进行扰动或形成再塑地貌，原有丘陵将被推平，沟壑填平，根据各治理区域的损毁类型，采取不同的恢复治理措施进行整治。主要分为高边坡治理工程、地形地貌恢复工程、植被恢复工程、施工道路工程以及标识牌及卡口设立。施工期结束后，被改变的原有景观无法恢复。但当本项目建成后，基本不会出现地质灾害安全隐患和随意堆放的与周边原始地形坡度及颜色不协调的弃渣堆，同时进行生态复绿，其中撒播草籽77.13hm2，撒播标准25kg/hm2，草籽沙蒿、针矛、冰草按照1:1:1配比撒播；灌木种植面积38.71hm2，撒播种植柠条，播种标准35kg/hm2；筛分细质土作为种植草覆土，覆土厚度：柠条种植区域为30cm，撒播草籽区域20cm，工程量19.2966万m3。 植物措施 项目实施过程中禁止施工机械及施工人员破坏临时施工场地用地范围以外的现有植被及农田作物，保护好临时施工场地周边已有的自然植被；工程结束后立即对临时施工场地占地区域进行土地绿化，逐步恢复其原有的水土保持功能，有效改善区域生态环境。 临时措施 临时堆土按要求运至指定地点堆放，堆土裸露表面拍实采取防尘网苫盖措施；施工道路临时措施布设根据其周边环境、规模大小、集水面积等情况的分析，采取洒水降尘措施。 本项目在施工过程中通过采用工程措施、植物措施、临时措施相结合的综合防护措施后，对项目区域内的水土流失影响较小，项目建设期间将对地表土体产生扰动，在采取有效的水土保持措施后可降低对土壤侵蚀的影响。 ②对区域植物保护措施 施工期首先采取预防保护措施，通过进一步优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有植被的占压和破坏；加强施工管理，优化施工工艺，减轻工程活动对当地植被的不利影响，维护工程及周边区域的生态完整性；加大宣传教育，提高工人的生态保护意识。 植被恢复的物种选择应从当地自然条件出发，既要达到快速恢复的目的，又要考虑适宜性，同时需防止生态入侵问題。结合项目区实际情况，并咨询相关林业专家得知，适合项目区生长的植物主要有沙蒿、冰草、针矛、柠条，选择春夏季雨季来临前播种完成，同时需注意前期洒水、防虫，有利于保证草籽存活率，使得当地的植物生态系统尽快恢复。 ③对区域动物保护措施 施工期间对动物的影响主要表现为施工期间地表清理对动物活动场所的破坏以及施工期间的机械噪声给动物带来惊扰，部分动物将暂时离开以躲避人类的活动；施工对植被的破坏也将迫使动物离开栖息环境而迁移到周边区域。上述影响随着施工活动的结束和施工完成后绿化工程的完成而结束，动物的种类和数量基本不会减少。 6.对文物的保护措施 针对项目建设，中卫市旅游和文化体育广电局经请示自治区文物局特提出如下意见：一是将涉及到文物保护单位的设计方案提交该局，由该局对项目涉及到的文物保护单位编制文物保护方案，上报自治区文物局审核批准后实施；二是工程施工过程中如果发现各类文物遗迹，应按照法律法规规定，保护好现场并立即通知文物部门予以解决。 除此之外，还应按照以下措施以保护文物： ①消除影响文物的有害气体 酸性污染性气体及颗粒物，是影响文物安全的重要因素。消除这些影响因素是改善文物环境的重要方式。首先，在文物古迹附近的一定区域内，严禁大规模动工，从根本上尽量减少污染气体导致空气污染。同时，在文物古迹周围建设园林草地等绿化隔离带，以缓解空气污染。此外，严格控制区域内的交通运输，以减少对文物的二次污染。 ②健全相关的文物保护制度 对于文物的保护，过去只是进行文物本体的保护。但是，随着文物保护理念的发展，人们对文物建筑周边环境重要性认识的逐渐加深，把文物建筑及其周边环境当作一个整体系统，进行统一规划与保护的理念正成为业界的一种共识。《中华人民共和国文物保护法》第十二条规定：“根据保护文物的实际需要，可以在文物保护单位周围划出一定的建设控制地带。在这个地带内修建新建筑和构筑物，不得破坏文物保护单位的环境风貌”。对于大多数的文物古迹，目前尚缺乏相应的规章制度，使得具体的保护工作很难实施。因此，文物保护部门与自然资源部门共同健全、细化相应的文物保护区施工管理制度，是一种非常必要的文物环境保护措施。 7.施工期环境监测计划 施工期环境监测工作，委托有资质环境监测单位进行，环境监测单位将根据中华人民共和国生态环境部颁布的各项导则和标准规定的方法进行采样、保存和分析样品，与项目的环境监测的要求相同。项目环境监测计划见表5-1。 表5-1 施工期环境监测计划表 时段 监测类别 监测地点 监测项目 监测频次 监测历时 施工期 声环境 各治理区边界 噪声 1年1次 2天，昼夜各1次 大气环境 TSP 1年2次 3天，一天4次 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为矿山修复项目，该项目实施后，通过沉陷区清理、回填、土地整治、植被恢复等各项措施的实施：①使修复区林草植被覆盖、恢复，能改善土壤物理、化学性状.提高土壤肥力、减少水土流失；②消除修复区地质灾害、安全、环保等各类隐患，改善生态环境；③削弱修复区扬尘对周边空气的影响；④增加修复区内动植物种类，并且随着项目区植被的大面积恢复，使得项目区的生态功能得到提高，动、植物的生存环境得到改善，生物多样性得到丰富；⑥改善项目区周边小气候，调节周边温度、湿度和风力，还能消减洪峰，增加常流水，进化空气，有效的改善因历史遗留采矿活动对生态环境带来的负面影响，改变项目区景观。综上，该项目实施对区域生态环境提升有积极意义。 为满足植被恢复的需求，必须在草籽撒播后进行浇水作业，每公顷不小于180m3。为保证草籽的成活率，须在旱季、雨水冲刷等客观原因导致部分植物死亡后及时补植，定期透水，经常观察生长情况。 运营期应按照环境监测计划开展监测工作，委托有资质环境监测单位进行，环境监测单位将根据中华人民共和国生态环境部颁布的各项导则和标准规定的方法进行采样、保存和分析样品，与项目的环境监测的要求相同。项目环境监测计划见表5-2。 表5-2 运营期环境监测计划表 时段 监测类别 监测地点 监测项目 监测频次 监测范围 运营期 生态环境 修复区 土壤侵蚀及土地沙化：土壤侵蚀类型、侵蚀量、土地沙化面积 3年1次 项目区6～9个代表点 复垦植被：植被类型、覆盖度、生物量 3年1次 项目区6～9个代表点 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目实施预算总投资2522.11万元，亩均投资1.0071万元。资金筹措方式：中央财政补助资金2369万元，占总投资的93.93%；市本级财政配套资金153.11万元，占总投资的6.07%。 项目属于环保修复项目，因此投资均属环保投资，占工程总投资的100%。其中：工程施工费2039.27万元，占总投资的80.86%；其他费用409.37万元，占总投资的16.23%。 工程施工费中，边坡治理工程投资186.10万元，占工程施工费的 9.13%；地形地貌重塑工程投资1457.96万元，占工程施工费的71.49%；植被恢复工程投资320.67万元，占工程施工费的15.72%；施工道路工程投资12.46万元，占工程施工费的0.61%；标识牌投资36.90万元，占工程施工费的1.81%。 具体环保投资费用估算情况详见表5-3。 表5-3 环保投资情况表 序号 项目名称 具体内容 投资（万元） 1 废气治理 设置围挡，采场及道路洒水 180 2 废水治理 沉淀池 160 3 噪声治理 设置围挡隔声、减震等 70 4 固废治理 设置施工人员生活垃圾箱，包装等拆除垃圾清运 72.84 5 修复 边坡治理工程、地形地貌重塑工程、施工道路工程、标识牌投资 1718.6 6 绿化 植被恢复工程化及后期养护 320.67 总计 2522.11 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工区域占地及周边植物保护，文明施工 | / | 恢复为绿化用地，播撒草籽 | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水沉淀回用或泼洒降尘、生活污水依托租用的民房所在社区化粪池处理后用于农家堆肥 | 无废水外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设置围挡、减震 | 厂界达标 | / | / |
| 振动 |  |  |  |  |
| 大气环境 | 矿山修复区域及厂内运输道路洒水抑尘、施工围挡、运输车辆以及施工区域遮盖等措施 | 厂界达标 | / | / |
| 固体废物 | 不能利用的建筑垃圾、生活垃圾 | 设置施工人员生活垃圾箱，建筑物外包装，种子包装拆除垃圾清运 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 |  |  |  |  |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

工程的建设在采取设计和环评要求的污染防治措施后，可实现“达标排放”。本工程建设时，只要严格执行“三同时”制度和有关的环保法规，切实做好工程污染防治措施的前提下，从环保角度分析，本工程的建设是可行的。